ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №308-Н0/2008г., издадено на „КЦМ“ АД гр.Пловдив за „Депо за неопасни и опасни отпадъци“

В периода от 12.06.2014г. до 13.04.2014г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.),  Заповед №РД-139/06.06.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източно-беломорски район-гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително № 308-Н0/2008г., издадено на „КЦМ“ АД, гр.Пловдив за „Депо за неопасни и опасни отпадъци“, намиращо се

в землището но с.Катуница, м. „Летището“, Община Садово, Област Пловдив.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително № 308-Н0/2008г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154“а“ от ЗООС през януари 2013г. е извършена „Оценка на риска за околната среда от дейността на Депо за неопасни и опасни отпадъци на “КЦМ” АД, гр.Пловдив, комплексно разрешително №308-Н0/2008г.“ Окончателното определяне на риска на обекта е „СРЕДЕН” и проверките се извършват на две години. Поради тази причина инсталацията е включена в „Плана за проверка на РИОСВ-Пловдив за 2014г.” Във връзка с горното извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 27.06.2012г. до 13.06.2014г.

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

„Депо за неопасни и опасни отпадъци“, намиращо се в землището но с.Катуница, м. „Летището“, Община Садово, Област Пловдив включващо:

-Клетка 1 за неопасни отпадъци;

-Клетка 2 за неопасни отпадъци;

## -Клетка 3 за опасни отпадъци;

## ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 27.06.2012г. до 13.06.2014г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда

- Условие № 6.Тълкуване;

- Условие № 7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие № 9.Емисии в атмосферата;

- Условие № 10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11.Управление на отпадъците;

- Условие № 12.Шум;

- Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от 29.11.2004г., Анекс от 01.06.2012г. в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №308-Н0/2008г. между „КЦМ“АД и “СМБЕ” АД, с.Калояново.

Осъществяваните дейностите по стопанисване на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 13.09.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Представена е Заповед №63/14.05.2013г. и талони от проведени обучения на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Условие №4.Капацитет на инсталациите- Изградени са и се експлоатират Клетки №1и Клетка №2 за неопасни отпадъци и Клетка №3 за опасни отпадъци. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за депонираните неопасни отпадъци за 2012г., за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 13.06.2014г.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия.

Условие 5.1.Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.2.Обучение

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък от 02.04.2012г., Програма за обучение за 2012г., 2013г и 2014г. Представена е Заповед №63/14.05.2013г. и талони от проведени обучения на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Условие 5.3.Обмен на информация

За проверявания период са представени: Списък от 02.04.2012г., относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители и Списък от 10.01.2013г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4.Документиране

Представени са: Списък актуален към 17.03.2014г.с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията и Списък от 02.04.2012г. на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително. На площадката е осигурена Матрица на абонатите от 15.04.2013г. на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5.Управление на документите

Операторът е изготвил Инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За проверявания период не е извършвано изземване на невалидна документация.

Условие 5.6.Оперативно управление

Представен е Списък от 02.04.2012г. на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

Операторът прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.За проверявания период са представени записи за поддръжка на съоръжения и оборудване за измиване на автосамосвали и поддръжка на помпени съоръжения, изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. Представен Дневник със записи-не са възниквали аварийни ситуации.

Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. Определени са: Възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Включени са аварийните ситуации в резултат на наводнение или земетресение; Възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действията, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда; За всяка от аварийните ситуации се документират избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; Начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; Сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; Редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; Необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; Средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации, поради което не се налага прилагане и актуализиране на инструкцията.

Условие 5.9.Записи

За проверявания период са представени инструкции, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.10. Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително за 2012г. на 29.03.2013г. и за 2013г. на 31.03.2014г.

Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-Не са констатирани несъответствия.

За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8.Използване на ресурси:

## Условие 8.1.Използване на вода-не са констатирани несъответствия.

Вода за производствени нужди се осъществява от един броя собствен сондажен кладенец, разположени на територията на площадката. Представено е Разрешително за водоползване от 23.11.2004 и продължен срок на действие от 21.11.2010г. по реда на Закона за водите. Спазени са условията в издаденото разрешително. Вода за битово-питейни нужди се осъществява от градски водопровод, съгласно Договор от 03.02.2005г. с „ВиК“ ЕООД, гр.Пловдив.

Представена е информация за 2012г., за 2013г.  за количеството използвана вода, изразено като m3 вода за тон депониран отпадък и общо годишно количество изразходвана вода за производствени нужди. За периода 01.01.2014г. до 12.04.2013г. не е използвана вода за производствени нужди.

Операторът прилага: Инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията и оборудването за измиване на автосамосвалите за транспортиране на отпадъците, които са основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката и Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи за поддръжка на съоръжения и оборудване за измиване на автосамосвали и поддръжка на помпени съоръжения за 2012г., 2013г. и до 04.03.2014г.-не са констатирани неизправни съоръжения; Дневник за преглед на ВиК съоръжения със записи и оценка на съответствието  за 2012г., 2013г. и до месец май 2014г.

Операторът отчита общото количество използвана вода на площадката, чрез измервателно устройство, монтирано към сондажния кладенец.

Операторът прилага: Инструкция за изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация включва: Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2; Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2; Годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2 и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за 2012г., 2013г. и до 03.07.2013г. За периода 01.01.2014г. до 12.04.2013г. не е използвана вода за производствени нужди.

Условие 8.2.Енергия-не са констатирани несъответствия.

Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на камера № 1 и камера № 2 към помпена станция и помпа към сондаж, основни консуматори на електроенергия на площадката. Представени са записи за консумацията на електроенергия и оценка на съответствието за 2012г., 2013г. и до 30.05.2014г.

Операторът прилагат се: Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката; месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС (Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер) и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са записи за консумацията на електроенергия и оценка на съответствието за 2012г., 2013г. и до 30.05.2014г.

Условие 9.Емисии в атмосферата:

Условие 9.1.Неорганизирани емисии-Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се: Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Операторът овлажнява с вода участъците от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах. Представени са записи за датата и продължителността на оросяването за 2012г., 2013г. За периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г. не е извършвано оросяване във връзка с метереологичните условия.

Условие 9.2. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Представени са Протоколи от повърхностно натоварване 12 броя за 2012г.; 19 броя за 2013г. и 3 броя за 2014г. до 20.05.2014г. Няма данни за влошаване на КАВ в района на депото.

Операторът е определил годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2012 и 2013г.

Условие 9.4Документиране и докладване

За проверявания период са представени резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейността на площадката. Представени са записи за датата и продължителността на оросяването за 2012г., 2013г. За периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г. не е извършвано оросяване във връзка с метереологичните условия.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Операторът използва инфилтрата, смесен с отпадъчни води-смесен с отпадъчни води -производствени от дезинфекционния трап и повърхностни води от стопанския двор, за оборотно оросяване на тялото на депото. Производствените отпадъчните води от дезинфекционния трап и повърхностните води от стопанския двор и технологичните пътища на производствената площадка се отвеждат единствено ретензионния басейн, откъдето се ползват за оросяване. Представен Дневник със записи за датата за дата и продължителността на оросяването за: 2012г. за периода 21.05.2012г. до 30.09.2012г.; 2013г. за периода 10.05.2013г. до 30.09.2013г. За периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г. не е извършвано оросяване.

При достигане на горните допустими граници на нивата на отпадъчните води в ретензионния басейн, операторът изпомпва и отвежда за пречистване инфилтрата на вход на ЦПСОВ на КЦМ АД, гр. Пловдив чрез смесване за последващо третиране с производствените отпадъчни води от площадката на КЦМ АД. Представени записи за извозените количества инфилтрат за:2012г.-690 м3; за 2013г.-630 м3 и за периода 01.01.2014г. до 23.05.2014г.-270 м3.

Условие 10.1.2.Собствен мониторинг

### Операторът извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени Протоколи от изпитване за всяко тримесечие за 2012г., 2013г. и за първо тримесечие на 2014г. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата чрез водния баланс на депото. Ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Представени са ежедневни записи за 2012г., 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г. за всеки показател.

За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на повърхностните води в пунктове за мониторинг: Пункт 1 на 100м срещу течението на р.Чая и Пункт 2 на 1000м, по течението на р.Чая на ж.п.моста на с.Катуница. и с честота на мониторинг по време на експлоатация на депото веднъж на шест месеца. Представени са анализни протоколи за първо и второ шестмесечие за 2012г., за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г. за всеки месец. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Операторът отвежда битово-фекалните води от стопанския двор на депото във водоплътна изгребна яма. За 2012г., 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г. не е извършвано извозване на битово-фекални води до ПСОВ за пречистване.

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен Дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения  за 2012г., 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.

Условие 10.4.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2012г. и 2013г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия.

Условие 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Приемане на отпадъци

Представени записи за приетите отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2 образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане отпадък с код 10 05 01-Шлаки от първия и втория етап на производство (обогатен клинкер и шлам):за 2012г.-1986.15t; за 2013г.-8054.7t; за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.-8951.2t.

Представени записи за приетите опасни отпадъци в Клетка 3 образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане: за 2012г.-629.74t; за 2013г.-2183.2t; за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.-3510.4t.

Представени записи за приетите опасни отпадъци в Клетка 3 от външни фирми и образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане: за 2012г.-770.15t; за 2013г.-803.95t; за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.-498.70t образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив. за периода не е извършвано депониране от външни фирми.

За периода 27.06.2012г. до 12.06.2014г. за депонираните от отпадъци са представени: Договори, Разрешителни документи, Заверени от РИОСВ работни листи, Анализни протоколи за всяка партида приеман отпадък; Доклади от основно охарактеризиране; Представителни проби за всяка партида приет отпадък; Отчетни книги; Кантарни бележки; Талони за извозени отпадъци.

За периода 27.06.2012г. до 12.06.2014г. не е правен отказ за приемане на отпадъци;

Условие 11.2.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Операторът е изготвил Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 27.06.2012г. до 12.06.2014г.-не е извършвано предаване за оползотворяване на отпадък с код 10 05 01-Шлаки от първия и втория етап на производство (обогатен клинкер и шлам)

Условие 11.3.Обезвреждане на отпадъците

Представени записи за приетите отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2 образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане отпадък с код 10 05 01-Шлаки от първия и втория етап на производство (обогатен клинкер и шлам):за 2012г.-1986.15t; за 2013г.-8054.7t; за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.-8951.2t.

Представени записи за приетите опасни отпадъци в Клетка 3 образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане: за 2012г.-629.74t; за 2013г.-2183.2t; за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.-3510.4t.

Представени записи за приетите опасни отпадъци в Клетка 3 от външни фирми и образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане: за 2012г.-770.15t; за 2013г.-803.95t; за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.-498.70t образувани от производствената дейност на „КЦМ“ АД, гр. Пловдив. за периода не е извършвано депониране от външни фирми.

За периода 27.06.2012г. до 12.06.2014г. в Клетка 3 не са приемани отпадъци съдържащи азбест.

За проверявания период операторът е депонирал разрешените отпадъци с условията на комплексното разрешително на Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ АД, гр. Пловдив, спазвайки установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация.

Условие 11.4.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за измерване или изчисление на депонираните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени отчетни книги и записи за всеки ден и месец до 12.06.2014г.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за 2012г., 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г. за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.5.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

За периода 27.02.2012г. до 13.06.2014г. представени анализни протоколи по партиди; Доклади от основно охарактеризиране; Работни листи; План за вземане на проби одобрен от ИАОС, гр.София;

Условие 11.6.Документиране и докладване- Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр.София в срок до 07.03.2014г. Годишни отчети за приетите отпадъци за 2013г.

Представени са като част от ГДОС за 2012г. и 2013г.-Данни от мониторинга на състоянието на тялото за „Депо за неопасни и опасни отпадъци на „КЦМ“ АД, гр.Пловдив“, видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото.

Условие № 12.Шум-Не са констатирани несъответствия.

Условие 12.1. Емисии

Представен е Протокол от 28.05.2013г. за проведени собствени периодични измервания на нивата на шум от акредитирана лаборатория.

Условие 12.2. Контрол и измерване

Представен е Протокол от 28.05.2013г. за проведени собствени периодични измервания на нивата на шум от акредитирана лаборатория.

Прилагат се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите определени с условията на комплексното разрешително, Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи с оценка на съответствието.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Представена е изисканата с условията на комплексното разрешително информация. Докладвано е, като част от ГДОС за 2012г. и за 2013г. информация за оплаквания от живущи около площадката; Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения; Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия.

Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.

За периода 27.06.2012г. до 12.06.2014г. представени записи за поддръжка на съоръжения и оборудване за измиване на автосамосвали и поддръжка на помпени съоръжения до 04.03.2014г.-не са констатирани неизправни съоръжения и Дневник за експлоатация и поддръжка на помпена станция със записи до 04.03.2014. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливания. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са три броя наблюдателни сондажни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително. За проверявания период за извършения мониторинг са представени анализни Протоколи за всяко тримесечие за 2012г. , 2013г. и за първо тримесечие на 2014г. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Доклади за съответствие с определените стойности за стандарти за качество на подземните води-за 2012г., 2013г. и за първо тримесечие на 2014г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива-не са възниквали . За проверявания период не са възниквали разливи и не са възниквали аварийни случаи, които биха могли да замърсят подземните води.

Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии

Представен актуализиран План за действие при аварии от март 2014г., съдържащ: Действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; Действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, включително за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; Действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); Помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; Действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

Не са възниквали аварийни случаи на площадката на депото за 2012г., 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия. Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими. За проверявания период не са възниквали преходни и анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях за 2012г., 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 12.06.2014г., поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Констатациите от проверката са, че за проверявания период операторът „КЦМ“ АД, гр.Пловдив, изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №308-Н0/2008г. за „Депо за неопасни и опасни отпадъци на „КЦМ“ АД, гр.Пловдив.

гр.Пловдив

19.09.2014.