ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ХАУАЛД ИНДАСТРИАЛ СИСТЕМС” ЕАД, с. Войводиново

На основание Заповед №РД-63/04.04.2011г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив беше извършена проверка на „Предприятие за производство на ръкохватки за смесителни батерии”,  собственост на „Хауалд индастриал системс” ЕАД - с.Войводиново, общ. Марица. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води   и  фактори на въздействие - химични вещества, шум и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2011 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Котелна централа ;

- Компресорно отделение;

- Площадкова канализация до включване на отпадъчни води в  канализационна система;

- Площадки за временно съхранение на отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух” – Производствената дейност е организирана в две халета. Леенето се извършва в отделно помещение, последващата обработка на детайлите се извършва в участък за механична обработка. Изградена е аспирационна система, отвеждаща отпадъчните газове от участък механична обработка в пречиствателни съоръжения–3 бр. ръкавни филтри. Изпускащите устройства са оборудвани с пробовземни точки, отговарящи на изискванията поставени в чл. 11 и 12 от Наредба № 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.). Извършват се, предвидените в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 6, собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата. Резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив в нужния формат. Всички измервани показатели отговарят на НДЕ, определени в Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).

2. Компонент  „Води”- За битови и производствени нужди (за охлаждане) се използва вода от собствен водоизточник, за което дружеството притежава разрешително за водоползване. Формираните от обекта отпадъчни води - битово-фекални и условно чисти /охлаждащи/ са заустени в съществуваща канализационна мрежа на стопанския двор, съгласно договор със собственика на мрежата – „Земинвест” ЕАД.

3. Фактор „Шум”- Обектът граничи с други промишлени дейности. Най-близко разположените жилищни сгради са на около 1 км. Основни източници на шум в околната среда са компресорно отделение, участък с водоохладителна кула и аспирационна система към производствените халета.

4.Фактор „Отпадъци”- Формираните метални отпадъци се връщат в топилните пещи за претопяване, след което се съхраняват на площадката до последващо третиране. За извършваните дейности с формираните от производствената дейност отпадъци, дружеството не притежава необходимият за целта разрешителен документ съгласно чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

5. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”-

На територията на обекта се употребяват масла, полираща паста и пропан бутан. При проверката не са представени информационни листове за безопасност, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.). Като гориво се използва нафта, която се съхранява в резервоар.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

При проверката, извършена на 08.04.2011 г., са дадени следните предписания:

- Да се открие процедура за получаване на разрешение, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. Срокът за изпълнение е 21.04.2011 г.

- Да се представят  пред РИОСВ-Пловдив информационни листове за безопасност за маслата, пропан-бутана, полиращата паста. Срокът за изпълнение е 18.04.2011 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е изп. директор на „Хауалд индастриал системс „ ЕАД.

V. Съответствие, последващ контрол-

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство, направените предписания с поставени срокове за тяхното отстраняване, ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.