ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Лагерен завод – площадка Кърнаре“

на  ”СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

На основание План за контролната дейност за 2021 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/05.02.2021 г. и Заповед № РД-223/01.10.2021 г. изменена със Заповед № РД-226/04.10.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 05.10.2021 г. е извършена комплексна проверка в обект „Лагерен завод – площадка Кърнаре“, с местонахождение: с. Кърнаре, общ. Карлово, обл. Пловдив, експлоатирана от „СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси(ЗЗВВХВС), Закона за водите  (ЗВ), подзаконовите нормативни актове към тях и Регламенти на ЕС.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- производствени цехове – ковашко-пресов цех и автоматно-стругов цех;

- котелно помещение и изпускащи устройства към котли;

- климатични инсталации;

- пречиствателно съоръжение за пречистване на формираните производствени отпадъчни води;

- производствени и складови площи;

- документация, която дружеството води и поддържа в изпълнение на нормативните актове.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност в обекта е производство на детайли за лагери. Производственият процес е непрекъснат в рамките на календарната година при смесен режим на работа. Нуждата на производството от топлина се осигурява от котли, работещи на природен газ. За охлаждане на съоръженията се експлоатират климатични системи. Формираните производствени отпадъчни води се пречистват в пречиствателна станция за отпадъчни води.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

На площадката на обекта, разположена в индустриална зона на с. Кърнаре, общ. Карлово, обл. Пловдив е разположена отоплителна централа, с 4 броя котли, всеки от които е с входяща топлинна мощност 1750 kW, работещи с гориво природен газ. Формираните димни газове се изпускат в атмосферния въздух посредством самостоятелни изпускащи устройства, които са оборудвани с точки за вземане на проби, утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив, на основание изискванията на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници(Наредба № 6/1999г.).

Производствените източници на емисии в атмосферния въздух в обекта са локалните аспирационни системи към участъци „Механична обработка“ и  „Термична обработка“. Изпускащите устройства – общо 5 бр. са оборудвани с точки за вземане на проби, съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 6/1999г.

Дружеството провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата по реда определен в Глава пета от Наредба № 6/1999г. Резултатите от измерванията се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад по чл. 39, ал. 2 в срока по чл. 39, ал.1 от Наредба № 6/1999г. и показват спазване на нормите за допустими емисии.

В обекта се експлоатират 5 броя съоръжения, попадащи в обхвата на Наредба № 1/2017 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1/2017 г.) и Регламент 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове. За всички съоръжения са представени досиета, изготвени по приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. досиетата се водят редовно, като се отразяват проверки за течове, извършени от лице , притежаващо валиден документ за правоспособност. Операторът е представил отчет за 2020 г. по приложение № 9  към чл. 35, ал.1 в срока по чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.

- Фактор на въздействие „Химични вещества и управление на риска“.

При проверката е представен актуален инвентаризационен списък на използваните химични вещества и смеси, както и информационни листове за безопасност, които са актуализирани във връзка с изискванията на Регламент 1907/2006(REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008г. (CLP).

За използваните в производствения процес химични вещества и смеси, дружеството е изготвило и представи „Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси“, изготвена на основание чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, във формàта, утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на  министъра на околната среда и водите. Към оценката са изготвени оперативни контролни  процедури, които дружеството прилага.

При извършения оглед на складово помещение за съхранение на химични вещества и смеси се констатира, че  то е с ограничен достъп, без връзка с канализационната система на площадката, с добра вентилация. В склада са налични инструкции за безопасно съхранение на ОХВ и смеси, съгласно изискванията на чл.4, т.8 – 11 и чл.7, от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси. Дружеството съхранява ОХВ и смеси в съответствие с изготвената оценка за на безопастност на съхранение на ОХВ и смеси и определената съвместимост по категории на опасност.

За наличните опасни химични вещества е представен доклад за класификация по чл. 103. ал. 1 от ЗООС със заключение, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Дружеството се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент REACH.

- По компонент „Води - отпадъчни“:

В обекта се формират производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се отвеждат за пречистване в локална пречиствателна станция. След пречистване водите се заустват в р. Кору дере на основание Разрешително за заустване № 3310087/13.09.2010 г. и Решение за продължаване срока на действие на РЗ с № РР-2348/13.05.2021 г..

В изпълнение на РЗ и Решение за продължаване срока на действието му при проверката е взета проба за анализ от Пункт № 1 на изход ЛПСОВ.

Дружеството провежда собствен мониторинг съгласно условия в Разрешителното за заустване. Представен е протокол с резултати от проведен собствен мониторинг на ЛКИ –В и К към „В и К“ ЕООД , гр. Пловдив.

Операторът заплаща заустеното водно количество по максимално разрешеното количество в РЗ, поради повреда на водомерното устройство. БД ИБР-Пловдив е уведомена за повредата на водомера.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка не се установи несъответствие с действащото екологично законодателство и на оператора не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

В обекта ще се извършват проверки по осъществяване на текущ контрол по изпълнение на екологичното законодателство съобразно изготвен и утвърден план за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив..

Извършили проверката:

инж. Мариана Кондаклиева – главен експерт в отдел КД, координатор на проверката

инж. Антония Духтева – главен експерт в отдел КД

Валентина Недялкова, старши експерт в отдел КД

Съгласували:

инж. Любка Караманова, директор на дирекция КОС

инж. Ангелина Ангелова, началник на отдел КД

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив