ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Предприятие за производство на плоскости от експандиран полистирен“, с.Ведраре, общ.Карлово, собственост на ”Стиросаур“ АД, с.Ведраре

На основание План за контролната дейност за 2019 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-136/23.05.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 16.08.2019 г. на „Предприятие за производство на плоскости от експандиран полистирен“, с.Ведраре, общ.Карлово, собственост на ”Стиросаур“ АД, с.Ведраре

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух и под законовите му нормативни актове; Регламент (ЕО) 1005/2009, Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и под законовите му нормативни актове, Закона за управление на отпадъците и под законовите му нормативни актове.

II. Проверени инсталации:

Обектът, „Предприятие за производство на плоскости от експандиран полистирен“, с.Ведраре, общ.Карлово, собственост на ”Стиросаур“ АД, с.Ведраре

При проверката са проверени:

- Складови помещения за материали

- Складови помещения за готови продукти

- Цех за експандиране

- Котелно помещение

- Места за съхранение на отпадъци

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“:

За производствените нужди се експлоатира котел с мощност 750 kW, работещ с твърдо гориво – въглища. Димните газове се изпускат в атмосферния въздух посредством коминно тяло с височина 15 м, изпускащото устройство е оборудвано с пробоотборна точка, която е утвърдена от директора на РИОСВ-Пловдив с изх.№1516/27.06.2011 г. При проверката се установи, че котелът е с обичайно натоварване и е в зависимост от производствените нужди. От представения дневник, воден в котелното помещение е видно, че котелът от 2017 г. до настоящия момент е бил в експлоатация. Пред РИОСВ-Пловдив са представени протоколи от проведени собствени периодични измервания през 2015 г. Дружеството не е провеждало СПИ на вредностите изпускани в атмосферния въздух от комина към котела за период по-голям от две последователни календарни години.

- Фактор „Отпадъци“:

При извършената проверка се установи, че дружеството генерира отпадъци от своята дейност, за което притежава Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците от 07.07.2011 г. При извършения обход на производствената площадка  се констатира, че са обособени места и съдове за съхранение на образуваните от дейността отпадъци, с поставени обозначителни табели.

Не се представиха отчетни книги по Приложения №1 и № 4 от Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се представя информация, както и реда за водене на публични регистри, заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив

Не се представиха договори с фирми, на които дружеството предава образуваните отпадъци.

Дружеството не е представило документ (обратна разписка, товарителница или др.), от който да е видно че е представен пред ИАОС годишен отчет за 2018 г., в нормативно определения срок.

Дружеството пуска на пазара опакована стока след употреба, на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. Не се представи договор с организация за поемане на задължения за оползотворяване на отпадъци от опаковки и/или документи за заплатена продуктова такса към ПУДООС.

- Фактор на въздействие „Химични вещества и управление на риска“ :

Основната дейност на дружеството е производство на плоскости от експандиран полистирен (EPS). Основната суровина се закупува от фирми производители от Белгия, Полша, Холандия, Австрия, Унгария и Турция. Материалът от Турция се закупува от представител на завода-производител в България.

Представени са ИЛБ от фирмите, чиито материал е използван през 2019 г., съгласно които суровината не съдържа опасни съставки – HBCD, CFC, HCFC.

Представена е декларация от „Стиросаур“ АД, като производител на топлоизолационни плоскоти, произвежданите продукти не съдържат добавки - HBCD, CFC, HCFC.  Дружеството се явява „потребител надолу по верига“ по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

При проверката са установени  несъответствия с нормативната база и са дадени предписания.

- Да се представят СПИ на вредностите изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник – котел на твърдо гориво, като резултатите се представят в РИОСВ-Пловдив с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/1999 г. в срок до 2 месеца след провеждането им.

Срок: 30.09.2019 г.

- Да се представят за проверка в РИОСВ-Пловдив, отчетни книги по прил. 1  от Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се представя информация, както и реда за водене на публични регистри.

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив договори с фирми, на които дружеството предава генерираните от дейността отпадъци, както и договор с организация за поемане на задължението за оползотворяване на отпадъци от опаковки и че дружеството участва в колективна система по чл.14, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците и по чл.28, ал.1 от Наредбата за опаковките.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив, документ удостоверяващ изпратен в ИАОС – София годишен отчет за дейности с отпадъци за 2018 г.

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив документи, удостоверяващи заплатена продуктова такса съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Срок: 23.08.2019 г.

Отговорник за изпълнение на предписанията – изпълнителен директор „Стиросаур“ АД

V. Съответствие, последващ контрол

От страна на дружеството при проверката присъстват – заместник директор.