УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-164/14.06.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дата на извършване на проверката:  06.07.2022 г.

Обект: „Млекопреработвателно предприятие“

с местоположение: с. Дълбок извор, общ. Първомай

собственост на „Елит-95“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие: атмосферен въздух, шум в околната среда и употреба на опасни химични вещества и смеси.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са проверени:

- Производствен цех;

- Хладилни и климатични системи;

- Котелна централа;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Основната дейност в обекта е производство на млечни продукти - сирене и кашкавал. Предприятието е с капацитет на  преработват от 33 т./ден  сурово мляко.

1. По компонент „Атмосферен въздух“ :

Нуждата от топлина за производствения процес в обекта се осигурява от 1 бр. парен котел, работещ на гориво – природен газ, с мощност 660 кВт. Димните газове от котела се изпускат в атмосферата посредством самостоятелно коминно тяло, което е оборудвано с пробовземна точка за провеждане на регламентирани измервания. Дружеството провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферата от горивния източник с честота - веднъж на две последователни календарни години. Резултатите се докладват пред РИОСВ-Пловдив и показват спазване на нормите за допустими емисии, определени съгласно чл. 21, ал. 1 от  Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 64/2005г.).

Дружеството е оператор на хладилни и климатична инсталации, по смисъла на т.10 от § 1 на Допълнителните разпоредби към Наредба №1 /17.02.2017г. При проверката се представи досиетата на системите, изготвени по образеца на Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. В досиетата са отразени проверките за откриване на течове, извършени от фирма, притежаваща документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Системите са етикетирани, като на етикета е указано количеството на хладилния агент. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив информация за оборудването по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата Наредба.

2. По фактор „ Шум в околната среда“:

При проверката, извършена съвместно с представител на РЛ-Пловдив към ИАОС гр. София  са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда през дневния период от площадката на обект – Млекопреработвателно предприятие с. Дълбок извор, общ. Първомай, експлоатирано от „Елит-95“ ООД. Измерените стойности са в рамките на определените допустимите гранични стойности за дневен период. Основните източници на шум в обекта са хладилни и климатични системи  и транспорт свързан с производството. През вечерния период от 19 до 23 ч. и нощния период - от 23 до 7 ч. на площадката на обекта няма действащи източници на шум.

3. Употреба на химични вещества и смеси.

За почистване и дезинфекция на работните помещения в обекта се ползват химични вещества и смеси – азотна киселина, натриев хипохлорит, натриева основа.

При проверката се представени:

- Инвентаризационен списък  на използваните химични вещества;

- Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително заповед за отговорни лица и инструкции;

- Информационни листове за безопасност изготвени съгласно приложение II на Регламент ЕС 1907/2006 /REACH/.

Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособено помещение с ограничен достъп. Необходимите химични вещества и смеси се закупуват от доставчици и дистрибутори в България, като дружеството се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент (ЕС) 1507/2006.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка не са дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени  несъответствия с нормативната база.