Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 16.09.2011 г. проверка  на  обект „Млекопреработвателно предприятие”  с. Дълбок извор, община Първомай на „Елит-95”  ООД с. Дълбок извор, Община Първомай

На основание Заповед РД - 190 / 29.08.2011 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2011 год. на  16.09.2011 г. е извършена комплексна проверка на обект „Млекопреработвателно предприятие”  с. Дълбок извор, община Първомай

Собственик на обекта е „Елит-95”  ООД с. Дълбок извор,Община Първомай

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност – производство на млечни продукти – сирене и кашкавал. В момента в предприятието се преработват около 10 т. сурово мляко.

Проверени са:

- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от дейността на обекта

- площадки за съхранение на отпадъци

- хладилни инсталации за съхранение на готова продукция

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1  Компонент „Въздух”

В обектът има инсталирани 12 броя климатични инсталации. Всичките климатични инсталации са действащи и за всяка една има издадено досие , съгласно изискванията на Приложение 1 от Регламент 842 / 2006 и Регламент 1005 / 2009 . Проверките за херметичност се извършват редовно , съгласно сроковете от Регламентите  и се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/  - От дейността на обекта се формират битово- фекални и производствени отпадъчни води. Отпадъчните води заустват в р. Тополовска. „Елит-95”  ООД с. Дълбок извор, Община Първомай, притежава  Разрешително за ползване на водена обект за заустване на отпадъчни води. На площадката на обекта е изградено  съоръжение за пречистване с проектен капацитет до 10,0 м3. /ден. Съгласно РЗ № 33140064/14.08.2009 год. количеството на заустваните отпадъчни води е 42,0 м3. /ден .  За констатирани нарушения  /превишавене на индивидуалните емисионни ограничения/ на фирмата е  наложена и тече санкция съгласно чл.69 ал.1 от ЗООС.

3.3.Фактор отпадъци – Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-467-00/02.11.2006 год. издадено от РИОСВ- Пловдив. На площадката на обекта има определени места и осигурени съдове за съхранение на генерираните от дейността отпадъци в зависимост от вид,  състав и свойства. Площадката е оградена, охраняема, с изградена инфраструктура и покрита с бетон. Отчетността на формираните отпадъци се води  на бланки, които не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2004 год. /ДВ бр. 95 от 2004 год./. При проверката не бяха представени договори за предаване на генерираните отпадъци от дейността за по нататъшно оползотворяване или обезвреждане.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Отчетността на формираните от дейността отпадъци да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2004 год. /ДВ бр. 95 от 2004 год./.

- Да се представят договорите, сключени с фирми за предаване на отпадъци за по нататъшно оползотворяване или обезвреждане.

- Да се предприемат действия за проектиране и изграждане или за реконструкция на изграденото пречиствателно съоръжение, с цел да се преустанови замърсяването на р. Тополовска

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителя на „Елит-95”  ООД с. Дълбок извор, Община Първомай.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното  несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Директор на РИОСВ- Пловдив ...................................................

инж. Валя Атанасова