Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Оранжериен комплекс “, гр. Първомай, община Първомай

### Стопанисван от: „ГРИЙНС“ ООД  гр.  Първомай

### Дата на извършване на проверката: 07.03.2016 год.

Проверени компоненти  на околната среда:

- Атмосферен въздух

- Води /отпадъчни/

Основание за проверката: Заповед № РД - 39/29. 02.2016 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на План за контролната дейност на РИОСВ за 2016 год.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на въздействие върху околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

На обекта се отглеждат зеленчуци – краставици и домати, като част от тях  се отглеждат хидропонно.

Проверени са Котелни с № 3, 4, 5 и 7 , Миксерна зала за подготовка на хранителни разтвори за хидропонно отглеждане, както и блок № 5 за хидропонно отглеждане на зеленчуци /краставици/.

3. Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

3.1.По компонент атмосферен въздух – за производствени нужди котелните централи са работили с натоварване на мощностите под 50%. Необходимата топлина е осигурявана главно от когенерационна централа, собственост на „Когрийн“ ООД. Извършена е проверка на котелни централи с № 3,4,5 и 7, във връзка с цялостта на поставени оловни пломби на основание Заповед № РД-137 от 08.07.2009год. на Директора на РИОСВ- Пловдив. Пломбите са налични.

На площадката се експлоатират хладилни инсталации с 3 бр. агрегати с фреон R404.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите

Работният разтвор за зеленчуците отглеждани хидропонно се приготвя в обособено работно помещение. Смесването на хранителните добавки се извършва по рецептура, която се следи чрез специален софтуер, осигуряващ точните количества на съответните хранителни вещества. Хранителния разтвор се доставя до всяко растение по тръбен път посредством помпа. Работните резервоари за приготвяне на хранителните разтвори се почистват след приключване на кампанията – 1 път годишно. При извършен оглед на отводнителните канали около блоковете със зеленчуци за хидропонно отглеждане не се констатира изтичане на отпадъчни води. Битово–фекалните отпадъчни води са включени в канализационната система на гр. Първомай.

4.Направени предписания, срокове и отговорници –

- Да се проведат собствени периодични измервания на вредностите изпускани в атм. въздух от котлите, които са в експлоатация, като резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив.

Срок – до края на отоплителен сезон на 2016год.

Отг.- управител на «Грийнс» ООД гр. Първомай

5.Съответствие, последващ контрол