Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Предприятие за производство на обувки“ в с. Ведраре, община Карлово.

### Стопанисван от: „КОМФОРТ ШУС“ ЕООД ,  бул. „ Александър Стамболийски” №  125-2., гр. София.

### Дата на извършване на проверката: 20.03.2015г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води /отпадъчни/

- въздух

- опасни химични вещества

Основание на проверката: Заповед № РД - 63/ 11.03.2015 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за изработване на обувки и склад за съхранение на опасни химични вещества..

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха и съхранението на опасни химични вещества.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на обувки. Работи 8 часа/ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  води – На обекта се формират  отпадъчни води с битово-фекален характер, които заустват чрез съществуваща площадкова канализация на бившия „Тракторен завод“ в река Бяла река, за което дружеството няма необходимото Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, изискуемо, съгласно чл. 46, ал.1 т.3 буква б) от Закона за водите.

4.2.Компонент въздух и опасни химични вещества – Отоплението в цеха е с разположени на тавана горелки. Извършваната дейност в обекта попада в Приложение 1 към глава 2 ал. 1 от Наредба № 7/2003 год. /ДВ бр. 96/2003 год. и посл. доп. и изм./ от № 5-производство на обувки.

При проверката са представени Санитарни разрешителни, издадени от МЗ през 2002 год. Информационните листове за безопасност са с издание от 2003 год. В тях не са включени изискванията на регламент ЕО 1907/2006 год. и регламент ЕО 1272/2008 год.

В складовото помещение за съхранение на опасни химични вещества не са поставени инструкции за безопасно съхранение и боравене с тях. Веществата, включени в лепилата и разредителите са с рискови фрази R11, R67, R38 и  R19.

В обекта не се използват климатични инсталации.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1. Да се представят пред РИОСВ - Пловдив актуални информационни листове за безопасност на използваните лепила и разтворители на български език!

5.2. Да се открие процедура за включване в регистъра по чл. 30 буква л) от ЗЧАВ в РИОСВ - Пловдив!

5.3. Да се изготвят и поставят в складовото помещение информационни табели, съдържащи данни за опасности и за безопасното съхранение на използваните продукти!

Срокът на изпълнение на предписанията по 5.1., 5.2., 5.3. е 6.04.2015 год., а отговорник –Управителят на дружеството.

5.4. Да се подаде заявление за Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, изискуемо, съгласно чл. 46, ал.1 т.3 буква б) от Закона за водите, в Басейнова дирекция за УВ ИБР с център Пловдив и се уведоми РИОСВ - Пловдив писмено!

Срок по т.5.4. е 20.04.2015 год., а отговорник – Управителят на дружеството.

Утвърдил: /п/

Доц. Стефан Шилев

Директор на  РИОСВ - Пловдив