ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД, с. Радиново, 4202

Община Марица

На основание План за контролната дейност за 2013 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-288/04.11.1013 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена проверка на 08.11.2013 на „ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД, с. Радиново, 4202 Община Марица.

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД е производство на домашни хладилници и фризери. Производственият обект е разположен в Индустриална зона на с.Радиново, Община Марица

Извършена е проверка на:

- пречиствателно съоръжение за биологично пречистване на битово - фекални отпадъчни води;

- площадки за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени и опасни отпадъци;

- площадка за извършване на третиране на отпадъци;

- производствени цехове;

- котелна централа;

- стационарни климатични системи.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент « Въздух»

За топло - енергийни нужди в обекта се експлоатира 1 бр. котел - тип „WOLF-MK“, работещ на гориво пропан-бутан. Съоръжението работи на автоматичен режим и осигурява топлинна мощност за нуждите на бояджийна  инсталация.

Изпускащото устройство е оборудвано с пробовземна точка, отговаряща на изискванията поставени в чл. 11 и 12 от Наредба № 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.).

Извършват се предвидените в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 6, собствени периодични измервания на вредностите, формирани вследствие експлоатацията на горивния източник в периодиката определена със Закона за чистотата на атмосферния въздух.   Резултатите от проведените измервания са представени пред РИОСВ - Пловдив в нужния формат. Всички контролирани показатели са в съответствие установените НДЕ.

Проверени са 52бр. стационарни климатични системи. За всички климатични системи има изготвени досиета за техническо състояние, съгл. Приложение №3 към чл.30, ал.1 и 2 от Наредба за управление и контрол по прилагане на Регламент 842/ЕО/2006г. за някои флуорирани парникови газове.

Проверките за херметичност /теч/ се извършват редовно съгласно поставените срокове в чл.3 от Регламент 842/ЕО/2006г., в зависимост от количеството хладилен агент в съответната климатична система от лица, притежаващи документ за правоспособност I-ва категория, издаден от ББКМ-гр. София.

- Компонент «Води»

От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадъчни води, които постъпват за пречистване в Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ за биологично пречистване. ЛПСОВ работи на автоматичен режим, като към момента на проверката е в експлоатация.Пречистените отпадъчни води заустват във воден обект – общински отводнителен канал.

Дружеството притежава актуално разрешително за заустване на отпадъчни води с № 3374013, съгласно Разрешение № РР-1606/02.10.2012 г., издадено от БДУВ –ИБР-Пловдив на основание чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за водите. Изготвен е и е утвърден план за собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води.Представени са протоколи от изпитване за  I, II и III-то  тримесечие на 2013г.. Пробовземането и изпитването е извършено от РЛ-Пловдив . От представените протоколи е видно, че по изследваните показатели, определени в РЗ не е установено превишение на индивидуалната емисионна норма. ЛПСОВ се поддържа в добро техническо и технологично състояние. На пункта за мониторинг е поставена обозначителна табела. Осигурен е достъп и възможност за вземане на проби. Представен е в срок до 31.03.2013г. – доклад за изпълнение на условия в РЗ, 12бр. протоколи от собствен мониторинг за 2012г. и платежен документ за платена такса за заустване съгласно условие в РЗ.

- Фактор „отпадъци”

За извършване на дейности с отпадъци са представени следните документи:

- утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружеството, както следва:

- отпадъци с кодове- 03.01.05 , 07.02.08 , 07.02.13 , 08.01.01* , 08.03.17* 08.04.10 , 08.05.01 , 12.01.01 , 12.01.03 , 12.01.09 , 13.01.13* , 13.02.05* , 14.06.03* , 15.01.01 , 15.01.02 , 15.01.03 , 15.01.04 , 15.01.10* , 15.02.02* , 15.02.03 , 16.01.03 , 16.06.01* , 17.09.04 , 19.08.99 , 20.01.02 , 20.01.21* , 20.01.35* и 20.01.99. Работните листове за изброените кодове отпадъци са заверени на 29.09.2007г..

- становище за утвърдени работни листове с Изх.№ УО-1244/03.09.2010г. за отпадъци с кодове- 08.03.18 , 13.05.03* , 16.01.14* , 16.02.16 , 16.07.08* , 19.08.09 и 20.01.36;

- становище на РИОСВ-Пловдив с Изх.№ УО-1244/22.11.2010г. за отпадък с код 19.08.05;

- становище на РИОСВ-Пловдив с Изх.№ 1101/05.08.2011г. за отпадъци с кодове 16.02.13* , 16.02.14*;

- становище на РИОСВ-Пловдив с Изх.№ УО-1938/30.10.2013г. за отпадък с код 16.02.11*;

- Решение за дейности с отпадъци с № 09-10-073-06/20.07.2011г., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив за извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци /R12/, за отпадъци с кодове-15.01.02 , 16.02.14 , 20.01.99, съгласно Наредба 5/2004г.;

- обратна разписка, удостоверяваща представянето пред ИАОС-гр.София на годишни отчети за формираните през 2012г. отпадъци, от 31.07.2013г.;

- договори за предаване на формираните отпадъци на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи;

При извършения обход и направен оглед на площадката се констатира :

- дружеството спазва условията за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени и опасни отпадъци;

- дружеството извършва дейности по третиране на отпадъци  /R12/, за отпадък с код,  съгласно Наредба 3/2004г. - 07.02.13, посредством изградена за целта мелница за раздробяване /мелене/. Дейността по третиране се извършва без необходимото за целта разрешение по чл.35 от ЗУО/ДВ,бр.53/2013г./;

- към момента на проверката не са налични и не се водят отчетни книги по Приложение 4 на Наредба №2 за третираните на територията на площадката отпадъци с кодове 15.01.02 , 16.02.14 , 20.01.99 , 07.02.13.

- не е представен работен лист за класификация на отпадък с код,          съгласно Наредба 3/2004-16.05.08* , който реално се формира от дейността и присъства в притежаваното от дружеството Разрешение с №09-10-073-06/20.07.2011г.;

- за отпадъци с кодове 20.01.99 и 07.02.13 са сключени договори за предаване с фирми, притежаващи съответните разрешителни документи. Формираните отпадъци се предават, като в договорите не са записани и ясно упоменати кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба №3/2004г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката, извършена на 08.11.2013 г., са  дадени следните предписания:

- Да се представи утвърден от Директора на РИОСВ-Пловдив, работен лист с код 16.0508*. Срокът за изпълнение е 15.11.2013 г..

- Да се заверят в РИОСВ - Пловдив отчетни книги по Приложение 4 от Наредба 2/2013г. за отпадъци с кодове 15.01.02 , 16.02.14 , 20.01.99 , 07.02.13.

Срокът за изпълнение е 15.11.2013 г..

Отговорен за изпълнение на предписанията е Управителят на „ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД.

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните при проверката несъответствия с действаща нормативна база по околна среда, ще бъдат предприети предвидените административно-наказателни действия.