ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Цех за производство на пелети“ в с. Малък Чардак,

собственост на „М-Корект БГ“ ЕООД

На основание План за контролната дейност за 2021г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-79/05.05.2021г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 14.05.2021г. е извършена комплексна проверка в обект - „Цех за производство на пелети“,  с местонахождение: Стопански двор, с. Малък Чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив, собственост на „М-Корект БГ“ ЕООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и шум, заложени в Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- инсталация за производство на пелети

- проведени контролни измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: В обект „Цех за производство на пелети“, с местонахождение: Стопански двор, с. Малък Чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив към датата на проверката не се извършва производствена дейност. Същият е в етап на провеждане на тестови и приемни изпитания на съоръженията. От страна на управителя на дружеството са предприети действия за въвеждане на обекта в редовна експлоатация, като са подадени съответните документи към Община Съединение.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

В производственото помещение на обекта е монтирана пелетна инсталация с оптимален капацитет 4 тона готов продукт /дървесни пелети/ за денонощие. Към чуковата мелница и сушилнята на инсталацията са монтирани изпускащи устройства за отвеждане на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от производствената дейност. Изпускащите устройства към съоръженията се явяват неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух, съгласно определението дадено в  §1, т.7  от Допълнителните разпоредби към Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ. бр.64 от 2005г). . Изпускащите устройства не са оборудвани с точки за вземане на проби, осигуряващи извършване на регламентирани измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

- По фактор „Шум“ :

В изпълнение на Годишния график за измервания шум за 2021 г., утвърден от ИОАС, са проведени контролни измервания на дневните еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от основните източници на шум действащи в обекта. Измерванията са проведени при спазване на изискванията на „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“, утвърдена със Заповед №РД-613/2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Измерени са нивата на шум по границата на производствената площадка и в местата на въздействие, при пълно натоварване на мощностите на източниците на шум по време на измерването.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

На управителя на дружеството са  дадени три предписания по компонент атмосферен въздух:

- В срок до 28.05.2021 г. да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация по чл.11 и чл.12 от Наредба №6/1999 г.(обн. ДВ, бр.31/1999 г.) за изпускащите устройства към чуковата мелница и сушилнята на пелетната инсталация.

- Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация да се изпълнят изискванията на чл.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

- Да се уведоми РИОСВ-Пловдив за датата на въвеждане на обекта в редовна експлоатация в тридневен срок от въвеждането му.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компонент атмосферен въздух и дадени предписания за изпълнение на управителя на дружеството, ще бъде извършен последващ контрол.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/