Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Цех за месодобив и месопреработка” в село Бенковски, община Марица

Стопанисван от: ”Месфууд “ АД, град Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 29.09.2016г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

•	Води /отпадъчни/

•	Въздух

•	Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 194/10.09.2016 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка – ЛПСОВ, точката на заустване във водоприемника, места и съдове за съхранение на отпадъци, хладилни агрегати-20 бр.

3. Документи, касаещи опазване на водите и  въздуха и по отношение на фактор отпадъци.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е клане на животни и производство на различни месни продукти.  Работи на едносменен режим - 8 часа/ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  битово-фекални и производствени отпадъчни води, които след пречистване в ЛПСОВ се заустват в ГК2, съгласно Разрешително за заустване, издадено от Басейнова дирекция-ИБР-гр. Пловдив. Съгласно РЗ са взети проби за нализ от точките за мониторинг от шахта на изход ЛПСОВ и от точката на заустване. Пробовземането е извършено от главен специалист на РЛ-Пловдив в присъствие на упълномощен представител на дружеството. При проверката се констатира, че ЛПСОВ е в режим на аерация, но поради авария на спирателен кран, възпрепятстващ изтичане на непречистена отпадъчна вода в РШ е констатирано, че има пропуск на непречистена отпадъчна вода в РШ 1- пункт за мониторинг № 1, съгласно РЗ. При проверката не са представени протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг на отпадъчните води.

4.2 Компонент „Въздух“ –В обекта не се експлоатират топлоенергийни съоръжения с мощност над 500 кW. За нуждите на производството се използват 8 бр. климатични и 12 хладилни инсталации, работещи с фреон R 404, R 507, R 22, в количество над 3 кг. За всички системи са представени досиета, съгл. прил. № 3 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент 842/2006 год., отменен с Регламент 514/2014 год.. Дружеството води досиета по образец, в които са отразени проверки за херметичност. В нормативно определения срок за наличните количества фреони е представен отчет за наличние количества фреони в хладилните системи.

4.3. Фактор „Отпадъци“: Дружеството притежава работни листове за класификация на отпадъците, утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив с изх. № УО-941/08.09.2016 год. Представени са отчетни книги по Наредба № 1/2014 год. Същите се водят редовно. Формираните отпадъци от дейността на обекта се предават въз основа на писмени договори на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи. За поемане на задълженията за пуснатите на пазара опаковъни стоки има сключен договор с  „Екобулпак“ АД. Представени са вътрешно фиремена спецификация и първични счетоводни документи. Не е представена месечна справка-декларация. Отпадъците се съхраняват на обособени и обозначени места.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц.

5.1. Да се представи в РИОСВ-Пловдив месечна справка-декларация по приложение № 13 от Наредбата за определяне на реда и резмера за заплащане на продуктова такса, в срок до 06.10.2016 год. – предписанието е изпълнено.

5.2. Да се извърши ремонт на спирателния кран към ЛПСОВ и се уведоми РИОСВ-Пловдив писмено в срок до 14.10.2016 год.-изпълнено

5.3. Да се представи в РИОСВ-Пловдив копие от протоколи с резултати от проведен собствен мониторинг за 1-во полугодие на 2016 год., съгл. условие в  разрешителното за заустване, срок до 06.10.2016 год.- не е изпълнено.