Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Цех за млекопреработка” в село Маноле, община Марица

### Стопанисван от: ”Млечни продукти“ ООД, град Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 19.11.2020 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

- Шум

Основание на проверката: Заповед № РД - 269/10.11.2020 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за преработка на сурово мляко и ЛПСОВ към нея.

3. Документи, касаещи опазване на водите, на въздуха и по отношение на фактор  „шум“.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е преработка на сурово мляко до различни млечни продукти..  Работи на 8 часа/ден, 7 дни /седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват в локална пречиствателна станция(ЛПСОВ) и заустват в река Черна, съгласно Разрешително за заустване (РЗ), издадено от Басейнова дирекция - Пловдив. Всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчната вода работят. Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ като провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя резултатите от аналите в определения срок, както и Доклад за изпълнение на условията от РЗ също в срок. В друга точка заустват и охлаждащите отпадъчни води, на основание също разрешително. При проверката е установено, че от пункта за мониторинг – РШ след ЛПСОВ има изтичане на пречистена отпадъчна вода, което позволи взимане на проба за анализ с цел осъществяване на мониторинг на качеството на заустваната отпадъчна вода по Заповеди на Министъра на околната среда и водите.

4.2 Фактор „Шум“ и компонент „въздух“:

За производствени нужди в обекта се ползват два броя котли, работещи с природен газ. За периода от месец септември до извършването на проверката  в РИОСВ-Пловдив не са представени резултати от проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от неподвижните източници-котли с №11002 и №50155. За период по-голям от две календарни години не са провеждани и не са представяни в РИОСВ-Пловдив собствени периодични измервания на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни източници, експлоатирани на площадката на обекта, съгл. Закона за чистотата на атмосферния въздух (Дв бр. 45/1996 год.с посл. доп. и изм.). За констатираното нарушение на дружеството е съставена акт за установяване на административно нарушение.

В обекта се ползват хладилни системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове. При извършената проверка не са представени техните досиета.

Основните източници на шум в затворени помещения в границите на обекта са централна хладилна инсталация, сондажни помпи, вътрешно-заводски транспорт.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц, както следва:

5.1.Да се представят в РИОСВ-Пловдивнепредставените при проверката досиета на хладилните системи, използвани на обекта. В срок до 27.11.2020 год. като за отговорен е посочен управителя на дружеството. Предписанието е изпълнено.

Утвърдил:

Инж. Десислава Георгиева,

Директор на  РИОСВ - Пловдив