ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,

площадка обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд

На основание План за контролната дейност за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/09.02.2018г. и Заповед № РД-60/15.03.2018 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 26.03.2018 г. на „Нестле България“ АД – Производство на сладолед и складова база за съхранение, находяща се в с. Труд, община Марица, област Пловдив,

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове и Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите му нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

При извършената проверка се установи, че площадката - обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд  до 01.10.2016г. е стопанисвана от „Нестле България“ АД, след тази дата складовата база се стопанисва от „Фронери България“ ЕООД. Основна дейност на дружеството е съхранение на сладоледи и търговия с тях. На площадката не се извършва производство.

III. Констатации от проверката по компонент „води“ и фактор „отпадъци“:

При проверката се констатира, че „Фронери България“ ЕООД – обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, е дружество, работещо с петдневна работна седмица на осемчасов работен ден..

1.Фактор отпадъци

За формираните от дейността производствени и опасни опадъци дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците с №УО-1256/26.11.2016г. Дружеството е подало годишен отчет към ИАОС-София за 2017г. за образуваните от дейността му отпадъци с вх. № 6942/16.03.2018.Води се отчетност по надлежния ред. За предаването на отпадъците от дейността на „Фронери България“ ЕООД се представиха сключени писмени договори с „Интерпласт Бг“ ЕООД и „Еко партнърс България“АД с последна фактура от 08.03.2018г. На площадката има осигурени места и съдове, обозначени с табели с код и наименование за временното съхранение на образуваните от дейността на дружеството производствени и опасни отпадъци.

2. Компонент „Въздух“

За нуждите на дейността се използва хладилна инсталация с четири броя агрегати, всички с количество на фреона над 3 кг. и вид на фреона  R404A. Представеното досие не е по формата дадена в приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017г. (обн. в ДВ. бр. 20/2017г.). Пред РИОСВ-Пловдив с вх. № 673/14.02.2018г. е представен годишен отчет по приложение № 9  към чл.35 от Наредба №1/2017г. Представена е документация на 3 броя хладилни камиони, с количество на фреона в тях над 3кг. и вид на фреона R402A. Дневниците на хладилните инсталации се водят редовно от лице притежаващо документ за правоспособност издадено от ББКМ, с валидност до 06.07.2021г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Да се изготвят досиета на хладилната инсталация по формата на приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017г., като РИОСВ-Пловдив се уведоми писмено.

Срок: 26.04.2018 г.

Отговорник: Управител

- Да се поставят табели на хладилните агрегати, съобразно изискванията посочени в чл.12, параграф №1 от Регламент (ЕС) 517/2014г., като РИОСВ-Пловдив се уведоми писмено.

Срок: 26.04.2018г.

Отговорник: Управител

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив актуална информация, съдържаща данни за вида и количеството на фреона в камионите.

Срок: 26.04.2018г.

Отговорник: Управител

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.