Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от БУЛГАРСТРОЙ ИЗКОПИ ЕООД, ЕИК   205462055, област Пловдив, община, Пловдив,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че БУЛГАРСТРОЙ ИЗКОПИ ЕООД, ЕИК   205462055, област Пловдив, община, Пловдив, гр. Пловдив, Район Централен,  ул. Кръстьо Пастухов № 28-30, има следното инвестиционно предложение:

Обособяване на площадка за временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали, съхранение на земни маси в имот с идентификатор 35095.3.55 с площ 15 836 кв.м., в землището на           с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив и изграждане на тръбен кладенец.

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението:

Предложението се явява ново. Характера на инвестиционното предложение касае временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали и съхранение на земни маси, както и изграждане на тръбен кладенец в имота.

Основният поток на отпадъци към площадката ще е от разрушаването на сгради и съоръжения и инфраструктура, което е труден и отговорен процес, който изисква задълбочена подготовка и координация. Изборът на специализирана техника и оборудване се явява необходимо условие за качественото и не на последно място  безопасно третиране на строителните отпадъци. Всяка сграда и техническо съоръжение се състои от конструктивни възли и елементи, понякога доста различни по размери и вид на вложения материал.

Площадката която се предвижда да приема строителни отпадъци ще е с площ 15 836 кв.м. и ще приема за рециклиране строителни отпадъци от широк спектър, като материали от бетонови конструкции, тухлени, керамика и др. с неопасен характер. Площадката ще се ползва от инвеститора, на база сключен договор за наем.

Предвижданите съоръжения за третиране на строителни маси са мобилни   „crusher - трошач” и стационарни (снимков материал се представя в приложение 1 и 2) с автономно захранване. За начало се предвижда да се обработват до 80 т./24ч. строителни отпадъци. Режимът на натоварване няма да е постоянен, което ще способства и за ниското техногенно натоварване на компонентите на околната среда. На площадката не се предвижда мащабно инвестиционно строителство. Предвижданията са площадката да работи между 200 и 300 дни в годината. Съгласно заложения капацитет, по-горе ще се третират до 24 000 т./г., строителни отпадъци. Предвидено е обособяване на сектор за временно съхранение на отпадъци и материали, зона за третиране на отпадъци, зона за съхранение на земни маси, административно битов сектор, обслужващи съоръжения, складове и тоалетни. На площадката е предвидено да бъде монтирана електронна везна в едно с офис контейнери за обслужващият площадката персонал.  На площадката ще бъде изграден метален навес с площ около 400 кв.м. и към 6 м. височина, за обслужване на специализираната техника в т.ч. и ремонтна работилница. Предвид естеството на прилаганите дейности както за доставяния материал, така изходните продукти се допуска съхраняването им и на открито предвид безопасния им характер и характеристики близки до тези влагани за целите на строителството. За административно битови нужди ще се постави мобилен офис контейнер в част битова, за персонала. Предвижда се да се инсталира електронна везна за претегляне на автомобилите.

Теренът е съвместим за складови и производствени дейности, като устройството на зоната в която ще се допускат дейности съответстващи на заявените в настоящото уведомление.

Транспортният подход до площадката се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура и не се предвижда изграждане на нови пътища.

Относно изграждането на тръбен кладенец, то технически детайли са посочени в т. 5, от настоящото уведомление.

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Площадката е съвместима за заявените дейности по третиране на строителни отпадъци, инертни материали и земни маси. Предвижда се основния поток от строителни отпадъци да е от разрушителни дейности на сгради и съоръжения, ремонти по пътна, индустриална и жилищна инфраструктура, както и от обществения сектор при спазване на регулациите за третиране на строителни отпадъци, генерирани от населението в общините.

Земните маси се очаква да са с произход от изкопи, строителни обекти, трасировки на пътна и индустриална инфраструктура, съгласно утвърдените планове за управление на строителни отпадъци, могат да бъдат доставяни до площадката и от там съблюдавайки националното законодателство и съответните общински наредби, да се влагат по предназначение, като например хумуса за укрепване на почвеното плодородие, възстановяване на нарушени терени, рекултивационни дейности и т.н. Свободната не хумусна земна маса може да се ползва за буферни легла отново в проекти за рекултивация, насипи, за нуждите на вертикални планировки и др.

Предвижданията са площадката да разполага със следната специализирана техника и съоръжения:

| № | Вид техника/ съоръжение | Допълнителна информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мобилно – дизелов агрегат Mobile primary jaw crusher mouth, 550 x 900 Diesel engine | https://history.gowem.it/474/F-1000-C-Fuego-Gasparin-Impianti- |
| 2 | Мобилно – дизелов агрегат Mobile rotative Screen diesel engine | https://images.app.goo.gl/kMaWGyYAF6JNuaFx6 |
| 3 | Стационарно –нуждае се от генератор с мощност 100 кВт. Fixex Crusher mouth 500 x 700 with loader For this plant need a Generator electicity around 100 kw. |  |

За пълно техническо обезпечаване на работата на площадката, е възможно да се използва и техника под наем, в зависимост от поръчките и планиране на обема на производство. Посочените горе машини и съоръжения ще са натоварени неритмично, поради естеството на работата, а именно ще работят активно само в рамките на необходимост от изпълнение на дадена поръчка, на външни клиенти, затова за отправен капацитет следва да се приема този посочен по-горе, а именно до 24 000 т./г.

Относно основната дейност по третиране на строителни отпадъци, то се предвижда:

- Приемане на СО (строителни отпадъци) и временно съхраняване

Приемането на отпадъците, основно, ще става посредством транспортирането им до площадката с тежкотоварни камиони, предвижда се и граждани да могат да предават генерираните от тях строителни неопасни отпадъци до площадката, като същите ще се приемат единствено след направен обстоен оглед, за тяхното съдържимо, и в никакъв случай няма да се допускат отпадъци със съмнителен произход и/или такива за които се предполага, че е възможно да са контактни и/или замърсени с опасни вещества и смеси. В случай на такава доставка, инвеститора е предвидил разписването на собствени инструкции, като задължително следва да се информира общината от чиято територия пристига отпадъка, за съвместно предприемане на адекватни мерки, същия при отказа да бъде приет, да не попадне на нерегламентирано място. При приемане на всяка партида отпадъци, освен задължителните документи доказващи неговия произход, задължително на вход е предвидено извършване на щателна проверка за неговата безопасност, както беше посочено по-горе.

- Предварително раздробяване

Предварителното раздробяване може да бъде извършено с хидравлична ножица или хидравличен чук и има за цел редуциране размера на СО (строителните отпадъци), постъпващи в трошачката. То се налага, когато размерът на СО е по-голям от отвора на трошачката или когато директното натрошаване не би било ефективно.

- Натрошаване

Натрошаването може да се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му.

Мобилните са с дизелови агрегати а стационарния е предвиден да се захранва с електричество.

- Отстраняване на металите

То се прилага към стоманобетонните отпадъци и обикновено се извършва след предварителното раздробяване на СО. Целта е отстраняване на армировъчната стомана.

- Пресяване/фракциониране/рециклиране

Пресяването по време на натрошаването се извършва с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които могат се подлагат на допълнително натрошаване.

Пресяването след процеса на натрошаване се нарича фракциониране, тъй като след него рециклираният материал се разделя на групи според големината на зърната, т.нар. фракции.

Има много различни видове сита, но най-често се използват виброситата, изработени от метални мрежи или от перфорирани плочи. Те могат да бъдат интегрирани към трошачките, или инсталирани отделно.

- Селективно складиране на различните фракции (рециклиран СО)

Предвижда се да се произвеждат фракции с размери:

0 – 45 мм; 0 – 63 мм; 0 – 170 мм; 45 – 63 мм; 63 – 100 мм; 100 – 170 мм, възможно и други като опция.

Разглежданите фракции отпадък след преминалото третиране, могат да се разглеждат като краен продукт, като тук следва да се подчертае, че съгласно разписаните регулации за строителните отпадъци преминали процес на рециклиране, не се прилагат изискванията за край на отпадък, понеже реално фракциите се явяват край на отпадъка, материал с възстановени свойства, на база входяща суровина (СО) и е възможно директното им ползване в строителството, за което следва да се подчертае, че преди това всяка една партида следва да отговаря на стандартите за влагане в строителството, което означава, че ще се цели пълно съответствие с изискванията на регламент 305/2011, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и съпътстващите процедури.

- Вътрешноплощадково транспортиране

То се осъществява най-често с товарачи (обикновено челни колесни товарачи или багери, фандроми). Вътрешнозаводското транспортиране включва:

- Натоварване на СО от зоната за съхранение на отпадъците до трошачката;

- Преместване на раздробения и сортиран материал до обособените участъци за съхраняване на готовата продукция;

- Натоварване на рециклираните материали и остатъчните материали за транспортиране до съответни потребители.

- При земните маси – транспортиране на вход до зоната за съхранение и от там извън площадката.

- Третиране на други инертни маси

На площадката се предвижда да се третират и инертни маси, например камъни, пясъци, които не са отпадъци а строителен материал, предвид обстоятелството, че същите могат да се приемат и от контрагенти на оператора (от кариери) и/или за негова сметка, с цел изпълнение на допълнителни поръчки, и/или осъществяване на търговска дейност с фракциониран инертен материал. Процесите на третиране на тези материали, са същите като при строителните отпадъци, като технологията и стъпките за обработката им е една и съща, само разликата е че за тях ще се предвиди отделен сектор за съхранение, но те не са водещ акцент на настоящото инвестиционно предложение.

По отношение на кодовете отпадъци, произход и количества, които инвеститора възнамерява да третира, те са както следва:

| № | Вид на отпадъка | Дейности, кодове | К-во (т./г.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 17 01 01 | Бетон | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 3 000 | От физически и юридически лица |
| 2 | 17 01 02 | Тухли | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 1 000 | От физически и юридически лица |
| 3 | 17 01 03 | Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 1 000 | От физически и юридически лица |
| 4 | 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 3 000 | От физически и юридически лица |
| 5 | 17 03 02 | Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 3 000 | От физически и юридически лица |
| 6 | 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 2 000 | От физически и юридически лица |
| 7 | 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05 | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 3 000 | От физически и юридически лица |
| 8 | 17 05 08 | Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07* | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 2 000 | От физически и юридически лица |
| 9 | 17 08 02 | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 1 000 | От физически и юридически лица |
| 10 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 3 000 | От физически и юридически лица |
| 11 | 19 12 09 | Mинерали (например пясък, камъни) | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 1 000 | От физически и юридически лица |
| 12 | 20 02 02 | Почва и камъни | R5 Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 - R11 (предварително третиране) R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 | 1 000 | От физически и юридически лица |

Отпадъци които могат да се образуват в резултат на третирането на строителните отпадъци, са например:

| № | Примерни отпадъци образувани от третирана на СО |
| --- | --- |
| 1 | Дървесина |
| 2 | Стъкло |
| 3 | Черни и цветни метали |
| 4 | Пластмаса |
| 5 | Кабели |
| 6 | Гума, каучук |
| 7 | Изолационни материали |

Всички други отпадъци образувани в резултат експлоатационния режим на площадката за третиране на СО, ще се отделят и съхраняват екологосъобразно, до предаването им за последващо третиране на лица в регистрационен и/или разрешителен режим, съгласно ЗУО и релевантното секторно законодателство. Предвид, че на площадката няма да се приемат опасни отпадъци, предвидения входящ контрол и преглед на всяко доставяно количество, практически образуването на отпадъци с опасни свойства от дейността ще е сведено до минимум.

В резюме на площадката се предвижда да се оформят следните зони (участъци):

- Зона за съхранение на приеманите количества СО и инертни маси

- Зона на която е разположен кантар

- Зона на която да са разположени трошачното и пресевно съоръжение в т.ч и др. с отношение към производствения процес, съгласно приложена блок схема.

- Зона за съхранение и товарене на готовата продукция

- Зона за разполагане на съдове за събиране на рециклируеми отпадъци, попаднали след основните потоци

Организацията на площадката ще е такава, че да осигурява безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци строителни отпадъци и изходящите потоци рециклирани такива. На площадката ще е предвидено достатъчно пространство за паркиране на транспортните средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване. Ще има обособен външен паркинг, както и хале за обслужване на техниката. Количеството постъпили строителни отпадъци ще се преработва и извозва за период, съобразен с капацитета и натовареността на съоръженията на площадката, като целта е да се постигне ритмичност в работата на инсталацията и нейното оптимално натоварване. Рециклирането на СО практически ще се извършва чрез челюстен разрушител по следния начин:

Строителният отпадък ще се поставя в бункер на челюстния разрушител, от челен товарач или куполен багер. Размерите на отпадъка ще са съобразени с размера на бункера. Изходният материал, след рециклиране ще е с размери от 0 до 170 мм., в зависимост от настройката на машината, като минимум се залага да е 0 – 45 мм.

Продуктът (фракции), след рециклиране ще бъде използван в зависимост от нуждите на потреблението. Например за обратни насипи, в основи на сгради, основи на пътища, изготвяне на дренаци, вертикална планировка, рекултивационни дейности и т.н.

На площадката ще се изгради и тръбен кладенец със следните параметри:

Ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец е с дълбочина до 20,0 m и водовземна част, заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в кватернер – Горнотракийска низина”.

Географските координати на ТК са: N 42° 08' 06.01''  E 24° 37' 24.44''

Водата основно е необходима за оросителната инсталация при третиране на строителните отпадъци и инертни материали за подтискане на прахоотделянето в инсталацията за претрошаване и пресяване, както и за оросяване на площадки - Промишлено водоснабдяване.

Необходимото годишно водно количество е до 9000 m3/год.

Орососителната инсталация се състои от помпа и система от разпръскващи дюзи, като разпръскването ще е дозирано с цел избягване пилеене на излишно количество вода, в т.ч. преовлажняване на третираните площи, като допълнително за тази цел е предвидено изграждането на изгребна (водоплътна) яма с проектен обем от 20 куб.м., в случай на евентуално преоводняване да поеме излишната вода от третирания терен. Предвидено е на вход автомобилите да минават през воден трап, за омокряне на гумите, като трасето по което ще се движат, вътреплощадково, също ще се омокря, с цел избягване на допълнително запрашаване. Обекта ще отговаря на изискванията за обособяването му като такъв за третиране на строителни отпадъци, съгласно приложното екологично законодателство.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Обектът е съвместим за производствени и складови дейности. Не се засягат  елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Настоящото се заявява във връзка с процедура за превантивен контрол и произнасяне на компетентния орган.

- Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- населено място –  с. Кадиево - землище

- община – Родопи

- поземлен имот – 35095.3.55 с площ 15 836 дка.

- собственост – частна;

- близост или засягане на защитени територии – няма данни за наличие на местообитания на видове растения или животни на територията или в пряка близост до нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/.

- Територии за опазване на обектите на културното наследство – В границите на имота и около него няма паметници на културата и експлоатацията на площадката не следва да засяга такива паметници.

- очаквано трансгранично въздействие – НЕ

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Обектът е обезпечен инфраструктурно. Естеството на прилаганите дейности не предполага генериране на значими производствени отпадъчни води. За питейно-битови нужди ще се ползва бутилирана вода от търговската мрежа. Ще се инсталират химически тоалетни, понеже спрямо естеството на дейността, това е най-практичния и целесъобразен подход. Практически от обекта не се очакват значими количества битово-фекални води. Евентуално малки количества (до 3 куб.м./год.) от измиване на ръце и лице на до 5 работещи (ще се ползва вода за питейни нужди – от търговската мрежа) на персонала, ще се събират в отделен резервоарен съд, като периодично ще се предават за последващо третиране. Обектът ще бъде подвключен към енергопреносната мрежа.

Новото водовземно съоръжение - тръбен кладенец ще е с дълбочина до 20,0 m и водовземна част, заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в кватернер – Горнотракийска низина”.

Географските координати на ТК са: N 42° 08' 06.01''  E 24° 37' 24.44''

Водата основно е необходима за оросителната инсталация при третиране на строителните отпадъци и инертни материали за подтискане на прахоотделянето в инсталацията за претрошаване и пресяване, както и за оросяване на площадки - Промишлено водоснабдяване. Съгласно изискванията към техническото проектиране същия ще обезпечи и противопожарните нужди.

Необходимото годишно водно количество е до 9000 m3/год.

Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Естеството на прилаганите дейности не предполага да бъдат емитирани вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

- Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По отношение на очаквани общи емисии във въздуха не се очаква съществено въздействие в района. Други неорганизирани емисии ще се емитират от товарните автомобили извозващи отпадъци. Трафика на МПС от и към базата ще е до 20 автомобила дневно, което се определя като незначително. При третирането на строителните отпадъци е предвидена оросителна система, за недопускане на локално запрашаване. Ако летния период е много сух, то се предвижда и техника с прикачен инвентар, за обезпечаване по пълното оросяване на работната площ. Не се очаква влошаване характеристиката на КАВ в района, като следва да се отбележи че най-близката жилищна зона отстои много далеч от производствената площадка ( към 1 км. ).

Неорганизираните емисии от обекта са незначителни и няма да доведат до промяна в качеството на въздуха в района.

Източници на организирани емисии:

За отопление през зимния период ще се използва ел.енергия. Не се предвижда отопление на твърдо или течно гориво.

Обектът НЯМА да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

От обекта ще се генерират битови отпадъци от персонала – до 5 работника, като годишното им количество няма да е повече от 1 т./г., същите е предвидено да попаднат в организираната система за сметосъбиране и извоз на общината.

Основните кодове отпадъци с които ще работи площадката, както и прогноза за очаквани образувани отпадъци са описани по-горе в т.2 на настоящото уведомление.

- Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Естеството на прилаганите дейности не предполагат генериране на производствени отпадъчни води. На обектите на които се работи, не се очаква замърсяване на водите (повърхностни и подземни).

По отношение на производствения характер на дейностите, въздействието върху компонент води се определя като незначително.

На обекта е предвидено изграждането на водоплътна – изгребна яма с цел евентуално поемане на излишни водни количества от преоросяване на третираните площи, като  това по принцип е малко вероятно. От обекта не се очакват битово-фекални води поради планирано инсталиране на химически тоалетни, а евентуално такива от измиване на ръце и лице (ще се ползва вода за питейни нужди – от търговската мрежа) на персонала, ще се събират в отделен резервоарен съд, като периодично ще се предават за последващо третиране.

- Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Предвид естеството на работа на машините и съоръженията, не се предполага ползването на химични вещества и смеси, респективно няма да се съхраняват такива.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

  - По компетентност на РИОСВ.

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - неприложимо

- Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща: alberto@bulgarstroy.com

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 30.06.2020 г.                                               Уведомител: …………………………

(подпис)

Приложение 1 Мобилни машини

Приложение 2 Стационарни машини