ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

Гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ЕкоБоер” ЕООД,

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че „ЕкоБоер” ЕООД имат следното инвестиционно предложение:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФЕРМА ЗА 300 КОЗИ-МАЙКИ

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ

в ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори  43671.29.2, 43671.29.24 и 43671.29.25

по КК на село ЛИЛКОВО, местност ПИЦУРИЦА, община РОДОПИ

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е за изграждане на  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФЕРМА ЗА 300 КОЗИ-МАЙКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ.

Имотите са с обща площ от 4 853 кв.м.

За осъществяването на инвестиционното предложение няма да се променя НТП / начина на трайно ползване / на имотите.

Настоящето инвестиционно намерение ще се осъществи по реда на чл. 40, ал. 10 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и във връзка с чл. 59а, от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с който се разрешава временно ползване на земеделска земя.

Транспортното обслужване на имотите се осъществява от полски път на община Родопи.

За осъществяването на инвестиционното намерение ще се изградят временни връзки за електрозахранване и водоснабдяване, необходими за нормалното функциониране на проекта.

Електрозахранването на имотите ще се осъществи чрез изграждане на нова КЛ 20kV по съгласувано трасе до нов БКТП, монтиран на имотна граница.

Захранването с питейна вода ще се осъществи чрез реализиране на уличен водопровод.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа.

Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение е за изграждане на  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФЕРМА ЗА 300 КОЗИ-МАЙКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ.

Имотите са с обща площ от 4 853 кв.м.

За осъществяването на инвестиционното предложение няма да се променя НТП / начина на трайно ползване / на имотите.

Настоящето инвестиционно намерение ще се осъществи по реда на чл. 40, ал. 10 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и във връзка с чл. 59а, от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с който се разрешава временно ползване на земеделска земя.

Създаването на козефермата ще се осъществи чрез внос на женски ярета и мъжки разплодници от породата Боер и разширено възпроизводство на стадото до достигане на пълния му капацитет.

Предвижда се в козефермата да се отглеждат 300 кози – майки със средно живо тегло 80 кг. и плодовитост 160%.

Предвижда се в комплекса да се изградят следните основни производствени сгради и помощни съоръжения, свързани пряко или косвено с производствения процес:

- ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОЗИ

Това ще е основната сграда в комплекса, в която ще се отглеждат 300 кози-майки с яретата им до отбиване, а в последствие и 70 женски ярета, предназначени за ремонт стадото.

Сградата ще бъде със застроена площ /ЗП/ от 1 050 кв.м. и разгъната застроена площ /РЗП/ от 1 050 кв.м..

Вътрешното разпределение на сградата включва следните технологични елементи:

- Пътека-ясла - разположена надлъжно по средата на сградата;

- Боксове за животните - 2 броя, разположени от двете страни на пътеката-ясла;

- Технологични коридори – 2 броя, разположени напречно покрай късите страни на сградата;

- СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЪЖКИТЕ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ (пръчове и мъжки ярета) с пункт за изкуствено осеменяване и Ветеринарно-медицински пункт.

Сградата ще се изгражда в северната, ориентирана с надлъжната си ос по посока изток - запад. Сградата ще бъде със застроена площ /ЗП/ от 267,60 кв.м. и разгъната застроена площ /РЗП/ от 267,60 кв.м..

Помещението за отглеждане на животните ще се разположи в южната част на сградата. В него ще се изградят 5 бокса, във всеки от които се предвижда да се отглеждат по 4 пръча или 6 мъжки ярета.

Центърът за изкуствено осеменяване е обособен в северната част на сградата с две помещения – случна зала и лаборатория

Случната зала е с площ 32,00 кв.м. Единият вход на случната зала е от към технологичния коридор и е предназначен за движение на животните, а другият – от към коридора за обслужващия персонал. Подът на залата ще се изгражда с висококачествена грапава бетонова настилка, която на определени участъци се застила с гумени постелки.

Лабораторията се оборудва с необходимата апаратура за преценка на семенна течност и различни манипулации свързани с подготовката й за изкуствено осеменяване във фермата или за транспортиране при продажба на други стопанства.

Ветеринарно-медицинският пункт ще разполага с две свързани помежду си помещения: оборудвани съгласно изискванията за тази дейността - аптека за съхраняване на най-необходимите лекарства, ваксини и консумативи за профилактика и манипулационна.

- ПОМОЩНА СГРАДА - СЕНОВАЛ

Сградата ще служи  за съхраняване на необходимите фуражи (сено и слама) и ще бъде със застроена площ /ЗП/ от 646,80 кв.м. и разгъната застроена площ /РЗП/ от 646,80 кв.м..

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени устройствени планове.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив за провеждане на процедура пред Комисията по чл 17, ал. 1 ЗОЗЗ.

- Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори  43671.29.2, 43671.29.24 и 43671.29.25 по КК на село ЛИЛКОВО, местност ПИЦУРИЦА, община РОДОПИ.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотите не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Предвид географското разположение на имотите и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при изграждането и експлоатацията на транспортния достъп.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Захранването с питейна вода ще се осъществи чрез реализиране на уличен водопровод.

Реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството и експлоатацията е свързана с използването на вода и инертни материали.

Предвид характера на инвестиционното  предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

- Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат производствени и/или други дейности, в резултат на които могат да бъдат емитирани  вещества, в т.ч приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

- Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвид характера на инвестиционното предложение при реализацията му не се предвиждат емисии от вредни вещества във въздуха

- Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията - предмет на   инвестиционното предложение, е организирано от община Родопи.

Строителни отпадъци, които ще се събират в границите на имота и ще се извозват на специализирано депо за строителни отпадъци, посочено от община Родопи.

При експлоатацията на обекта ще се формират битови отпадъци, които ще се депонират на регламентирано за целта место.

При експлоатацията ще се формират също твърд оборски тор и течна торова фракция. Същите ще се съхраняват временно (минимум 6 месеца) и ще се използват за наторяване на съседните земеделски земи.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

- Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почистват периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

- Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Прилагам:

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

Уведомител: ……………………………..

…………………………….