Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за изменение на инвестиционно предложение

от ПЕРСЕНК ИНВЕСТ ООД

гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Свети Климент № 12, ет. 3, ап. 6

ЕИК: 160110107

Пълен пощенски адрес:

гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Свети Климент № 12, ет. 3, ап. 6

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):

Тел.: 0899 86 35 35

e-mail: persenk_invest@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви за изменения в инвестиционното предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре” (231,884 дка)”, разположено в землищата на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски” и гр. Кричим, Община „Кричим“, одобрено с Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. на директора на РИОСВ Пловдив по инвестиционното предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД гр. Пловдив.

Измененото инвестиционно предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД е за „Добив и първична преработка на подземни богатства – мрамори от находище „КУРТОВО КОНАРЕ” през оставащият срок на концесията“, в границите на концесионната площ, разположена в землищата на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски” и гр. Кричим, Община „Кричим“.

Измененото инвестиционно предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД предвижда годишен добив и първична преработка на мрамори в размер на 190 000 м3 и изграждане на водовземно съоръжение за промишлено водоснабдяване.

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Инвестиционното предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД е за изменение на инвестиционното предложение за „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре” (231,884 дка)”, разположено в землищата на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски” и гр. Кричим, Община „Кричим“, което е одобрено с Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. на директора на РИОСВ Пловдив (Приложение № 2-1) и във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

С договор между Концедента – Министерски Съвет и Концесионера - „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ” ООД, гр. Пловдив е предоставена концесия (Решение № 227 на МС от 26.03.2012 г., обнародвано в ДВ. бр. 27 от 03.04.2012 г.) за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „КУРТОВО КОНАРЕ”. Концесионният договор е сключен на 14.05.2012 г., и е влязъл в сила на 18.05.2012 г. Срокът на концесията е определен на 35 години, до 18.05.2047 г. Предоставената концесионна площ възлиза на 248 614 м2 и включва площта на запасите на находището – 231 884 м2 и съпътствуваща площ - 16 730 м2. Дейностите, свързани с реализацията на концесията, са оценени по отношение на въздействията върху компонентите и факторите на околната среда - има Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. на директора на РИОСВ Пловдив.

Предметът на изменение на инвестиционното предложение, одобрено с Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. на РИОСВ Пловдив включва:

- Промяна в размера на годишния добив и преработка на мрамори от 80 000 м3 на 190 000 м3;

- Промяна в броя взривявания на скална маса от веднъж месечно на два пъти месечно (при спазване на мярката, посочена в Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. на РИОСВ Пловдив, и по-конкретно да не се взривява в периода от 1 април до 15 юни – размножителен период на животинските видове);

- Подмяна на оросителната инсталация на съществуващата ТСИ с обезпрашителна система и ръкавни филтри;

- Изграждане на водовземно съоръжение за промишлено водоснабдяване от подземни води – тръбен кладенец разположен в границите на концесионната площ, в близост до ж.п. кантар.

Инвестиционно предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД е за „Добив и първична преработка на подземни богатства – мрамори от находище „КУРТОВО КОНАРЕ” през оставащият срок на концесията“, в границите на концесионната площ, разположена в землищата на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски” и гр. Кричим, Община „Кричим“.

Отработването на находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ (от началото на концесията и през оставащият срок на концесията) се извършва по класическа схема за отработка на находища на строителни материали – открит добив отгоре на долу, чрез взривяване, с преработка на добитата суровина на ТСИ разположена на промишлена площадка в границите на концесионната площ.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вътрешно депо за съхраняване на материали от разкривните работи и технологичния отпадък/остатък от преработката на суровината в ТСИ.

Добива на запасите се извършва след предварително разрушаване на скалата посредством пробивно-взривни работи (ПВР). Една част от взривената скална маса се натоварва от хидравличен багер на автосамосвали, които транспортират суровината до съществуващата промишлена площадка, където е разположена действаща стационарна трошачно-сортировъчната инсталация. Технология на работа при използването на хидравличен багер с възможност да работи с горно и долно гребане.

Друга част от взривения материал, в зависимост от състоянието/качеството на скалната маса, се изгребва от хидравличния багер и се подава в бункера на мобилна трошачно-сортировъчна инсталация, разположена непосредствено до забоя (в безопасна зона). Фракциите от мобилната трошачно-сортировъчна инсталация се натоварват с челен товарач на автотранспорт за експедиция на пазара.

Не се предвижда едновременен работен режим на стационарната ТСИ и на мобилната трошачно-сортировъчна инсталация.

Преработката на суровината се извършва в съществуваща стационарна ТСИ (собственост на концесионера) с производителност 250 т/час, покриваща нуждите на предлаганото инвестиционно предложение - около 500 000 тона скална маса за година (отговарящи на 190 000 м3/годишно добит материал). Стационарната ТСИ е разположена на промишлената площадка в концесионната площ. Годишната производителност на стационарната ТСИ се осигурява при 250 работни смени (разпределени в рамките на 300 календарни дни), с продължителност 8 часа.

Взривената скална маса се изсипва в приемен бункер с питател. След това суровината постъпва на скалпер сито, от което се отделя технологичния отпадък. От скалпер ситото суровината постъпва в роторна трошачка, където се натрошава до 0-120 мм. Натрошената до 120 мм суровина постъпва в бункер с питател, от който отива на четири деково сито. От ситото се отделят фракции готова продукция.

Конусната трошачка и ситото са свързани с байпасна лента за връщане на надситовата фракция за претрошаване. При промяна на ситовите плоскости може да се произвеждат и други видове фракции.

Съществуващата ТСИ е оборудвана с оросителна инсталация за обезпрашаване. Инвестиционното предложение предвижда подмяна на оросителната инсталация на съществуващата ТСИ с обезпрашителна система и ръкавни филтри.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение за промишлено водоснабдяване (от подземни води) – разположено в концесионната площ на промишлената площадка, в близост до ж.п. кантар.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив

Предлаганото инвестиционно предложение касае увеличаване на годишната производителност (добив и преработка на мрамори) в рамките на действаща концесия за отработване на находище „Куртово Конаре“. На сегашния етап по концесионен договор тази годишна производителност е определена на 80 000 м3, като се предвижда тя да достигне 190 000 м3.

Във връзка с технологични нужди и осигуряване на необходимите водни количества за дейностите на кариерата се предвижда и прокарването на водовземно съоръжение за промишлено водоснабдяване – сондажен кладенец, в близост до ж.п. кантара.

Данни за находище „КУРТОВО КОНАРЕ“

В площта на находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ е извършван добив от 1966 г. – старо находище „Куртово Конаре (БДЖ)“, след което се извършва неговото допроучване.

Увеличаването на производителността е възможно с оглед наличните запаси, установени при проучване на находището, в резултат на което е изготвен „Геоложки доклад за резултатите от проучването на мрамори, годни за пътни настилки, битумни смеси и бетони, през 2010 г. в проучвателна площ „КУРТОВО КОНАРЕ“, общини Стамболийски и Кричим, област Пловдив и община Брацигово, област Пазарджик, съгласно Разрешение № 640/26.06.2009 г. на МОСВ и с изчисление на запасите и ресурсите в находище на мрамори „КУРТОВО КОНАРЕ“ по състояние към 01.08.2010 г.“. Докладът е приет с Протокол № НБ-5 от 04.05.2011 г. на Специализираната експертна комисия (СЕК) към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Находището има максимална дължина 700 м и максимална ширина до 640 м. Дебелината на подземното изкопаемо е до 140.1 м, средно 61.3 м. Долното ниво на запасите е 210.0 м, а на ресурсите е 200.0 м. Вертикалният диапазон на разпространение на мраморите е 200.0 до 350.5 м. Подложката не е достигната, нивата на сондажите са от 196 до 198 м.

За находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ от МИЕТ на Възложителя „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД, гр Пловдив е издадено Удостоверение за търговско откритие № 0443 от 20.10.2011 г.

В таблица № 1 са представени данни за състояние на запасите и ресурсите към 01.01.2019 г.

Таблица № 1: Запаси и ресурси от находище ,,КУРТОВО КОНАРЕ“

| Категория на запасите/ресурсите | Обем на запасите и ресурсите, хил.м3 |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| Доказани запаси [111] | 8 740.4 |
| Вероятни запаси [122] | 4 761.4 |
| Общо [111]+[122] | 13 501.8 |
| Общо ресурси [332] | 2 209.3 |

На фигура № 1 е представена конфигурацията на запасите от находище ,,КУРТОВО КОНАРЕ“, а на фигура № 2 съответно на концесионната площ.

Фигура № 1

Фигура № 2

Находище ,,КУРТОВО КОНАРЕ“ е изградено от мраморите на долната задруга от Добростанската мраморна свита.

Мраморите се разкриват на повърхността или са покрити от тънък почвено – делувиален слой. Те са сиви, сивобели, бели, сивкави, по-рядко жълтеникави и сивожълтеникави, в единични разкрития са бледорозови, интензивно напукани.

В различни интервали на сондажите са пресечени тектонски зони от натрошени, ожелезнени мрамори с червеникава тектонска глина.

Мраморите са изградени изключително от карбонат, съставляващ 99 % от обема им.

Много малка част от мраморния масив на находището е покрит от тънък почвено – делувиален слой с дебелина от 0.01 до 0.05 м. В подножията на склонове се наблюдава делувий с дебелина до 0.10 м, премесен с почва. Голямата част от билото на хълма е покрито от изветрели мрамори (елувий) с дебелина от 0.1 до 0.5 м. Обемът на установената откривка е 5.9 хил. м3 върху запасите от категория 111 и 19.3 хил. м3 върху запасите от категория 122 – или общо 25.2 хил. м3.

Долното ниво на запасите е равнина на кота 210 м. Ресурсите са подвесени под запасите – от равнина на ниво 210 м до равнина на ниво 200 м.

Мраморите, изграждащи находището, са силно напукани до натрошени и приповърхностно окарстени. Попадналите в тях атмосферни води бързо се придвижват в дълбочина по пукнатините и дребните каверни. Условията не създават възможност за образуването на водоносен хоризонт до кота + 200 м – най-ниската кота на находището, поради което хидрогеоложките условия са благоприятни за отработване на находището.

Мраморите от находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ са изследвани и окачествени в съответствие със следните стандарти

- БДС EN 12620 : 2002 + А1 : 2008 са годни за употреба – производство на бетон;

- БДС EN 13043 : 2005 + АС : 2005 са годни за добив на трошен камък за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи;

- БДС EN 13450 : 2003 са годни за трошени камъни за ж.п. линии.

Мраморите от находище ,,КУРТОВО КОНАРЕ‘‘ са отнесени към III група, клас 3 – карбонатни скали.

МИННИ ДОБИВНИ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Отработването на находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ (от началото на концесията и през оставащият срок на концесията) се извършва по класическа схема за отработка на находища на строителни материали – открит добив отгоре на долу, чрез взривяване, с преработка на добитата суровина на ТСИ разположена на промишлена площадка в границите на концесионната площ. Инвестиционно предложение предвижда използване, при необходимост, на мобилна трошачно-сортировъчна инсталация.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вътрешно депо за съхраняване на материали от разкривните работи и технологичния отпадък/остатък от преработката на суровината в ТСИ. Минните отпадъци от разкривните работи и преработка на суровината са:

- разкривни материали - глинест почвено геоложки материал примесен със скални късове;

- отпадъци от преработване на мрамори – фина фракция от суровина, смесена с глинесто песъклива маса.

Отработването на запасите се извършва в следната последователност:

- Разкриване и подготовка

Покривката в кариерата представлява - почва и глинест материал примесен със скални късове. Дебелината й е средно 0.1 м, като на места въобще липсва.

Покривката се изземва с булдозер, събира се на купчини и се натоварва с багер или челен товарач на транспорт, който я транспортира до вътрешното депо за съхраняване на материали от разкривните работи и технологичния отпадък/остатък от преработката на суровината в ТСИ.

Разкриването на работните хоризонти ще се извършва чрез прокарване на похоризонтни разкриващи полутраншеи.

- Пробивно-взривни работи (ПВР)

Скалите от находището са здрави, поради което е необходимо те да бъдат добивани чрез комплекс от пробивно-взривни работи.

Пробивно-взривните работи ще се извършват от външна специализирана фирма чрез възлагане. На обекта не се съхраняват взривни вещества. За всяко конкретно взривяване се изготвя паспорт на ПВР съобразен с конкретната фактическата обстановка. Инвестиционното предложение предвижда да се извършват по 2 взривявания месечно, като през периода 01.04. - 15.06. не се извършват ПВР и се обработва налична суровина (от вече взривени количества), в съответствие с Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г.

По условието за приемане на късовете в трошачката, максималният размер на късовете не трябва да бъде по-голям от 50 см. Всички късове с размери над посочения се считат за негабарити и подлежат на вторично разрушаване, като за целта се използва багер, оборудван с хидравличен чук.

- Добивни работи

Добива на запасите се извършва след предварително разрушаване на скалата посредством ПВР. Една част от взривената скална маса се натоварва от хидравличен багер на автосамосвали, които транспортират суровината до съществуващата промишлена площадка, където е разположена действащата стационарна трошачно-сортировъчната инсталация. Технология на работа при използването на хидравличен багер с възможност да работи с горно и долно гребане.

Друга част от взривения материал, в зависимост от състоянието/качеството на скалната маса, се изгребва от хидравличния багер и се подава в бункера на мобилна трошачно-сортировъчна инсталация, разположена непосредствено до забоя (в безопасна зона). Фракциите от мобилната трошачно-сортировъчна инсталация се натоварват с челен товарач на автотранспорт за експедиция на пазара.

Не се предвижда едновременен работен режим на стационарната ТСИ и на мобилната трошачно-сортировъчна инсталация.

- Система на разработване

Системата на експлоатация на кариерата определя реда и последователността на изземване на запасите от находището. Чрез прилагането й се постига комплексно и безопасно извършване на добивните работи, като се спазват условията за опазване на околната среда. Разкриването, подготовката и добивът на мраморите се извършва чрез прилагане на комплекс от пробивно-взривни работи. Самата експлоатация на кариерата се извършва чрез непрекъснато изземване на запасите на хоризонтални слоеве, чрез последователност на работните хоризонти.

Прилаганата система на експлоатация е съобразена с изискванието за постоянно осигуряване на разкрити за изземване запаси.

В добивните работи участва следната техника:

- сонда;

- багер;

- челен товарач;

- булдозер;

- транспортна механизация.

Елементите на системата на експлоатация се определят по проект и са както следва:

- Посока на отработването – отгоре на долу;

- Начин на разкриване на работните хоризонти – чрез прокарване на похоризонтни разкриващи полутраншеи;

- Височина на работното стъпало – височина на стъпалото до 20 м, съобразно изискванията на чл. 66 т. 3 от Правилника за безопасност на труда при разработване на находища по открит начин, от 1996 г., според която Нст. ≥ 1.5хНгр. max., където:

Нст.,  – височина на работното стъпало

Нгр. – максимална височина на гребане на багера

- Широчина на предпазните берми – предпазни берми с широчина 5-6 м, което задоволява изискванията на чл. 54, ал. 1 от горецитирания Правилник;

- Широчина на кариерните пътища – 10 м;

- Широчина на работната площадка – минимална ширина на работната площадка с оглед разполагането и безопасната работа на машините от технологичния комплекс - 20 м;

- Определяне на ъглите на откосите:

Въз основа на физико-механичните свойства на мраморите се приема:

α1 = 75⁰ – за работни бордове;

α2 = 70⁰ – за неработни бордове.

- Кариерен транспорт

Кариерата е свързана с републиканската пътна мрежа посредством асфалтов път от кариерата до път III-866 „гр. Кричим - с. Куртово Конаре - гр. Стамболийски“ към Пловдив, както и връзка с път III-375 покрай с. Ново село.

Пътищата в кариерата са проектирани с максимален наклон до 10 %. Значителна част от вътрешно кариерните пътища са асфалтирани. Кариерните пътища без настилка се поддържат от булдозера, като периодично се почистват и заравняват.

- Кариерен водоотлив

Кариерен водоотлив не е необходим.  Находището се разработва над нивото на подземните води. Такива не са достигнати от сондажите при проведените геолого - проучвателни работи. Запасите са изчислени над нивото на р. Новоселски Въч (река Стара река), отводняваща находището.

Експлоатацията на кариерата не е свързана с дейности, отделящи отпадъчни и замърсени води.

- Електроснабдяване. Енергоснабдяване. Промишлено водоснабдяване. Поддръжка на механизацията

За механизацията използвана на кариерата дизелово гориво се доставя от открита цистерна (20 м3) с колонка за гориво, посредством малка цистерна от 1 тон.

Промишлената площадка е захранена с ел. енергия от електропреносната мрежа.

За промишлено водоснабдяване се използват повърхностни води като за тази цел са получени разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект № 31190052/24.08.2016 г. и № 31130080/14.12.2016 г.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец, с оглед осигуряване на необходимите водни количества, включително и през сухите периоди от годината. До изграждане на тръбния кладенец се използват повърхностни води.

Сондажният кладенец ще се изгради на промишлената площадка в рамките на концесионната площ, в близост до ж.п. кантара.

Отпадъчните води, които ще се формират на обекта са само от битов характер. Отпадъчни битови води се събират във водоплътна изгребна яма и периодично се предават за третиране на лицензирана за целта фирма.

На обекта се използват химически тоалетни, които се обслужват от лицензирани фирми.

- Ремонт на механизацията

Ремонта и поддръжката на механизацията се извършва от специализирани фирми, в техни бази извън кариерата. На промишлената площадка на кариерата ще се извършват само текущи/несъществени ремонтни работи и профилактика на техниката.

- Насипищно стопанство

Предвижда се изграждане на вътрешно депо за съхраняване на материали от разкривните работи и технологичния отпадък/остатък от преработката на суровината в ТСИ. Депото се разполага в централната източна част на находището на площ от около 4 дка. Височината на депониране достига до 10 метра.

Незначителните количества минни отпадъци от добива и първичната преработка ще се съхраняват на вътрешното депо и ще бъдат използвани при техническата рекултивация. Минните отпадъци са два вида:

- разкривни материали - глинест почвено геоложки материал примесен със скални късове;

- отпадъци от преработване на мрамори – фина фракция от суровина, смесена с глинесто песъклива маса.

Откривката представлява: почвено-делувиален слой с късове от мрамори и изветрели, слаби късове и парчета от мрамори, както и тектонизирани и раздробени.

Предвижда се откривката, която се отстранява да се използва за техническа рекултивация на участъка, в който са иззети запасите. Почвеният слой (при наличие на такъв) ще бъде съхранен за окончателната техническа рекултивация на кариерата. При по-продължително му съхраняване ще се извърши затревяване с растителни видове с по-дълбока коренова система.

- Технологии за насипване

Разкривните материали се транспортират от мястото на отнемането им до вътрешното депо чрез автосамосвали. На вътрешното депо се транспортира и технологичния отпадък от ТСИ.

Насипообразуването се извършва с булдозер.

- Надземен комплекс

Промишлената площадка е оборудвана с трошачно-сортитовъчна инсталация (ТСИ) с роторна и конусна трошачка, с необходимия капацитет и след увеличаване на предвидения годишен добив и първична преработка на мрамори в размер на 190 000 м3 (производителност на съществуващата стационарна ТСИ – 250 т/час), склад ГСМ, механична работилница, открита цистерна с колонка за дизелово гориво, трафопост и ж.п. кантар.

- Преработка на полезното изкопаемо

Преработката на суровината се извършва в съществуваща стационарна ТСИ с производителност 250 т/час - разположена на промишлената площадка до находището, в концесионната площ. ТСИ е собственост на концесионера. Годишната производителност на ТСИ при 250 работни смени (в рамките на 300 календарни дни) с продължителност 8 часа е около 500 000 тона скална маса за година.

Технологичната схема на преработката е следната:

Взривената скална маса се изсипва в приемен бункер с питател. След това суровината постъпва на скалпер сито, от което се отделя технологичния отпадък. От скалпер ситото суровината постъпва в роторна трошачка, където се натрошава до 0-120 мм. Натрошената до 120 мм суровина постъпва в бункер с питател, от който отива на четири деково сито. От ситото се отделят фракции:

- 0-4 мм – отива на куп готова продукция

- 4-11 мм - отива на куп готова продукция

- 11-22 мм - отива на куп готова продукция

- 22-120 мм – отива в бункер с питател, от който постъпва в конусна трошачка и след нея сито, от което се отделят следните фракции:

- 0-4 мм - отива на куп готова продукция

- 4-8 мм - отива на куп готова продукция

- 8-16 мм - отива на куп готова продукция

- 16-22 мм - отива на куп готова продукция

Конусната трошачка и ситото са свързани с байпасна лента за връщане на надситовата фракция за претрошаване. При промяна на ситовите плоскости може да се произвеждат и други видове фракции.

Съществуващата ТСИ е оборудвана с оросителна инсталация за обезпрашаване. Инвестиционното предложение предвижда подмяна на оросителната инсталация на съществуващата ТСИ с обезпрашителна система и ръкавни филтри.

Прилагаме Генерален план на обекта. Теренно – ситуационен план, Приложение № 2-2.

Схемата на работа на ТСИ е както следва:

Верижна схема на ТСИ „КУРТОВО КОНАРЕ“

Предвижда се, с цел подобряване на икономическите показатели, използване на мобилна трошачно-сортировъчна инсталация, разположена непосредствено до забоя (ситуирана на безопасно разстояние), за преработване на взривена скална маса съдържаща повече почвено глинести материали и изветрели, слаби късове скали. При използване на мобилна инсталация технологичния процес е аналогичен – трошене и пресяване. Фракциите от мобилната трошачно-сортировъчна инсталация се товарят с челен товарач на автотранспорт за експедиция на пазара. Не се предвижда едновременен работен режим на стационарната ТСИ и на мобилната трошачно-сортировъчна инсталация.

Производителност на мобилната инсталация – 200 т/час.

- Производствена програма до края на срока на концесията

Предвижда се годишния добив и преработка да е в размер на 190 000 м3, при дневна производителност 760 м3/ден.

- Организация на труда, производството и управлението

Работен персонал в кариерата - числеността на работещите в кариерата в една смяна е следният:

- Началник смяна – 1

- Багеристи – 3

- Машинист челен товарач - 3

- Булдозерист – 1

- Механик и оператор ТСИ – 4

- Кантарджия - 1

- Шофьори на автосамосвали и водоноска – 7

Общо 20 души, в една смяна

- Режим на работа

- Работни дни в годината – 300;

- Работни дни в седмица – 6;

- Работни смени в денонощието – 1;

- Продължителност на работната смяна - 8 ч.

- Рекултивация и ликвидация

В края на срока на концесията се извършва ликвидация на ТСИ, старите неизползваеми бетонни съоръжения и асфалтовия път до кариерните гнезда.

Цялата нарушена площ се рекултивира. Ще се извърши техническа и биологична рекултивация. Предвижда се полагане на грижи за насажденията за нормативните срокове.

Рекултивация се извършва и през срока на концесията, на терени, в които няма да се извършват повече минни дейности.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

Инвестиционно предложение е във връзка с предоставена концесия на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД (Решение № 227 на МС от 26.03.2012 г., обнародвано в ДВ. бр. 27 от 03.04.2012 г.) за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „КУРТОВО КОНАРЕ”.

Инвестиционно предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД е в пряка връзка с инвестиционното предложение за „Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре”( 231,884 дка)”, разположено в землищата на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски” и гр. Кричим, Община „Кричим“, одобрено с Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. на РИОСВ Пловдив по инвестиционно предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД.

Предлаганото инвестиционно предложение е във връзка със съществуващата дейност добив и преработка на мрамори в съответствие с Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. за годишен добив и преработка на мрамори в размер на 80 000 м3/год.

Инвестиционното предложение е във връзка със съществуващ Надземен комплекс включващ промишлена площадка оборудвана с преработвателна инсталация - ТСИ, склад ГСМ, механична работилница, открита цистерна с колонка за дизелово гориво, трафопост и ж.п. кантар.

Концесионната площ се намира на 2 850 м северно от гр. Кричим и на 1 007 м югозападно от с. Куртово Конаре. На 12 м източно от концесионната площ преминава ж.п. линия „Пловдив – Пещера“ и на 230 м източно е път III-866 „гр. Стамболийски – с. Куртово Конаре - гр. Кричим“.

Инвестиционното предложение не е във връзка с други утвърдени устройствени и застроителни планове.

Орган по одобряване на инвестиционното предложение по реда на ЗООС е РИОСВ – Пловдив.

Орган по разрешаване на инвестиционното предложение по реда на ЗУТ е община Стамболийски и община Кричим.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Действащата кариера на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД където ще се реализира инвестиционното предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства – мрамори от находище „КУРТОВО КОНАРЕ” през оставащият срок на концесията“, в границите на концесионната площ, е разположена в землищата на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски” и гр. Кричим, Община „Кричим“.

Инвестиционното предложение на „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ“ ООД предвижда годишен добив и първична преработка на мрамори в размер на 190 000 м3 и  изграждане на водовземно съоръжение  за промишлено водоснабдяване.

Действащата кариера за добив и преработка на мрамори попада в терени от Общинска и Държавна собственост с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” и „неизползвани ниви”. Имотът 028140 – държавна (ч), с площ от 93.773 дка и начин на трайно ползване: Кариера-скала. Прилагаме скица на имота № К02283/24.04. 2018 г., Приложение № 2-3.

Координатен регистър, UTM координати в 35 зона в БГС2005, на концесия КУРТОВО КОНАРЕ, площ 248 614 м2

|  | Север (X) | Изток (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4661835.761 | 291063.74 |
| 2 | 4661881.394 | 291118.909 |
| 3 | 4661890.056 | 291182.037 |
| 4 | 4661971.743 | 291274.957 |
| 5 | 4662047.132 | 291281.825 |
| 6 | 4662093.781 | 291322.323 |
| 7 | 4662149.026 | 291370.288 |
| 8 | 4662063.189 | 291435.855 |
| 9 | 4661927.532 | 291510.243 |
| 10 | 4661839.806 | 291558.814 |
| 11 | 4661757.757 | 291603.318 |
| 12 | 4661729.485 | 291618.648 |
| 13 | 4661797.028 | 291643.105 |
| 14 | 4661846.654 | 291631.775 |
| 15 | 4661876.211 | 291607.289 |
| 16 | 4661867.275 | 291567.374 |
| 17 | 4661991.532 | 291533.25 |
| 18 | 4662009.145 | 291638.295 |
| 19 | 4661918.584 | 291647.107 |
| 20 | 4661762.932 | 291656.489 |
| 21 | 4661666.696 | 291652.65 |
| 22 | 4661562.74 | 291632.37 |
| 23 | 4661482.144 | 291580.238 |
| 24 | 4661462.97 | 291488.541 |
| 25 | 4661458.468 | 291409.772 |
| 26 | 4661467.344 | 291331.865 |
| 27 | 4661562.04 | 291241.243 |
| 28 | 4661606.393 | 291205.266 |
| 29 | 4661644.808 | 291174.846 |
| 30 | 4661666.997 | 291156.558 |
| 31 | 4661718.373 | 291115.47 |
| 32 | 4661777.087 | 291078.394 |

Координатен регистър, UTM координати в 35 зона в БГС2005,  на находище „КУРТОВО КОНАРЕ“

|  | север | изток |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4661835.761 | 291063.74 |
| 2 | 4661881.394 | 291118.909 |
| 3 | 4661890.056 | 291182.037 |
| 4 | 4661971.743 | 291274.957 |
| 5 | 4662047.132 | 291281.825 |
| 6 | 4662093.781 | 291322.323 |
| 7 | 4662149.026 | 291370.288 |
| 8 | 4662063.189 | 291435.855 |
| 9 | 4661927.532 | 291510.243 |
| 10 | 4661839.806 | 291558.814 |
| 11 | 4661757.757 | 291603.318 |
| 12 | 4661666.696 | 291652.65 |
| 13 | 4661562.74 | 291632.37 |
| 14 | 4661482.144 | 291580.238 |
| 15 | 4661462.97 | 291488.541 |
| 16 | 4661458.468 | 291409.772 |
| 17 | 4661467.344 | 291331.865 |
| 18 | 4661562.04 | 291241.243 |
| 19 | 4661606.393 | 291205.266 |
| 20 | 4661644.808 | 291174.846 |
| 21 | 4661666.997 | 291156.558 |
| 22 | 4661718.373 | 291115.47 |
| 23 | 4661777.087 | 291078.394 |

Водовземното съоръжение за промишлено водоснабдяване ще се изгради в концесионната площ - в североизточната част на промишлената площадка, в близост до ж.п. кантара.

UTM координати в 35 зона в БГС2005, на водовземно съоръжение за промишлено водоснабдяване:

- север 4661995.843;

- изток   291625.634.

Предвижда се сондажният кладенец да разкрива води от подземно водно тяло с код BG3G00000Pt041 и наименование - Карстови води - Централно Родопски масив. Разположението на сондажа и координатите на устието са представени на фигура № 3.

Фигура № 3

Местоположение на инвестиционното предложение, топографска карта

Местоположение на инвестиционното предложение, сателитна карта

Отстояния от концесионната площ до населени места и обекти, подлежащи на здравна защита:

- на североизток - 1 030 м с. Куртово Конаре, 920 м единична къща. Отстоянието на с. Куртово Конаре от ТСИ е 1 060 м;

- на север  - 1 940 м с. Ново село;

- на юг 1 670 м хотел „Чешмата“ , 1 680 м индустриална зона на гр. Кричим;

- на юг  2 850 м гр. Кричим;

- на изток 12 м ж.п. линия „Пловдив – Пещера“, 135 м индустриална зона  и 230 м път III-866 „гр. Кричим - с. Куртово Конаре - гр. Стамболийски“ към гр. Пловдив.

При реализация на инвестиционното предложение няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура в района. Ще се използват съществуващите пътища на площадката и изградената инженерна инфраструктура: електрозахранване, ВиК, съществуващо водоснабдяване от повърхностен воден обект – р. Стара река и напоителен канал, пътни връзки, ж.п. линия с ж.п. кантар, съхранение и извозване на готовата продукция с автосамосвали и вагонни състави.

Площадката за реализация на инвестиционното предложение попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Концесионната площ попада в границите на защитена зона (ЗЗ) „Бесапарски ридове” с код BG 0002057 обявена по Директивата за опазване на дивите птици (фигура № 4).

Концесионната площ не попада в границите на защитена зона „Бесапарски възвишения” с код BG 0000254 обявена по Директивата за природните местообитания и дивата флора и фауна. Концесионната площ граничи със защитена зона „Бесапарски възвишения” (фигура № 4).

Площадката не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близката такава е Защитена местност (ЗМ) „Кричим“, отстояща на над 3.45 км североизточно от концесията (разстояние между най-близките точки от границите на ЗМ и концесията (фигура № 4).

Фигура № 4 Местоположение на концесионната площ (червен контур) спрямо защитените зони и територии.

В близост до площадката за реализация на инвестиционното предложение досега не са регистрирани обекти на културното наследство. В резултат на обработката на наличната информация в компютърната система „Археологическа карта на България“ се установи, че в землището на с. Куртово Конаре е регистрирана една археологическа недвижима културна ценност, а в землището на гр. Кричим – четири. Всички археологически обекти са разположени на значително разстояние от площадката за реализация на инвестиционното предложение и няма да бъдат застрашени от експлоатацията му, както и от закриването и рекултивацията му.

Площадката за реализация на инвестиционното предложение е свързана с републиканската пътна мрежа посредством път III-866 „гр. Кричим - с. Куртово Конаре - гр. Стамболийски“ към гр. Пловдив и път III-375 при с. Ново село.

Няма необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. необходимост от изграждане на нова техническа и инженерна инфраструктура пътища/улици, електропроводи и др.

С оглед местоположението на площадката за реализация на инвестиционното предложение се изключват трансгранични въздействия.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

- По време на строителство

При изграждане на водовземното съоръжение в процеса на строителството ще се използват стандартни материали – основни строителни материали (бетон, цимент, стоманени тръби, РVС тръби и др.). По време на строителството не се предвижда използване на природни ресурси, освен незначително количество инертни материали - дребен чакъл с едрина на зърната 3-10 мм.

По време на строителство вода ще се ползва от повърхностен воден обект, от цистерна.

Снабдяването с ел. енергия по време на изграждане на водовземното съоръжение ще се осъществи от съществуващото на площадката ел. захранване, при условие че се работи с електрическа сонда.

- По време на експлоатация

По време на експлоатация ще се използват следните природни ресурси и спомагателни материали.

Консумация на суровина

Максимално количество мрамори – 190 000 м3/годишно.

Консумация на ел. енергия

Съществуващо захранване на площадката с ел. енергия, осъществено от съществуващ на промишлената площадка трансформаторен пост.

Обща инсталирана мощност на площадката – 1 000 kW.

Консумация на вода

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение вода за промишлени нужди ще се осигурява от съществуващо водохващане от р. Стара река и напоителен канал, както и от предстоящото за изграждане водовземно съоръжение - тръбен кладенец. Водата ще се ползва за оросяване на работните участъци, вътрешно кариерните пътища и пътя от площадката до път III-866, като използваните количества вода за оросяване са относително малки и няма да  формират поток от отпадъчни води.

Максималното количество води използвани за промишлени нужди е от порядъка на 10 000 м3/годишно и е в зависимост от климатичните условия, използването им е главно през сухи периоди през годината.

За питейни нужди на работещите се доставя бутилирана вода.

В процеса на експлоатацията на кариерата се предвижда ползване на вода за хигиенно-битови нужди на основание действащ договор с „Водопровод и канализация“ Пловдив.

Количеството вода за хигиенно-битови нужди на обслужващия персонал - 8 м3/ден.

За противопожарни нужди, по време на експлоатацията на инвестиционното предложение, вода ще се осигурява от съществуващо водохващане от р. Стара река и напоителен канал, както и от предстоящото за изграждане водовземно съоръжение - тръбен кладенец.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

При реализацията на инвестиционното предложение не се емитират вещества в повърхностните и подземни води. В процеса на добива се използват само взривни вещества, които след взривяване преминават в газообразна форма и се разнасят в атмосферата. При преработката на взривената минна маса до необходимите фракции, също не се използват химични вещества, включително приоритетни и опасни такива.

При проучването на находището не е установено наличие на подземни и повърхностни води в границите в които е проучено, както и до дълбочината до която е извършено това проучване.

Запасите се разполагат до кота +210, над нивото на местния ерозионен базис – р. Стара река (около кота +200).

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, са свързани с генериране на емисии на замърсители във въздуха, които са различни както по време, така и по местоположение.

7.1 Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители през периода на строителството

Инвестиционното предложение касае вече действаща кариера, периода на строителство ще бъде с малка продължителност – незначителни строителни дейности, за изграждането на сондажен кладенец, което е свързано с изкопни и строителни работи. Ще се генерират минимални количества прах и отработени газове от ДВГ на сондата, при условие че се използва сонда с дизелов двигател.

7.2 Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители през периода на експлоатацията

През периода на експлоатацията се извършват разкривни, добивни, транспортни дейности и първична преработка на суровината на ТСИ, при които се генерират емисии на замърсители на въздуха. По време на разкривните работи ще работят булдозер, багер, челен товарач, автосамосвали. Ще се генерират емисии на общ суспендиран прах и фини прахови частици от:

- булдозериране и подравняване на площадката;

- изкопаване на откривката;

- товарене;

- транспорт по вътрешнокариерния път;

- ветрова ерозия от съхранение на суровини и материали;

- в резултат на изгарянето на дизелово гориво в ДВГ на кариерната техника.

Двигателите на използваната кариерна техника ще бъдат източници и на емисии на газообразни замърсители и парникови газове (NOx, SO2, NMVOC, CH4, CO, N2O, CO2, други), в резултат на изгарянето на дизелово гориво.

По време на добивните работи ще се генерира прах от:

- добива на запасите след предварително разрушаване на скалата посредством пробивно – взривни работи (ПВР);

- вторично разрушаване на извънгабаритни късове от багер с хидравличен чук;

- товарене на добитата суровината от хидравличен багер на автосамосвали;

- транспорт по вътрешнокариерни пътища до стационарната ТСИ;

- първично и вторично трошене и пресяване при преработването на суровината;

- товарене и транспорт на готовите фракции (спедиция).

В случаите, когато работи мобилната ТСИ, няма да има емисии на прах от транспорт на добиртата суровина, тъй като тя ще бъде позиционирана непосредствено до забоя.

Действащата стационарна ТСИ ще бъде оборудвана с обезпрашителна система с ръкавни филтри, което означава, че емисиите ще се изхвърлят организирано през точков източник.

Освен гореописаните емисии на общ суспендиран прах и фини прахови частици, по време на експлоатацията на находището ще се генерират емисии на газообразни замърсители в резултат на детонацията на взривните вещества – основно азотни оксиди и CO, и в зависмост от вида на използваните експлозиви – SO2. Също така от изгарянето на дизеловото гориво в ДВГ на кариерната и транспортната техника.

7.3 Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители през периода на закриване и рекултивация

През периода на закриване и рекултивация на кариерата се извършват дейности, свързвани с обратно насипване на иззетите откривни материали за техническа рекултивация, при което се генерират аналогични замърсители както при периода на строителството - емисии на прах и отработени газове от ДВГ. При биологична рекултивация се извършват аналогични дейности – булдозериране, подравняване, разтоварване на почвена покривка – при които се генерират емисии на прах, но в по-малки количества, тъй като материалите са с по-висока влажност. В зависимост от използваната техника за рекултивация, емисии на газообразни замърсители се очакват и от ДВГ на техниката.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

Инвестиционното предложение касае увеличаване на годишното производителност (добив и преработка на мрамори) в рамките на действаща концесия за отработване на находище „Куртово Конаре“ и изграждане на водовземно съоръжение за промишлено водоснабдяване от подземни води.

По време на строителство

Инвестиционното предложение не предвижда промишлено строителство, промишлената площадка е изградена и кариерата е в експлоатация от 2012 г.

При изграждане на водовземното съоръжение (тръбен кладенец) за промишлено водоснабдяване ще се генерират следните по вид отпадъци:

Почва и камъни

Отпадъците ще се генерират по време на сондирането. Генерираните отпадъци се натоварват с багер на транспортно средство до предвиденото вътрешно депо за съхраняване на материали от разкривните работи и технологичния отпадък/остатък от преработката на суровината в ТСИ.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ - 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

Смесени битови отпадъци

В периода на изграждането на водовземно съоръжение ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците изпълняващи строително - монтажните дейности. Отпадъците ще се събират в метални контейнери тип „Бобър” и предават за сепариране в Регионална система за управление на отпадъци и депониране на остатъчните фракции на регламентирано депо за неопасни битови отпадъци, съвместно с битовите отпадъци от община Стамболийски.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ - 20 03 01 – Смесени битови отпадъци

По време на експлоатация

- Минни отпадъци, по време на експлоатацията на находището

Съгласно чл. 22б от ЗПБ и чл. 15 от Наредбата за управление на минните отпадъци, минните отпадъци генерирани при подготовка за добив и експлоатацията на находище „Куртово Конаре”, се класифицират като „неинертни и неопасни отпадъци”, а именно:

- разкривни материали - глинест почвено геоложки материал примесен със скални късове;

- отпадъци от преработване на мрамори – фина фракция от суровина, смесена с глинесто песъклива маса.

Разкривни материали - глинест почвено геоложки материал примесен със скални късове

Откривката представлява: почвено-делувиален слой с късове от мрамори и изветрели, слаби късове и парчета от мрамори, както и тектонизирани и раздробени. Дебелината й е средно 0.1 м, като на места въобще липсва.

Покривката се изземва с булдозер, събира се на купчини и се натоварва с багер или челен товарач на транспорт, който я транспортира до вътрешното депо за съхраняване на материали от разкривните работи и технологичния отпадък/остатък от преработката на суровината в ТСИ.

Предвижда се откривката, която се отстранява да се използва за техническа рекултивация на участъка, в който са иззети запасите. Почвеният слой (при наличие на такъв) ще бъде съхранен за окончателната техническа рекултивация на кариерата. При по-продължително му съхраняване ще се извърши затревяване с растителни видове с по-дълбока коренова система.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

01 01 02 – отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Отпадъци от преработване на мрамори – фина фракция от суровина, смесена с глинесто песъклива маса.

Отпадъкът от преработката на добитата суровина в трошачно сортировъчна инсталация (ТСИ) при трошене и пресяване представлява фина фракция от суровината, смесена с глинесто песъклива маса.

Отпадъкът от преработката на добитата суровина се натоварва с багер или челен товарач на транспорт, който я транспортира до вътрешното депо за съхраняване на материали от разкривните работи и технологичния отпадък/остатък от преработката на суровината в ТСИ.

Генерираният при първична преработка отпадък от пресевната инсталация може да се използва при техническата рекултивация, като продукт за изпълнение на неотговорни насипи и др.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

01 04 08 - отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

Опасни отпадъци

Някой от отпадъците е възможно да се генерират от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добития мрамор при експлоатация на находището и преработка на суровината и при аварийна/непредвидена подмяна на територията на добивния участък или на площадката на ТСИ.

Хидравлични масла

Отработени хидравлични масла ще се генерират при технологична и аварийна/непредвидена подмяна на хидравлични масла от хидравличните системи на кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина при експлоатация на находището, на площадката на ТСИ и други хидравлични масла генерирани при непредвидена подмяна.

Подмяната на консумативи на находището ще се извършва на определена за целта площадка с уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата, ситуирана на територията на концесионната площ, както и в механичната работилница. Отработени хидравлични масла, генерирани при подмяна се събират в метални варели и своевременно се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за конкретния вид отпадък. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа.

Масла за зъбни предавки

Отработени моторни масла от зъбни предавки, двигатели и редуктори (нехлорирани, синтетични и др. моторни масла) ще се генерират при технологична и аварийна/непредвидена подмяна на маслата от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина при експлоатация на находището и на площадката на ТСИ. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Подмяната на моторни масла от зъбни предавки, двигатели и редуктори от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина на находището ще се извършва на определена за целта площадка с уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата, ситуирана на територията на концесионната площ, както и в механичната работилница. Отработени моторни масла от зъбни предавки, двигатели и редуктори, генерирани при непредвидена подмяна ще се събират в метални варели и своевременно ще се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за конкретния вид отпадък.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

13 02 05* – Нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа

Маслени филтри

Отработени маслени филтри ще се генерират при технологична и  аварийна/непредвидена подмяна на отработени масла от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина при експлоатация на находището и подмяна на отработените маслени филтри.

Генерирани при подмяна отработени маслени филтри, ще се събират в метални контейнери и своевременно ще се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за конкретния вид отпадък. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди, импрегнирана целулоза.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

16 01 07* – Маслени филтри

Спирачни течности

Отработени спирачни течности ще се генерират при технологична и при аварийна/непредвидена подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина при експлоатация на находището.

Подмяната на спирачни течности от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина на находището ще се извършва на определена за целта площадка с уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата, ситуирана на територията на концесионната площ, както и в механичната работилница. Отработени спирачни течности, генерирани при подмяна ще се събират в метални варели и своевременно ще се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за конкретния вид отпадък. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

16 01 13* – Спирачни течности

Антифризни течности, съдържащи опасни вешества

Отработени антифризни течности ще се генерират при технологична и при аварийна/непредвидена подмяна на антифризна течност от кариерна техника.

Подмяната на антифризни течности ще се извършва на определена за целта площадка с уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване в почвата, ситуирана на територията на концесионната площ, както и в механичната работилница. Отработени антифризни течности, генерирани при подмяна ще се събират в метални варели и своевременно ще се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за конкретния вид отпадък. Състав на отпадъците –  етилен гликол.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

16 01 14* – Антифризни течности, съдържащи опасни вешества

Отработени восъци и смазки

Отработени восъци и смазки ще се генерират при обслужване на кариерната техника.

Отработени восъци и смазки ще се събират в метални варели и своевременно ще се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за конкретния вид отпадък. Състав на отпадъците –  нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

12 01 12* – Отработени восъци и смазки

Акумулаторни батерии

Отпадъкът ще се генерира при технологична и непредвидена подмяна на амортизирани акумулаторни батерии от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина при експлоатация на находището.

Подмяната на амортизирани акумулаторни батерии от кариерна техника за добив, товарене и транспортиране на добитата суровина на находището ще се извършва на определена за целта площадка с уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване на опасни вещества в почвата, ситуирана на територията на концесионната площ, както и в механичната работилница. Амортизирани акумулаторни батерии, генерирани при подмяна ще се събират в метални контейнери и своевременно ще се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за конкретния вид отпадък. Състав на отпадъка – олово, сярна киселина.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии

Опаковки, съдържащи остатъци опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Отпадъкът се образува при използване на опасни вещества. Отпадналите опаковки се генерират на територията на промишлената площадка. Отпадналите опаковки ще се събират и предварително съхраняват в метален варел на мястото на тяхното образуване на определена за това площадка до натрупване на количества за предаване за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за този отпадък.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

15 01 10* – Опаковки, съдържащи остатъци опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла

Отпадъкът се образува при почистване на използваната кариерна техника за добив, товарене, преработка и транспортиране на мрамори и готова продукция и от замърсяване на работни дрехи по време на работа. Отпадналите кърпи и дрехи се генерират на територията на съответния добивен участък и на площадката на ТСИ. Отпадналите кърпи и дрехи ще се събират и предварително съхраняват в метален варел на мястото на тяхното образуване на определена за това площадка до натрупване на количества за предаване за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за този отпадък.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

Други неопасни отпадъци, генерирани по време на експлоатация

Ръкави от ръкавни филтри

Амортизирани текстилни филтърни материали отпадат при подмяна на ръкави на ръкавни филтри на пречиствателното съоръжение към ТСИ. Амортизирани текстилни филтърни материали ще се събират разделно на мястото на образуването в затворени метални контейнери и ще се предават за последващо третиране на юридически лица, които притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

15 02 03 – Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

Отпадъци от почистване на водоплътна изгребна яма

Отпадъкът ще се генерира вследствие събиране на БФВ във водоплътна изгребна яма, след изземване. Утайките се изземват със специализирана техника от ВиК оператори на основание писмен договор.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

20 03 04 – Утайки от септични ями

Хартиени и картонени опаковки

Отпадъкът ще се генерира вследствие разопаковане на консумативи и оборудване. Опаковките ще се събират разделно на мястото на образуването в метален контейнер и ще се предават за последващо третиране на юридически лица, които притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки

Пластмасови опаковки

Отпадъкът ще се генерира вследствие разопаковане на консумативи. Опаковките ще се събират разделно на мястото на образуването в метален контейнер и ще се предават за последващо третиране на юридически лица, които притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

15 01 02 – Пластмасови опаковки

Излезли от употреба гуми

Излезли от употреба гуми ще се генерират от кариерна техника за добив, товарене, преработка и транспортиране при технологична и непредвидена подмяна на негодни за употреба гуми.

Излезли от употреба гуми ще се събират разделно в метален контейнер, като се предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

Състав на отпадъка – твърд отпадък, еластомери, въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

16 01 03 – Излезли от употреба гуми

Битови отпадъци

Смесени битови отпадъци

По време на експлоатация на находище „Куртово Конаре”, ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите. Отпадъците се събират в метални контейнери тип „Бобър” и предават за сепариране (отделяне на опаковки от хартия, метал, пластмаси с цел рециклиране, отделяне на биоразградими отпадъци с цел компостиране и намаляване на количеството на биоразградими отпадъци предназначени за депониране) в Регионална система за управление на отпадъци и депониране на остатъчните фракции на регламентирано депо за неопасни БО, съвместно с битовите отпадъци от община Стамболийски.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., МОСВ и МЗ.

20 03 01 – смесени битови отпадъци

Отпадъци, които се очаква да се генерират при закриване и рекултивация

Отпадъците, които ще се генерират при закриване и рекултивация на находището са аналогични на отпадъците, генерирани по време на самата експлоатация, с изключение на минните отпадъци.

В края на срока на концесията се извършва ликвидация на ТСИ, старите неизползваеми бетонни съоръжения и асфалтовия път до кариерните гнезда, като ще се образуват отпадъчни метали, бетон и асфалтови смеси.

9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчните води, които ще се формират на обекта са само от битов характер. Отпадъчни битово-фекални води се събират във водоплътна изгребна яма и периодично се предават за третиране на лицензирана за целта фирма. Работниците ползват химически тоалетни, които периодично се подменя от специализирана фирма на основание договор.

Не се очаква от подобектите/участъците и промишлената площадка на находище „Куртово Конаре“ да се отделят производствени отпадъчни води.  Използваните количества вода за оросяване на работните участъци, вътрешно кариерните пътища и пътя от площадката до път III-866 са относително малки и няма да  формират поток от отпадъчни води.

Дъждовните и снежни води в района на котлованите на участъците ще  попиват в околните терени или в котлованите. Кариерен водоотлив не е необходим.  Находището се разработва над нивото на подземните води.

Находище „Куртово Конаре“ е охарактеризирано с липса на високи подземни води. При прокарване на сондажи, водно ниво не е установено. Хидрогеоложките условия в находището няма да  затрудняват експлоатационните работи.

Предлаганото в инвестиционното предложение управление на отпадъчните води не предвижда заустване (изпускане) на замърсени води.

Замърсяване на повърхностните и подземните води от формираните дъждовни води не следва да се очаква.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б на ЗООС се представя информация за вида и количествата на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно Приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При осъществяване на дейностите – предмет на ИП в рамките на концесионната площ на находище „Куртово конаре“ могат да бъдат експонирани следните опасни химични вещества:

- дизелово гориво за минната техника. Максимално количество в рамките на обекта, на промишлената площадка – 17 тона в открита цистерна с колонка за дизелово гориво. Автотранспортът се зарежда извън обекта;

- минерални масла за поддръжка на минната техника - до 600 литра, съхранявани на промишлената площадка в склад ГСМ; В тона - 0.534 т хидравлично и моторно масло.

- отпадъци от минерални масла – до 600 литра, съхранявани на площадка в склад ГСМ. В тона - 0.534 т хидравлично  и моторно масло.

Изброените вещества, смеси и опасни отпадъци са в количества, по-ниски от критериите по Приложение № 3 на ЗООС за класифициране на предпирятия/съоръжения като такива с „нисък“ и „висок“ рисков потенциал.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Прилагам:

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

2. Други документи по преценка на уведомителя:

2.1. Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011 г. на директора на РИОСВ Пловдив

2.2. Генерален план на обекта. Теренно – ситуационен план

2.3. Скица на имот № К02283/24.04. 2018 г.

3. Електронен носител - 1 бр.

4. ХЖелая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

5. ХЖелая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: ................................				Управител:…………………