ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

ОБЩИНА ПЛОВДИВ, представлявана от Здравко Димитров Димитров – Кмет

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Възложителят ОБЩИНА ПЛОВДИВ, представлявана от Здравко Димитров Димитров, в качеството си на кмет на общината има следното инвестиционно предложение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ДЕТСКА ГРАДИНА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО Ѝ В ДЕТСКА ЯСЛА И МЛЕЧНА КУХНЯ“ в УПИ II-524.1569 - детска ясла, кв. 15 по плана на кв. „Университетски“, гр. Пловдив, ПИ с ИД 56784.524.1561 и ПИ с ИД 56784.524.1562 по КК и КР на гр. Пловдив (ПИ с ИД 56784.524.1569 по предстоящо изменение), с административен адрес: гр. Пловдив, ул.“Стоян Михайловски“ № 13.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Резюме на предложението: С реализация на инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуваща сграда - детско заведение и преустройството ѝ в детска ясла и млечна кухня в новообразуван УПИ II-524.1569 - детска ясла, кв. 15 по плана на кв. „Университетски“, гр. Пловдив, идентичен с ПИ с ИД 56784.524.1569 (по предстоящо изменение) по КК и КР на гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив,  кв. “Съдийски“, ул.“Стоян Михайловски“ № 13.

Инвестиционната инициатива се реализира като комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ в обхват:

- Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват - УПИ II-524.1569-детска градина, кв. 15 по плана на кв. „Университетски“ – гр. Пловдив;

- Инвестиционен проект за реконструкция на детско заведение.

От поземлени имоти с идентификатори 56784.524.1561 и 56784.524.1562 по КК и КР на гр. Пловдив ще се образува нов ПИ с идентификатор 56784.524.1569 по предстоящо изменение на ПУП – ПР.

В имота, предмет на инвестиционното предложение, има две съществуващи едноетажни сгради, всяка с предназначение „Сграда за детско заведение“.

Предвижда се разширение на едната съществуваща постройка с ИД 56784.524.1561.1 и надстрояването й с един етаж. При предвидената реконструкция ще се запазят част от преградните стени и каменни основи.

Втората сграда с ИД 56784.524.1561.2 ще се събори и на нейното място ще се оформят детски площадки за игра.

На площадката ще се изпълни сондажен кладенец, захранващ автоматизирана инсталация за напояване на зелените площи.

Имотът ще се огради с ажурна ограда.

С реализацията на проекта ще се създаде необходимата материална база, осигуряваща помощ в отглеждането на най-малките деца. Организира се подходяща среда за занимания чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

Не се очакват отрицателни въздействия по отношение на компонентите на околната среда и здравето на хората.

Въздействието върху околната среда по време на строителството и ползването на строежа, включително защита от шум, се очаква в границите на нормите за подобен вид строежи.

Строежът не представлява източник на вредни емисии, замърсяващи атмосферния въздух.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Площ на ПИ 524.1561		2515 кв.м.

Площ на ПИ 524.1562		98 кв.м.

Застроена площ			738,07 м²

Разгъната застроена площ	1499,09 м²

Кинт 				0,57 ≤ 0,6

Плътност на застр. 		28% ≤ 30%

Озеленяване 			>40%

Височина на сградата 		до 10м.

Със Заповед на Кмет на Община Пловдив се допуска изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ в обхват: ПУП-ПР за УПИ II-524.1569-детска градина и инвестиционен проект за реконструкция на детско заведение.

Образува се нов УПИ II-524.1569 - детска ясла, съответстващ на ПИ с ИД 56784.524.1569 по КККР на гр. Пловдив.

В имота има две съществуващи сгради, едната от които се реконструира за нуждите на детското заведение, а другата се събаря и пространството се оформя за детски площадки.

Проектът предвижда реконструкция, разширение и надстрояване на едноетажна сграда с ИД 56784.524.1561.1, с площ 353 м2, като се запазват част от преградните стени и каменни основи.

Събаря се сграда с ИД 56784.524.1561.2 с площ 320 м2.

Главният подход към имота е осигурен от ул. „Стоян Михайловски“. Два от подходите от улицата са за посетители на сградата, а третият е за автомобилен достъп.

Сградата е изградена от три основни обема, които са свързани помежду си.

Яслените групи са разположени на две нива: една целодневна яслена група за 18 деца на първи етаж и две групи по 18 деца на втори етаж.

Групите се състоят от гардероб-съблекалня; офис-разливна; помещение за учители и възпитатели; санитарен възел; занималня с кът за хранене и спалня; обособени еднопространствено.

На партерното ниво са развити още и млечна кухня, обслужващи помещения и физкултурен салон.

Достъпът до всяка група става през гардеробното помещение, което служи за санитарен филтър, като отделя занималнята от санитарния възел на всяка група. Изградена е и визуална връзка от занималнята към зоната с умивалниците и към спалнята, което улеснява наблюдението на децата, без да се налага напускане на помещението.

С връзка помежду си са проектирани съблекалнята със занималнята, съблекалнята със санитарния възел и занималнята със спалнята.

Преддверието пред гардероба служи и за чакалня на родителите.

Разливните помещения за всяка група са с отделен достъп от преддверията и с директен подход към занималните.

Към всяка група е предвидено помещение за учителя с директна връзка към занималните.

Физкултурно-музикалния салон е проектиран на първото ниво, със самостоятелен склад и тоалетна.

На този етаж са предвидени още: склад за колички; канцелария; медицински кабинет с изолационна и тоалетна; санитарно помещение; склад и тоалетна за хора в неравностойно положение.

Стопанският блок е сепариран в западната част на сградата на първото ниво. Той е с пряка връзка към останалата част от сградата и в близост до него е проектиран кухненския асансьор за предвижване на храната до второ ниво.

В южната част са разположени: млечната кухня, помещение за сладкарство, коридор към подаване на млечната кухня, съблекалня за персонал с тоалетна с душ, склад за дезинфекционни материали, помещение за отпадъци, склад.

В северната част, отделени с коридор се разполагат техническо помещение за бойлери, котелно с газово котле, склад за мръсно бельо, перално помещение, склад за чисто бельо, гладачно, битова перален блок, съблекалня с тоалетна и душ.

Останалата част от администрацията е разположена на втория етаж и се състои от директорски кабинет, помещение за секретаря, зам. директор, методичен кабинет, домакин, склад и тоалетни за персонала.

Сградата се обслужва от две вътрешни двураменни стълбища и един асансьор, с габарити, позволяващи ползването му от хора в неравностойно положение.

Сградата разполага с два главни входа от югозапад за градинските групи и администрацията и един стопански вход от северозапад.

Стопанският вход за персонал и зареждане е отделен, от северозапад.

Гишето за отдаване на храна от млечната кухня е от югозапад.

Котелното е предвидено с отделен вход на североизток. Срещу него е предвиден изход от изолационна.

От физкултурния салон е предвиден директен изход от северозапад.

За да се осигури достъп до групите за хора в неравностойно положение се предвижда вътрешен асансьор, отговарящ на изискванията за достъпна среда и всички врати и по пътя от него ще бъдат с минимални размери 100/210, без прагове.

В яслата за всяка група има обособени тоалетни за деца в неравностойно положение.

На партера е обособена тоалетна за хора в неравностойно положение.

Строителството на сградата ще бъде изпълнено по монолитен начин  със  стоманобетонови плочи, колони  и  тухлени  зидове.

Реконструкцията на съществуващата сграда, предвижда събаряне на ограждащи и преградни зидове, както и демонтаж на подова и покривна конструкция. Запазват се част от преградните зидове на съществуващата сграда, както и част от ивични каменни основи, за да послужат като фундамент на новопроектирана армирана бетонова настилка.

Покривът на сградата е предвиден като плосък покрив с необходимите топло и хидроизолации.

Ще се положи топлинна изолация по външните зидове, при цокълните стени, върху покрива и при под, граничещ със земя.

Отводняването на покривите е вътрешно, посредством воронки и водосточни тръби, включени към хоризонталната канализация.

Проектът предвижда изготвяне на нова вертикална планировка за имота, която да осигури необходимото отводняване на площадките и алеите.

В имота към детското заведение се предвиждат обща открита спортна площадка за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група.

Площадките за всяка група деца на възраст до 3 години се оборудват в съответствие със структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления, за различни художествено-творчески занимания.

Към всяка детска площадка са обособени места за сядане за занятия на открито.

На територията на площадките за игра, извън минималното пространство за разполагане на съоръженията се предвижда пясъчник с пейка за сядане.

Предвидени са по две кошчета за отпадъци, които се разполагат до входа на площадките.

Детските площадки са обзаведени и устроени така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване на децата.

Свободното дворно място ще бъде озеленено в комбинация от ниска и висока растителност.

Предвидена е автоматизирана инсталация за напояване, която е съобразена с дендрологичният проект и е захранена от новопредвиден сондаж за поливни цели.

Параметрите на водовземното съоръжение са следните:

- диаметър ф140;

- дълбочина 25м;

Заложен в кватернерен водоносен хоризонт;

Параметри на водовземане:

- 10,5м3/д – Максимално денонощно водно кол/во (поливане на дървета и храсти с автоматична система за поливане)

- Годишно водно количество – 300дни*10,5=3150м3/год.

- Q Средно дневно – 3150/365 = 8,63 м3/денонощие

- Q Средно часово – 2,88 м3/час

- Q Макс. секундно – 2,00 л/сек.

H помпа – 60м, Q=2л/сек потопяема

- 300 дни за поливане;

Географски координати:

северна ширина		източна дължина

42º07´59.199ʺ			24º45´38.625ʺ

Отоплението на детското заведение е предвидено на газ, като експлоатационното дружество „Ситигаз България“ ЕАД ще определи точка от конструкцията на изградената мрежа, към която ще се присъедини новият потребител. Външното присъединяване е предмет на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация от газоразпределителното дружество.

За отопление и битово горещо водоснабдяване се предвижда монтаж на два котела – стенен газов кондензационен котел – едноконтурен с мощност Q=150кW, Т=60ᵒ/40ᵒС, в комплект с циркулационна помпа, разширителен съд, коаксиален комин 150/100мм, предпазна и регулираща арматура и стенен газов кондензационен котел – едноконтурен с мощност Q=35кW, Т=60ᵒ/40ᵒС, в комплект с циркулационна помпа, разширителен съд, коаксиален комин 100/160мм, предпазна и регулираща арматура, както и бойлер 300л с две серпентини и ел. нагревател 12кW/380V.

Електрозахранването на детската ясла е предвидено да се изпълни от съществуващата електропреносна мрежа, експлоатирана от Електроразпределение-Юг, като присъединяването ще се осъществи от най – близката точка на присъединяване, определена от експлоатационното дружество, съответстваща на заявената мощност.

Съгласно санитарните изисквания, детското заведение ще се обезпечи с вода с питейни качества от уличната водопроводна мрежа и ще се свърже със съществуващата улична канализация.

Водоснабдяването на площадката с вода за битово-питейни нужди е съществуващо, изпълнено от съществуващ уличен водопровод E Ø150, преминаващ по прилежащата улица „Стоян Михайловски“ от югозапад. За имота има съществуващо водопроводно отклонение. Предвижда се да се подмени с ново от полиетиленови тръби висока плътност РЕ-НD Ø63.

За отчитане на изразходваното водно количество е предвиден общ водомерен възел с необходимата спирателна арматура, разположен непосредствено след навлизане на водопроводното отклонение в границите на имота.

Заустването на отпадните водни количества от детското заведение ще става в съществуващия уличен канал Ø550 - Б, преминаващ по прилежащата улица „Стоян Михайловски“.

За имота има съществуващо сградно канално отклонение, което при доказване на необходимост ще се подмени с ново от дебелостенни РVС тръби, което да провежда отпадното водно количество от обекта.

Приети са оразмерителни параметри за гр. Пловдив за жилищни територии q=314 л/сек/ха, Р=3.

Отпадните води от обекта ще отговарят на Нормите за технически допустима степен на замърсяване на отпадни води, постъпващи в градската канализационна мрежа.

Не се предвижда използване на взрив при реализацията на инвестиционното предложение.

Не се предвиждат други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Няма

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното  предложение. То не засяга и не противоречи на други утвърдени устройствени проекти или  програми.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, се намират в регулацинните граници на град Пловдив. Отреждането на действащия УПИ е за детска градина.

По допускане от Кмет на Община Пловдив ще се разработи проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват - УПИ II-524.1569-детска градина.

Характерът на инвестиционното предложение е съвместим функционално с конкретното предназначение, допустимите дейности, допустимото застрояване, начинът и характерът на застрояване и не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с околното застрояване.

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Прилагаме скица, показваща границите на инвестиционното предложение, даваща информация за физическите и природните характеристики на обекта.

Поземлен имот 56784.524.1561, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. „Стоян Михайловски“ № 13, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2515 кв. м, квартал 15, парцел II-детска градина, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-5130-21.06.2018/21.06.2018 г. на Началник на СГКК - Пловдив.

Поземлен имот 56784.524.1562, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. „Стоян Михайловски“ № 13, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 98 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-5130-21.06.2018/21.06.2018 г. на Началник на СГКК – Пловдив.

От двата имота ще се образува нов ПИ с ИД 56784.524.1569, в който ще се реализира настоящото инвестиционно предложение.

Имотът граничи с улица „Стоян Михайловски“ от югозапад, с имот с НТП „Високо застрояване“ от югоизток, с имот с НТП „За друг вид застрояване“ от изток, с имот с НТП „ЗА НТП „За друг обществен обект, комплекс“ от северозапад.

С инвестиционното предложение няма да се промени съществуващата пътна инфраструктура.

Не се засягат защитени територии от екологичната мрежа на Република България.

Допълнителна площ за временни дейности по време на строителството не е необходима.

Предвид географското разположение и предмета на дейност на разглеждания обект, не се очаква въздействие с трансграничен характер по време на изграждане и/ или експлоатацията му.

На Възложителя не е известно наличието на елементи на Националната Екологична мрежа в имота, включително и в непосредствена близост до него.

Най – близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122 / 02.03.2007г.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Електрозахранването на обществената сграда ще се осъществи, съгласно изискванията на експлоатационното дружество „Електроразпределение Юг” ЕАД от най – близката точка на присъединяване към конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа, покриващо заявената мощност на абоната.

Отоплението ще бъде решено на газ, като експлоатационното дружество „Ситигаз България“ ЕАД ще определи точка от конструкцията на изградената мрежа, към която ще се присъедини новият потребител.

Необходимите водни количества по време на строителството и експлоатацията на обекта се предвижда да бъдат осигурени от съществуващата градска водопроводна мрежа, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД.

Съгласно санитарните изисквания, сградата ще се обезпечи с вода с питейни качества от уличната водопроводна мрежа и ще се свърже със съществуващата улична канализация.

Електроенергията, питейната вода и природния газ ще се ползват след сключване на договори с експлоатационните дружества „ЕР-Юг”, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив и „Ситигаз България“ ЕАД.

За инвестиционното предложение ще се ползват подземни води. Предвидено е изграждане на алтернативен водоизточник – сондажен кладенец за поливни цели. Същият ще захранва автоматична система за поливане на зелените площи.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Дейността не е свързана с емисии на опасни вещества, при които е възможен контакт с води и тяхното замърсяване.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не е необходимо предприемане на мерки за ограничаване на емисии, предвидени в Закон за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр.14/20.02.2015г./.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се планира постоянно съхранение на отпадъци на строителната площадка.

Не се очаква да се генерират строителни отпадъци, притежаващи опасни свойства. Обектът не може да се охарактеризира като замърсена площадка и не попада в обхвата на Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3 от Наредба за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Замърсяване не се очаква, освен формирането на отпадъци при извършване на строителството на обекта, които при правилно управление няма да създадат замърсяване на околната среда.

С оглед недопускане замърсяване на прилежащите площи и околната среда ще се предприемат мерки за осигуряване на съдове и организиране на временни площадки за съхраняване на отпадъците до предаването им на оторизирани фирми за последващо третиране и/или до извозването им на съответни депа, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013г.

Строителните отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството на сградата, ще се събират в отделни контейнери разделно по кодове, за да бъдат селектирани за повторна употреба и за рециклиране или за събиране и транспортиране на отпадъците от строителя на обекта до определени места за третиране и обезвреждане.

По време на строителството се предвижда използването на характерните за този вид обекти стандартизирани строителни материали. Отпадъци от строителството като строителни почви и геоложки материали ще се използват за вертикалната планировка на обекта. Опаковките на строителните материали, главно синтетични полимери и други с изкуствен произход ще бъдат събирани и предавани за вторични суровини. Бетоновите остатъци ще се транспортират до общинското депо за строителни отпадъци. Отпадъците по време на строителството ще се извозват на определено от Общината депо за същите. Бракувани по време на строителството луминисцентни осветителни тела ще се събират, съхраняват и предават отделно от специално назначено лице на обекта към фирма, имаща право да ги приема.

При изграждането на обществената сграда няма да се генерират значителни количества строителни отпадъци, тъй като влаганите в строителството продукти и материали ще бъдат заготвяни, изработвани и доставяни според данните, предоставени в количествените сметки към проектната документация.

Възможните отпадъци са следните:

17.05.06.  			Изкопани земни маси – ще се използват за рекултивация на терена и направа на обратни насипи;

17.09.04. 			Смесени отпадъци от строителството, които ще се извозят на указано от Кмета на общината депо.

| 17.01.01 | Бетон |
| --- | --- |
| 17.01.02 | Тухли |
| 17.01.03 | Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия |
| 17.01.07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 |

17.02.01 			Дървени отпадъци

17.04.07			Смеси от метали

20.03.01 			Смесени битови отпадъци от работещите на територията на площадката по време на строителния процес. Количеството на тези отпадъци ще бъде малко.

Всички отпадъци, генерирани по време на строителството ще се събират разделно и временно ще се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, за да бъдат селектирани за повторна употреба и за рециклиране или за събиране и транспортиране на отпадъците от строителя на обекта до определени места за третиране и обезвреждане.

По време на експлоатацията на детското заведение ще се генерират смесени битови отпадъци, формирани от пребиваващи деца и персонал – опаковки, хранителни отпадъци и др. с код 20.03.01, както и отпадъци от опаковки от група 15 01 – хартиени, пластмасови, стъклени и метални опаковки.

Битовите отпадъци, които ще се формират от изпълнителите на обекта по време на строителството, както и тези, които ще се формират от ползвателите на детската ясла по време на нейната експлоатация ще се събират на определената от общината площадка в контейнери, непозволяващи разпиляването им. Същите ще се извозват съгласно графика за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците от опаковки ще бъдат предавани на база сключен договор с организация по оползотворяване.

При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение стриктно ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Заустването на отпадните водни количества от сградата ще става в съществуващ уличен канал, преминаващ по улица „Стоян Михайловски“ от югозапад.

Отпадните води от обекта ще отговарят на Нормите за технически допустима степен на замърсяване на отпадни води, постъпващи в градската канализационна мрежа.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

За инвестиционното намерение не са налични опасни вещества включени в приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. , изм. и доп.).

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):