Д О К Л А Д

от извършена планова проверка

Обект: „Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре”, в землищата на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски и гр. Кричим.

Стопанисван от: „Персенк инвест” ООД, гр. Пловдив, ул.„Свети Климент” № 12.

Дата на извършване на проверката: 13.12.2017г.

Основание на проверката: На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-293/30.11.2017 г. на Директора на РИОСВ- Пловдив

- Цел на проверката:

Проверката е планова и се извършва във връзка с контрол на поставените условия и мерки в Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, за инвестиционно предложение: „Кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре”, в землищата на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски и гр. Кричим,

Констативна част:

Проверката е извършена от експерти на РИОСВ-Пловдив (ОВОС и ЕО, фактор отпадъци, компонент  въздух и биоразнообразие/защитени зони).

Към момента на проверката в обекта се извършва добивна (трощачна) и пресевна дейности. Дейностите се извършват на обособените площадки, при оросяване на съоръженията и пътя, посредством изградената оросителна система. Материалът се подава за разтрошаване от минимална височина, има монтирани улеи към ТСИ, с цел ограничаване на разтрошаването на най-ситната фракция. Няма тежка техника и материали в съседни на концесионнта площ имоти.

Според представен дневник за контрол на произведения материал, вторични дейности се извършват в делнични дни.

Работи се на открити полета, поради което не се образува откривка. Стерилът се продава, а неизползваните скални отпадъци се съхраняват в изкоп, в рамките на обекта.

Взривни дейности са извършени в 5 дни от 2017г. Няма следи от поява на подземни води в района на кариерата.

На площадката се съхраняват на закрито, с контролиран достъп ОХВ (масла, антифриз).

Проведени са геодезични замервания през месец ноември 2016г. и октомври 2017г., във връзка с изработване на Годишен работен проект.

На проверката са представени следните документи, в изпълнение на условия в Решение по ОВОС:

- Годишен работен проект за 2017г.;

- Протокол от измерване на взривосеизмичното въздействие;

- Работни листове за класификация на отпадъците;

- Договор за абонаментно техническо обслужване;

- Доклад и протокол от извършени СПИ на шум в околната среда.

Установено е спазване на поставените условия и мерки в Решение по ОВОС № 1-ІІ/2011г.

- Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

Няма дадени предписания.

Доц. Стефан Шилев

Директор на  РИОСВ - Пловдив