УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди № РД-172 от 15.06.2023 г. и № РД-221 от 22.08.2023г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 12.09.2023г.

Обект: "Консервно предприятие, гр. Карлово, ул. "Индустриална" № 1“

с местонахождение: област Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ул. „Индустриална“ № 1,

собственост на: „Плодекс“ ООД, ЕИК 115083280,седалище и адрес на управление област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул. „Индустриална“ № 1.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Отпадъци“ и „Въздух“.

II. Проверени инсталации:

- Производствени помещения;

- Котелно помещение;

- Резервоари за съхранение на гориво;

- Хладилни камери;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект - "Консервно предприятие, гр. Карлово, ул. "Индустриална" № 1“, се извърши проверка:

При извършената проверка и оглед на място се установи, че в обекта не се извършва производствена дейност. Помещенията са с частично демонтирани производствени линии, като част от тях се съхраняват извън тях. В котелното помещение е наличен 1 бр. парен котел тип BRUNA 6,5 с номинална мощност 6 МВт. Горивният източник е технически неизправен, с прекъснато електрозахранване и от 2014г. не се експлоатира. Двата броя хладилни камери са изведени от експлоатация и от 2000г. не се използват. В обекта липсват суровини, продукция, отпадъци и източници, от които могат да се образуват отпадъци. В обекта няма работен персонал.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Няма.

V. Съответствие, последващ контрол