ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Предприятие за производство на трикотажен плат“

собственост на „ПРОТО“ ЕООД

На основание План за контролната дейност за 2020г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-131/08.06.2020г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 23.06.2020г. е извършена комплексна проверка в обект - „Предприятие за производство на трикотажен плат“,  с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №146, собственост на „ПРОТО“ ЕООД, ЕИК 126634984, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Гюмюрджина“ №3, вх.А,ет.3, ап.7.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества  и смеси  (ЗЗВВХВС), подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- котелна централа;

- цех за мокра апретура;

- цех за суха апретура;

- складови помещения за доставка на суров плат и експедиция

- складово помещение за съхранение на багрила и химикали

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: На площадката на обект „Предприятие за производство на трикотажен плат“,  с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №146, се извършват следните основни дейности – изготвяне на партиди от суров плат, мокра обработка /пране, багрене или избелване/, суха обработка /сушене и гладене/, окачествяване, метриране и пакетиране на готова продукция.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

Към момента на проверката в обекта се извършва производствена дейност. В цеха за мокра апретура се експлоатират 11бр. багрилни апарата, свързани с автоматична инсталация за подаване на багрила и химикали. След преминаване на партидите от суров трикотажен плат през мокра обработка, същите подлежат на сушене и гладене /суха апретура/. За целта се използва термофиксираща машина „Торнадо“, работеща с 8 бр. самостоятелни газови горелки. Машината е оборудвана с две самостоятелни изпускащи устройства, изведени на покрива на помещението. В същото помещение има разположена по-стар модел термофиксираща машина  - „Брюкнер“, която е резервна и не се експлоатира. Машината е оборудвана с едно изпускащо устройство. За технологични нужди от пара се използва парен котел тип ПКМ -2,5 , работещ с гориво природен газ. Изпускащите устройства към двете термофиксиращи машини и парния котел са оборудвани с пробовземни точки, утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив, съгласно изискванията на чл.11, ал.2 от Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. ДВ. бр.31/1999г., с посл. изм. и доп./. През 2019г. дружеството е извършило собствени периодични измервания /СПИ/ на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при работата на термофиксиращата машина и парния котел. Измерванията са проведени от акредитирана лаборатория. Резултатите от проведените СПИ са представени от оператора пред РИОСВ-Пловдив в срока по чл.39, ал.1 с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/26.03.1999г. При оценка на доклада не са установени превишения на емисионните норми, определени в чл.11, т.2, Приложение №2 към чл.13, ал.1 и Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти  и дейности с неподвижни източници на емисии /обн. ДВ. бр.64 от 27.06.2005г./.

В предприятието не се използват хладилни и климатични съоръжения.

- По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“ :

За извършване на основната си дейност дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни, за които е представена следната документация:

- Инвентаризационен списък

- Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително заповеди, инструкции за работа и съхранение и др.

- Информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

- Сертификат, издаден на „Прото“ ЕООД от немския институт в Копенхаген „Hohenstein Tekstile Testing institute“ за липса на вещества /азобагрила и азооцветители/, предмет на ограничаване в определени продукти - текстилни влакна, тъкани и текстилни изделия, съгласно Приложение XVII  на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

Багрилата и химикалите се съхраняват в складово помещение с ограничен достъп. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка не са установени  несъответствия с нормативната база по компоненти и фактори атмосферен въздух, химични вещества и смеси и управление на риска.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

От страна на дружеството при проверката присъстваха:

Управител и менажер на ”Прото“ ЕООД

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/инж. Десислава Георгиева/