РЕШЕНИЕ № ПВ –100 -ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС  и становище от РЗИ Пловдив

# Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на супермаркет „Лидл” с помещение за хляб и хлебни изделия”,  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение:   УПИ VІІІ-505.274, кв.1, по плана на кв. „Хармани и айгъри”, гр. Пловдив

Възложител: ”Хеброс бус” ООД

Характеристика на инвестиционното предложение:

Възложителят е собственик на гореописания урбанизиран имот, в част от който ще  се изгради сграда с предназначение - магазин за бързооборотна търговия с хранителни и нехранителни стоки. Сградата ще бъде разположена на ключово място и ще има удобна връзка към   улица „Димитър Стамболов”. За бъдещия обект ще се използва наличната инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – При изпълнението на проекта се ползува съществуващата пътна инфраструктура. До обекта ще има достъп за гости и посетители  чрез  съществуващи  улици от градската улична мрежа. В западната част на имота е проектирана зоната за зареждане на магазина, подходът е откъм прилежащата улица „Димитър Стамболов”.

Водоснабдяване – ще се изпълни връзка към наличен градски водопровод

Електроснабдяване - чрез използване на съществуващата градска елмрежа .

Заустване на отпадни води от битово-фекален характер – ще се включат в наличния градски колектор за отпадни води съгласно сключен с “ВиК” ЕООД гр. Пловдив договор.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 10, буква “б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП  не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е „Река Марица” с код BG 0000578, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/02.03.2007 г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

# мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Изграждането на обекта и обслужваща инфраструктура  ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителни и задължителни  линии на застрояване. Допустимото антропогенно натоварване  е определено с разработения ПУП-ПРЗ и е съгласно регламентираните показатели.

Сградата ще се състои от еднопространствена търговска зала, зона за прием на  стока, битови и административни помещения.  Входът за клиенти  ще е от паркинга на комплекса.   Паркингът е с капацитет за 86 автомобила, включващи 4 паркоместа за хора в неравностойно положение и майки с деца. Персонал от около 80 човека.

В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителните дейности се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Битовите отпадъци, генерирани по време на експлоатацията ще се събират в контейнери и периодически ще се извозват на градското сметище.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Генералният план определя застрояването, паркирането и площите за озеленяване  в рамките на УПИ VIII – 505,274 в кв. 1, по плана на кв. „Хармани и айгъри” – гр. Пловдив. Качеството и регенетивните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона„Река Марица” с код BG 0000578, тъй като намерението ще се осъществи  в урбанизирана територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

- Естеството на развиваната на площадката дейност не предполага емисии във води, въздух и почви, включително генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоната, респективно върху видовете, предмет на опазване.

- Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

- С писмо изх. № 7417/10.12.2012г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Пловдив и Район „Северен” , както и засегнатото население чрез обява  на информационно табло. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА  /п/                                                           27.12.2012г.

Директор   на Регионална инспекция

по околна среда и води - Пловдив