РЕШЕНИЕ № ПВ –104-ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС  и становище от РЗИ Пловдив

# Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на производствени и опасни отпадъци, включително  ОЧЦМ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение:  имот  № 99087.12.9,  гр. Асеновград

Възложител: „Вас Пет-метал” ЕООД, гр. Асеновград

Характеристика на инвестиционното предложение:

Възложителят е наемател на  имота с площ от 18,555 дка, намиращ се в северната индустриална зона на гр. Асеновград и възнамерява да обособи площадка за съхраняване на различни видове отпадъци, включително и метален скрап.

За бъдещия обект ще се използва наличната инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – при изпълнението на проекта  не се създава нова  инфраструктура.  Площадката  граничи със съществуваща улица, което позволява да се транспортират различните видове отпадъци.

Водоснабдяване – чрез използване на наличната водопроводна мрежа на населеното място.

Заустване на отпадните води -от битово фекален характер – в налична площадкова канализационна мрежа и градски колектор, съгласно договор № 26574/15.08.2013г. с «ВиК» ЕООД, гр. Пловдив.

Електрозахранване - съществуващият обект е захранен с електроенергия от налична градска елмрежа.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 11, буква “д“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП  не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”. Най-близката защитена зона е BG 0000194 „Река Чая”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

# мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Ще бъдат приемани:

-	Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

-	Излезли от употреба МПС (ИУМПС)- на площадката няма да се извършва разкомплектоване на приетите ИУЕЕО и ИУМПС, с изключение на демонтиране на негодни за употреба гуми от МПС и предаването им за последващо оползотворяване.

- 	Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)- Приетите НУБА, без никаква интервенция върху тях се предават за последващо третиране (оползотворяване и/или обезвреждане).

- 	Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) -  ще се съхраняват в обособени части на площадката. На територията на площадката ще се извършва предварително третиране (сортиране, рязане и балиране) на приетите ОЦЧМ.

- 	Хартиени и картонени отпадъци (вкл. опаковки); 	Пластмасови отпадъци (вкл. опаковки); Други производствени  отпадъци / негодни за употреба гуми – от МПС и друга специализирана техника, окалина и метални опаковки/.

- Всички отпадъци  ще се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране на производствени и опасни отпадъци.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителните дейности се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не е необходимо извършване на строително-монтажни дейности. Площадката разполага с вече изградена инфраструктура, отговаряща на законовите изисквания за извършване на дейности с отпадъци. На площадката има  механичен кантар и кантарно помещение чрез което ще се осъществява входящ контрол.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Площадката ще се обособи в индустриална зона „Север“ на гр. Асеновград с отреждане „за друг вид производствен, складов обект“.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG 0000194 „Река Чая”, тъй като намерението ще се осъществи  в индустриална територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

- Естеството на развиваната на площадката дейност не предполага емисии във води, въздух и почви, включително генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоната, респективно върху видовете, предмет на опазване.

- Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 5081/05.09.2013г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кмета на Община Асеновград, както и засегнатото население чрез обяви във вестник и  на информационното табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по реда на чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следното условие:

Преди въвеждане на обекта в експлоатация  да се изпълнят изискванията на чл. 35 от ЗУО (ДВ бр. 53 от 2012г.)

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Тамер Бейсимов  ..…………                                                         30.09.2013г.

Директор   на Регионална инспекция

по околната среда и водите - Пловдив