РЕШЕНИЕ № ПВ – 108 -ПР/2011 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1  и ал.5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(НУРИОСПППИППЦОЗЗ), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Доизграждане и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ за 38000 екв.ж.)-II-ри етап и доизграждане и модернизация на канализационна мрежа гр. Карлово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПСОВ в имоти № 037085, землище на гр. Карлово и № 000345, землище на с. Дъбене, Община „Карлово”

Възложител: Община „Карлово”,  гр. Карлово, ул. “Петко Събев” № 1

Характеристика на инвестиционното предложение: Пречиствателната станция за отпадни води (с капацитет за 38000 екв.ж.) ще се изгради в имоти с обща площ от 30,585 дка–общинска собственост. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху най-близката защитена зона „Централен Балкан -буфер” с код BG 00021288. Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 11, буква “в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от  НУРИОСПППИППЦОЗЗ

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии : обем, производителност , мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда , както и риск от инциденти:

Технологичната схема за пречистване на отпадъчните води включва съоръжения за груба механична обработка, пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи, обеззаразяване с течен натриев хипохлорид. Утайките са аеробно стабилизирани и след уплътняване и акумулиране ще се обезводняват и  могат да се извозват на депото за ТБО като се използват за запръстяване или се използват в селското стопанство, за рекултивация на нарушени терени и др.

- Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от налична водопроводна мрежа.

- Обработените в пречиствателната станция води ще се заустват  в повърхностен воден обект - р. „Стара река” , съгласно Разрешително за заустване № 619/01.04.2009г.

- При реализацията  на предложението не се очаква  замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Не се очаква изхвърлянето на емисии замърсяващи атмосферния въздух, както и повишаване на шумовите нива в района.

- С писмо изх. № 6816/03.11.2011г. РЗИ-Пловдив е потвърдила допустимостта на инвестиционното предложение.

II.Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

ПСОВ в имоти № 037085, землище на гр. Карлово и № 000345, землище на с. Дъбене, Община „Карлово

- Качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района няма да бъдат засегнати.

III.Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията ще бъде ограничено в рамките на имота и регулацията на населеното място и няма връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности. Въздействието ще  има положителен ефект, тъй като ще се предотврати замърсяването на почвите и водите в района.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

- Възложителят е уведомил Кметовете на Община „Карлово” и  с. Дъбене, както  и засегнатото население за своето инвестиционно предложение чрез обява на информационно табло и във вестник. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

....................................................                                                            14.11.2011г.

инж. ВАЛЯ  АТАНАСОВА

Директор   на РИОСВ Пловдив