РЕШЕНИЕ №  ПВ – 112-ПР/2011 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

На основание:  чл. 93, ал. 1  и ал.5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(НУРИОСПППИППЦОЗЗ), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия с  електрическа мощност 5 МВт и топлинна мощност 7 МВт”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

местоположение:  имот № 000422, землище на гр. Съединение

Възложител: „Грийн Форест Проджект” АД

Характеристика на инвестиционното предложение: Възложителят е собственик на имота с  площ  от 82,805 дка с НТП „Животновъдна ферма” и възнамерява да изгради централа за производство на енергия от възобновяеми източници. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху най-близката защитена зона „Оризища Цалапица” с код BG 0002086. Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 3, буква “а“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти

Като първичен енергоносител ще се използват различни видове суровинна биомаса – отпадъци от дървопреработващата промишленост и сурова дървесина. Инсталацията е с капацитет 50 тона биомаса/ден. След раздробяване и изсушаване, биомасата се подава на газифициращата система. Получената смес от горими газове се подава към  модулите за производството на електрическа енергия , включващи  газови двигатели с вътрешно горене и генератори. Топлинна енергия се произвежда от два отделни източника -  от газификатора и от генераторите. От дъното на газификатора се отделят пепели в количество около 5 % които се изнасят с шнек в контейнери.

Не се очаква значителен дискомфорт и увеличаване на въздействието върху околната среда.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се очаква влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията

- Водоснабдяването ще се извършва от налична площадкова водопроводна мрежа .

- Отпадните битово-фекални води   ще се заустват в налична тоалетна с водоплътна септична яма.

- С писмо изх. № 7205/23.11.2011г. РЗИ- Пловдив е потвърдила  допустимостта на инвестиционното предложение.

II.Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Имот № 000422, землище на гр. Съединение. Малка е вероятността от засягане на  качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III.Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина , комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение  Кмета на Община „Съединение”, както и засегнатото население чрез обява във вестник. Не са изразени възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4,ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии(ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр. 45 от 1996г/.  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух /ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп. / емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба №6 /99 год. / ДВбр.31/1999 год./.

- Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се изпълнят  изискванията на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), относно оползотворяването на биомасата и да се сключат договори с доставчиците на отпадъчна биомаса в съответствие с чл.5 от ЗУО.

- Да се изпълнят изискванията на Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999г.) относно заустването на отпадните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив в срок до 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА                                                                              29.11.2011г.

Директор   на Регионална инспекция

по околната среда и водите - Пловдив