РЕШЕНИЕ № ПВ – 115 -ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:  чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становища от РЗИ Пловдив и БДУВ ИБР Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на два тръбни кладенеца за климатична инсталация и оросяване на зелени площи”,  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: Производствена база на „КИТТНЕР АНЛАНГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД” в имот № 35523.28.300, землище с. Калояново, община Калояново.

Възложител: “КИТТНЕР АНЛАНГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД, с. Калояново

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се осъществи в урбанизиран имот с площ от 12,9дка, собственост на Възложителя. Необходимото годишно водно количество за оросяване на зелени площи  е Qпр.= 12444 m3/годишно.

Годишното водно количество, необходимо за нуждите на климатичната инсталация, което ще се експлоатира с проектния тръбен кладенец 1 е Qпр = 72270 m3/годишно.

Необходимият средно денонощен дебит от ТК1 проект е  Qср.дн = 2,3 l/s.

В проектния тръбен кладенец 1 ще бъде монтирана потопяема помпа, с максимален дебит Qмакс = 11,0 l/s. Като резервен водоизточник за климатичната инсталация и за оросяване на зелените площи на Производствeната база ще се ползва вторият тръбен кладенец – ТК2.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 10, буква “н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG 0000429 „Река стряма”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС  № РД-122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху  предмета на опазване в защитената  зона.

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на 2 бр. тръбни кладенци. Като най-удачен тип водовземно съоръжение е предвидено изпълнението на тръбни кладенци с дълбочина по 25,0 m всеки. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура ФА-12 - роторно, с обратна циркулация на промивната течност – чиста вода

Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 х 100 mm. В задтръбното пространство на филтровата част от колоната ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 15. Над нея ще бъде направен циментов тампонаж. Тръбните кладенци ще бъдат изпълнени  само в глинесто–песъчливите отложения на кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Горнотракийска низина”, с код BG3G000000Q013. Няма да се разкрива друг водоносен хоризонт и няма да има предпоставки за смесване на води от кватернерния водоносен хоризонт и лежащия под него неогенски водоносен хоризонт, част от подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Пазарджик - Пловдивския район”( участък 7), с код BG3G000000N018.

Предвидените тръбни кладенци ще  бъде изградени след получаване на разрешително за ползване на воден обект с изграждане на водовземно съоръжение за подземни води

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обектите ще се осъществи чрез съществуващата  градска улична мрежа.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Изграждането на водовземните съоръжения, предмет на инвестиционното предложение ще се извърши в урбанизираната територия на с. Калояново, в имот с начин на трайно ползуване „За друг вид производствен, складов обект“. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

- III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Характерът и капацитетът на инвестиционното предложение не предполагат значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Във връзка с поискано становище, определящо степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 5471/25.09.2013г., РЗИ- Пловдив е потвърдила липсата на здравен риск при осъществяване на  инвестиционното предложение.

- С писмо изх. № КД-04-307/11.09.2013г. БДУВ ИБР Пловдив е представила заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. Не се очаква значимо негативно въздействие върху подземното водно тяло при изграждането и експлоатацията на тръбните кладенци.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на площадките.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кмета на Община „Калояново“, както и засегнатото население чрез обява във вестник, на информационно табло и публикация в интернет страницата на общината. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/  или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Тамер Бейсимов  ..…………                                                        18.10.2013г.

Директор   на РИОСВ - Пловдив