РЕШЕНИЕ № ПВ –118 -ПР/2015 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в поземлени имоти с №№ 62858.29.35, 62858.29.88, 62858.29.90, 62858.29.92, 62858.29.94, 62858.29.97, 62858.29.111, 62858.28.59, 62858.28.63, в землище на с. Рогош, Община Марица, област Пловдив.

Възложител:  „Аква Агро Системс” ЕООД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция и на съвреманна система за капково напояване на насаждението върху площ от 1,8791 ха (общо 9 бр. имоти), като разширение на съществуваща система за напояване.

Необходимите водни маси за системата за капково напояване ще бъдат осигурени от съществуващ сондажен кладенец в съседен имот  № 62858.29.95, с титуляр на разрешителното за водовземане „Аква Агро Системс” ЕООД.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имотите ще се осъществява по съществуващи полски пътища.

Инвестиционното предложение /ИП/ е в обхвата на  т.1, буква “в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 год.) и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти от землището на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив, от които само имот №62858.28.59, попада в границите на защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията му  няма  вероятност  да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

## Инвестиционното предложение включва създаването на лозово насаждение и хидромелиоративното съоръжение - системата за капково напояване, която ще се състои от площадка за разполагане на филтърен възел и съоръжения за управление, включващи хидроциклонен филтър, механични дискови филтри, бензинова помпа и тръбопроводи. Предвидените изкопни дейности ще се осъществяват в орния пласт с дълбочина 0,30- 0,45 м.

●       Изграждането на система за капково напояване позволява доставяне на поливна вода непосредствено в кореновата система на растенията, което спестява значително разхода на вода.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага замърсяване и дискомфорт на околната среда. Осъществяването на системата за капково напояване има изцяло положителен ефект, свързан с намаляване на почвената ерозия и разхода на вода за напояване.

- При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

● С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG000578 „Река Марица“.

●    Не се предвижда промяна начина на трайно ползване и предназначението на имотите в които ще се реализира ИП.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Във връзка с поискано становище, определящо степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 5815/01.10.2015г. РЗИ-Пловдив е потвърдила липсата на здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение.

- Не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на гореописаните имоти.

- Предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на инвестиционното предложение, не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитената зона.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на община Марица и с. Рогош, както и засегнатото население чрез обява във вестник. Извършено е уведомяването по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/  или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                       19.10.2015г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив