РЕШЕНИЕ № ПВ–134–ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становище от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИ КУЛТУРИ, КОТЕЛ НА ТЕЧНО ГОРИВО И ГАЗ С МОЩНОСТ 700 kW“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: в УПИ III-53, стоп.дейност в кв.1 по ЗР и РП на стопански двор с.Селци, община Садово

Възложител: „ЯМИН - 2017” ООД, ЕИК: 202527359

Характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящето инвестиционно намерение касае  изграждане на цех за преработка на етерично маслени култури, който по същество представлява дестилерия за преработка на маточина. Производството ще се организира в сграда с метална конструкция, термопанели и стоманобетон, лека покривна конструкция. Дестилерията ще се разположи на работна площадка на кота +1,20 м. и с полезна площ 55 м2. Оборудването е  един дестилационен казан с обем 3 м3. Предвидени са необходимите складови помещения и санитарни възли за 4 мъже.

Ще се използва парна дестилация. За производство на пара е предвиден един парен котел, комбиниран на течно гориво и газ с мощност 700 kW. Водата за питейно-битови и производствени нужди ще се осигурява от селската водопроводна мрежа.

Работата на дестилерията е сезонна – годишно ще се работи 3 месеца, по 10 дни всеки месец, при косене на маточината.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

УПИ III-53, с. Селци, община Садово, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0000437 „Река Черкезица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г).

Имотът предмет на инвестиционното предложение попада в границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии - природна забележителност «Фосилни находки», обявена със Заповед №РД-36/1968 г. на МГГП /ДВ. 43/1968 г./.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и                                                                       целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Основните процеси включват дестилацията на маточина. Производствения процес протича в следната последователност:

- приемане и контрол на листната маса от маточина;

- дестилация на маточина – става чрез парна дестилация

Годишният капацитет на дестилерията е 100 т листна маса от маточина.

За гориво на котела ще се използва компресиран природен газ, доставян в касети с газови бутилки. Мощността на котела е 700 kW, с  максимална производителност на пара 1000 кг/час. Разходът на пара за дестилация при избрания дестилационен апарат (казан с обем 3 м3) възлиза на 400 кг/час, при налягане 0,6 – 0,8 МРа. Водата за охлаждане на серпентините ще се ползва оборотно, като за целта е предвиден двусекционен охладителен резервоар с обем 10 м3.

Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

- Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на сондажния кладенец ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация площадка в имота и няма да излизат с влиянието си извън нея.

- При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани незначителни количества земни и скални маси. Експлоатацията на тръбния кладенец не е свързана с генериране на отпадъци. Предвид, което не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.

- За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Производствени отпадъци от работата на дестилерията: отпадък от обработена маточина – до 70 т/год – ще се извозва на площадка извън обекта и ще се използва за компост или след изсушаване за храна на дребен рогат добитък.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Площадката на Цеха за преработка на етерично маслени култури се намира в  УПИ III-53, стоп.дейност в кв.1 по ЗР и РП на стопански двор с.Селци, община Садово. Селскостопанския двор се намира в северозападния край на селото, в дясно от пътя с.Поповица – гр.Асеновград. Входът към площадката е от югозапад, чрез вътрешно-стопански път.

Предвид мащаба и характера на предлаганата дейност при последващата експлоатация на обекта, не се очаква нарушаване на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона  BG0000437 „Река Черкезица”.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

3. Поради отдалечеността на имота от защитената зона, както и предвид характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

4. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху  защитената зона и нейните елементи.

5. Инвестиционното предложение не противоречи на режима определен със Заповедта за обявяване на природна забележителност «Фосилни находки» (Заповед №РД-36/1968 г. на МГГП /ДВ. бр. 43/1968 г./).

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на дестилерията ще е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде необходимо усвояването на допълнителни площи извън границите на площадката.

- Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.

- Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец. Дейността не изисква използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- С писмо изх. № 5454/06.07.2017 г. РЗИ - Пловдив е определила, че «предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, при спазване на нормативното законодателство не се очаква риск за човешкото здраве».

- От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква  трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

•	В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Садово и кметство с. Селци. Общината и Кметството са информирали РИОСВ Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

•	 Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следните условия:

1.В случай на намиране на фосилни находки, изкопните дейности да се спрат и веднага да се уведоми Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив и Регионалния природонаучен музей-Пловдив с цел предприемане на действия за съхраняването и опазването им.

2. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                      28.07.2017г.

Директор на РИОСВ – Пловдив