РЕШЕНИЕ № ПВ–135–ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становище от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и БД ИБР Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и съхранение на фураж и сондажен кладенец (СК), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: в имот № 320018 в землището на гр. Първомай, община Първомай,

Възложител:  ЗП ТОДОРКА ДОЙЧИНОВА ИВАНОВА, гр.Първомай.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е ново. Предвижда се изграждането на селскостопанска сграда, в която ще се отглеждат до 20 броя свине майки за производство на малки прасенца. Във фермата няма да се угояват прасета. Малките прасенца при достигане на тегло от 10 до 15 кг ще се продават за угояване на други частни стопани.

В сградата ще се обособят подови боксове за свинете майки, складово помещение за съхранение на фураж, стая за почивка на персонала и санитарен възел.

За измиване на боксовете и откритите площадки ще се изгради сондажен кладенец. Новият СК се предвижда да бъде с дълбочина 20 м, изпълнен от PVC тръби Ø160.

Имотът се намира на 100 м южно от регулацията на гр.Първомай. Няма необходимост от изграждане на нови пътища, тъй като имотът граничи в северния си край със съществуващ полски път, свързан с уличната мрежа на гр.Първомай.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ и т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, в който се предвижда да се реализира  инвестиционното предложение, попада в границите на защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 г. (ДВ бр.13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай”, определен със заповедта за обявяването ѝ. Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Имот № 320018, гр. Първомай е земеделска земя с площ 7,942 дка и с начин на трайно ползване „нива“. Разположен е сред земеделски земи – ниви. Няма да се променя предназначението на земята. Основният процес ще е отглеждане на свине майки (до 20 броя) с цел производство на малки прасенца за угояване. Във фермата няма да се извършва угояване на прасета. Малките прасенца ще се продават на други частни стопани за угояване. Годишно всяка свиня майка ражда по два пъти, като средният брой родени прасенца е осем. Капацитетът за една година ще бъде: 20 св.майки х 8 прасенца х 2 раждания = 320 броя прасета.

Общата използвана площ е тази на застроената сграда, която се предвижда да бъде с размери 10/ 15м или общо 150 м2. Сондажният кладенец ще е с дълбочина 20 м, изпълнен от PVC тръби ф 160 мм. Нормата за едно измиване е 3 л/м2 или Qср = 150 м2 х 3 = 450 л/измиване = 0,005 л/сек.Годишно боксовете се мият средно два пъти месечно или общо 24 пъти, при което необходимата годишна водна маса възлиза на: Wг = 24 х 450л = 10800 л/год = 10,8 м3/год . Необходимият максимален дебит е Qмакс = 1,0 л/сек.

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди ще се осъществи от градската водопроводна мрежа, съгласно съответното разрешително на „ВиК“ ЕООД – Пловдив.

Отпадъчните води от измиване на боксовете и битово-фекалните води ще заустват във водоплътна изгребна яма и периодично ще се извозват до най-близката ПСОВ от лицензирана фирма, чрез сключен договор.

- С цел недопускане замърсяване на повърхностни и подпочвени води, инвестиционното предложение включва изграждане на водоплътно торохранилище за съхраняване на торовата маса.

- Дискомфорт за околната среда е вероятен по време на строителните работи на кравефермата,  свързан предимно с повишени нива на шум и прах, който дискомфорт ще бъде локален и временен в рамките на разглежданата площадка. В резултат на осъществяване на дейността и предвидения начин на съхранение на торовата маса, не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт върху околната среда в етап на експлоатация.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Изграждането на селскостопанската сграда за свине майки ще стане на площадка, разположена в югоизточния край на имот № 320018, местност „Кошитско юртвето“ в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, собственост на Възложителя. Всички дейности по реализация и последваща експлоатация на инвестиционното намерение ще се извършат в гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

- С писмо изх. № КД-04-361/23.08.2016г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Имот № 320018, в който ще се реализира инвестиционното предложение се намира в район със засилено човешко присъствие - на 100 м. от регулацията на гр. Първомай и в непосредствена близост до съществуващ път, свързан с уличната мрежа на населеното място. Предвид това, на територията на имота липсват местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

- Инвестиционното предложение не предвижда промяна предназначението на земята. Предвид това, както и предвид местоположението на имота, не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментацията местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

- Предвид характера на инвестиционното предложение,  не се предполага значително по степен безпокойство на видовете птици, предмет на опазване на защитената зона, както по време на изграждането, така и по време на експлоатацията.

- Мащаба на инвестиционното предложение, свързано с изграждане на 150 кв.м. стопанска постройка и сондажен кладенец, не предполага усвояване на нови територии от защитената зона извън площта на имота, което да доведа до увреждане или унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване и няма вероятност от намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до нарушаване на състоянието им на сигурност.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

- Предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на инвестиционното предложение не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху защитената зона  и нейните елементи от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага  генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. Строителните работи ще се извършват изцяло в имота, без навлизане в съседни площи.

- Въздействието по време на експлоатация върху компонентите на околната среда се класифицира като локално, пряко с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект и не предполага негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

- С писмо изх. № 6746/20.10.2016 г. РЗИ – Пловдив, предвид близостта на бъдещия обект до регулацията на града е определила наличието на  здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.

- По време на експлоатацията на инвестиционното предложение при спазване на нормативните изисквания за този вид дейност, не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

- В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2, като е представено копие от документацията на Община Първомай. Общината писмено е информирала РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При изпълнение на следното условие:

Обектът да се експлоатира само при наличието на договор за предаване на труповете на умрелите животни в екарисаж.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                     04.11.2016 г.

Директор на РИОСВ - Пловдив

Д. Димитров, Директор Дирекция ПД…..