РЕШЕНИЕ № ПВ–135–ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становище от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Извършване на дейност по оползотворяване на мястото на образуване ПСОВ–Хисаря на утайка, чрез метод за вермикомпостиране”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони0

Местоположение: в имот № 166009 землище на гр.Хисаря, община Хисаря.

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, ЕИК 115010670, гр.Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 250

Характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящето инвестиционно намерение касае  компостиране на генерираните утайки от ПСОВ – Хисар на мястото на образуване. Пречиствателната станция е предназначена за пречистване на битово - фекалните и производствени отпадъчни води на гр. Хисаря. Проектният капацитет е за 25 000 бр. ЕЖ, с Qср=7 250м3/д и Qmax=10 872м3/д при качества на отпадъчната вода – БПК5 =207мг/л, НВ (неразтворени вещества) =241мг/л, Общ азот = 38мг/л и Общ фосфор = 6 мг/л. Процесът компостиране е заложен в инвестиционното намерение по силата на Наредбата  за разделно събиране и третиране на биоотпадъците от януари 2017г. и се дифинира,  като процес  на контролирано аеробно, екзотермично, биологично разграждане на разделно събрани биоотпадъци и утайки с цел получаване на компост/ органичен почвен подобрител – богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15% и не повече от 50% сухо оргнанично вещество от общото тегло, получен в резултат на процеса компостиране. Целта е получаване на процес с нулев отпадък, получаване на качествен продукт приложим в земеделието и покриващ критериите за качество на  продукт „компост“/“органичен почвен подобрител“, съобразно наредбата за биоразградимите отпадъци.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имот с № 166009, гр. Хисаря, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0002054 „Средна гора” за опазване на  дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.). Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и                                                                       целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Компостирането е аеробен процес протичащ в две фази – фаза на активно разграждане и фаза на узряване. През първата започва интензивно разграждане на органичната материя с най-проста верига (въглехидрати, органични киселини, аминокиселини). Тази фаза, чисто термофилна е известна още като фаза протичаща с висока скорост и може да трае от няколко седмици до месец и половина. Термофилната фаза води до „хигиенизиране” материалите унищожавайки вредни микроорганизми, семената на плевели и др. Втората фаза е фаза на зреене. Тя се характеризира с бързо спадане на температурата води до промяна и в типа на микробните популации – преминава се от термофилни към мезофилни.

След три месечно компостиране материала ще бъде подложен  на вермикомпостиране. То ще бъде извършено в „легла“ с размери 10 м./ на 3 м. всяко. Височината на насипания пласт ще бъде около 0,80 м. - 24 м3 във всяко легло.  На процеса на компостиране и вермикомпостиране ще бъде подложено цялото генерирано количество утайки с код /19 08 05/ което е в размер около 350 т. годишно, за добавка като пълнителен, сорбиращ излишната влага материал и източник на въглерод ще се добавя нужното количество слама. На края на процеса се очаква да бъде получен около 175 т. хумусен продукт за година, покриващ изискванията за „компост“/ “органичен почвен подобрител“.

- Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като всички дейности по време на строителството и експлоатацията на бъдещият обект ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация площадка в имота и няма да излизат с влиянието си извън нея.

- При процесът компостиране и вермикомпостиране на утайките от  ПСОВ – Хисар, не съществува реална опасност от вредно въздействие върху водите –подземни и надземни. Компостните купове ще бъдат разположени върху вече съществуваща бетонна площадка с подходящ наклон и инсталация за отвеждане както на  инфилтрата.

- За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. В зоната на ПСОВ са изградени необходимите асфалтови пътища, за осигуряване на достъпност до компонентите на станцията, както и до бетонната площадка на която ще бъдат организирани дейностите по отношение на  процесите на компостиране и вермикомпостиране на генерираните утайки от ПСОВ.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Дейността ще бъде осъществена на територията на ПСОВ – Хисар, разположена в ПИ №166009 м. ”Хисарска река - 04”, землище на гр. Хисаря, построена през 2011 г. върху площ от 27,000 м2.

Предвид мащаба и характера на предлаганата дейност при последващата експлоатация на обекта, не се очаква нарушаване на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона: BG0002054 „Средна гора”

2. Инвестиционното предложение ще се осъществи върху съществуваща бетонова площадка на територията на ПСОВ-Хисар. Имотът е с начин на трайно ползване: „водостоп. съоръжение. Имота предмет на ИП се намира на около 6 км. от границите на най-близката защитена зона, поради това и отдалечеността на имота от защитената зона, както и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и     отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху  защитената зона и нейните елементи.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на обекта ще е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде необходимо усвояването на допълнителни площи извън границите на площадката.

- Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.

- Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води. Дейността не изисква използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- С писмо изх. № 5745/19.07.2017 г. РЗИ - Пловдив е определила, че «При спазване на нормативното законодателство не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на хората».

- От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква  трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

•	В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Хисаря. Общината е информирала РИОСВ Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

•	 Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следното условие:

Предвидената дейност да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. (ПМС № 201/04.08.2016г., ДВ бр.63/12.08.2016г.)

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                 27.07.2017г.

Директор на РИОСВ – Пловдив