РЕШЕНИЕ № ПВ–136–ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР-Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на ВЕДОМСТВЕНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ със собствен водоизточник”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: УПИ 24.252 – „складови, производствени и обществено-обслужващи дейности-бензиностанция“, местност „Между Голямоконарско и  Пазарджишко шосета”, землище гр. Пловдив

Възложител: „ХЪС“ ООД, ЕИК 115259725,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящето инвестиционно намерение касае преместването на съществуващата ведомствена бензиностанция на ХЪС ООД, находяща се в същата база, от централно местоположение - в края на УПИ 24.252. Съществуващия обект, състоящ се от две колонки за светли горива /дизел/ създава проблеми за транспортното обслужване и другите дейности на площадката. С изместването на обекта в северната част на УПИ 24.252 ще се получат по-преки транспортни трасета и няма да има конфликт между зареждането на автомобилите и останалите дейности в базата.   Реализацията на проекта, освен монтажа на технологичното оборудване /цистерна, тръбна разводка и две колонки за зареждане на дизел/ и изградена административно битова сграда с площ около 150 кв.м., включва и изграждане за противопожарни нужди на собствен водоизточник- тръбен кладенец и монтаж на надземна цистерна – 40 куб.м.

Инвестиционното предложение в частта, касаеща сондажния кладенец попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

УПИ 24.252, землище на гр. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Обектът ще бъде разположен на площадка  в собствения терен на Възложителя, в най-северната част на УПИ 24.252. Обектът съдържа: цистерна за гориво 40 куб.м., противопожарен обем - наземна цистерна 40 куб.м., остров с две колонки с по два маркуча, помощна сграда,  водоплътна  изгребна яма, площадка с армирана бетонова настилка, озеленена площ, паркоместа и плътна ограда. Инвестиционното намерение е свързано и с изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води. Ще се осъществи със сондажна апаратура с обратна циркулация на промивната течност. Водата от тръбния кладенец ще се използва за противопожарни цели, пълнене на съд - 40 m3. Дебит от тръбния кладенец - 7,00 l/s. При този дебит съда ще се пълни за 3 часа непрекъсната работа на помпата. Тръбният кладенец ще експлоатира води от подземно водно тяло с код BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина. Конструкцията и дълбочината на тръбния кладенец е съобразена с очаквания геолого-литоложки разрез, статичното ниво и възможността за експлоатация. Диаметър на сондиране  ф 400  мм, дълбочина 20м. Експлоатационна и филтрова PVC колона ф 200, композирана от глухи тръби и филтри. Задтръбното пространство ще бъде запълнено с гравийна засипка - речен филц. След приключване на сондажните работи нарушеният терен около кладенеца ще бъде възстановен и благоустроен.

Съоръжението ще бъде изградено след получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от Басейнова дирекция – „Източно Беломорски район“.

Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

- Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на сондажния кладенец ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация площадка в имота и няма да излизат с влиянието си извън нея.

- При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани незначителни количества земни и скални маси. Експлоатацията на тръбния кладенец не е свързана с генериране на отпадъци. Предвид, което не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.

- За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Площадката е с изградени  пътни  връзки. Имотът, предмет на инвестиционното предложение има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от ул.“Пловдив-Север“ и „Пазарджишко шосе“.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в УПИ 24.252- „складови, производствени и обществено-обслужващи дейности-бензиностанция“, в местност „Между Голямоконарско и  Пазарджишко шосета”, землище гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив. За УПИ 24.252 има одорен ПУП, със заповед 16ОА1210/20.05.2016 г. със устройствени показатели за зона СМФп Н до 12 м, Кинт 1,2, Пл до 70% ОЗ повече от 20%.

- С писмо изх. № КД-04-651/03.01.2017г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на постигане на целите на околната среда.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона  BG0000578 „Река Марица”.

2. Площадката върху която ще се изпълни ИП представлява урегулиран поземлен имот по КК на гр. Пловдив поради това и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и     отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху  защитената зона и нейните елементи.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на ИП е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде необходимо усвояването на допълнителни площи извън границите на площадката.

- Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.

- Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- С писмо изх. № 2809/05.04.2017г. РЗИ - Пловдив е определила, че «предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, при спазване на нормативното законодателство не се очаква риск за човешкото здраве».

- От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

•	В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Пловдив и Кметство Район „Северен“. Общината и кметството са  информирали РИОСВ Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

•	 Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

- Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                       28.07.2017г.

Директор на РИОСВ – Пловдив