РЕШЕНИЕ № ПВ –139-ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) / ДВ.бр.91 /2002 год./; чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Преустройство на кожарска фабрика за първична обработка на сурови кожи във фабрика за преработка на автомобилни гуми (до 5т/ден) чрез пиролиза“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: имот № 00702.23.421, гр.Асеновград

Възложител: Бер- Кан 99” ЕООД ,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Ще се извърши преустройство на въведена в експлоатация през 2012г. кожарска фабрика, находяща се в урбанизиран имот с промишлено предназначение.   Преработката на износените автомобилни гуми ще се извършва по метода на ниско температурната пиролиза в безкислородна среда. Температурният интервал, при който се води процесът е 400 - 560 ° С в отсъствието на въздух. Предвижданият капацитет е до 1500 тона годишно (5т/ден) излезли от употреба гуми. Реализацията на инвестиционното ппредложение не е свързана с монолитно строителство. Ще бъдат обособени необходимите площадки за съхраняване на отпадъците и продуктите от дейността на инсталацията.

За бъдещия обект ще се използва наличната на терена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Урегулираният поземлен имот е с подход към улица от северозапад .

Водоснабдяване – Инсталацията не използва вода за технологични нужди. Захранването с вода за питейно-битови нужди на работещите  ще става от наличен в имота водопровод.

Заустване на отпадните води от битово- фекален характер- ще се осъществи в налична площадкова канализация.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 11, буква “б“ от Приложение № 2 на ЗООС  и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”. Най-близката защитена зона е BG 0000194  „Река Чая”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Преработката на износените автомобилни гуми ще се извършва по метода на ниско температурната пиролиза в без кислородна среда. Температурният интервал, при който се води процесът е 400 - 560 ° С в отсъствието на въздух. При тази температура се извършва термична деструкция на каучука, при което се получават парогазова смес (пиролизен газ) и твърд остатък, който се състои от високо въглероден продукт и металокорд. При охлаждането и кондензацията на ПГСмес се получава въглеводородна фракция - течно гориво и некондензирала газова фаза. Не кондензиралата част от пиролизният газ се използува като технологично гориво,  което се употребява на 100 % по време на процеса.

Пиролизният процес се провежда в херметично затворени стоманени тигли. Изходната суровина се поставя в три броя тигли, които се затварят херметично. С помощта на подемно устройство (кран мостов) се поставят в пиролизната пещ. Тиглите се присъединяват към газов колектор, като всеки един от тях може да бъде изолиран от газовия тракт със запорна арматура. Загряването на пещта се извършва с помощта на горелки, като първоначално се използват мазутни горелки, които използват полученият кондензат като гориво, а след като започне отделянето на пиролизен газ, нагряването продължава с газови горелки. Общата топлинна мощност на горивната инсталация е до 270 КВт. Димните газове от подгряването на пеща се изхвърлят в атмосферата чрез система от 2 бр. вентилатори за димни газове, метални димоходи и комин с височина 15,00 м. Отделената в резултат на термичната деструкция парогазова смес се охлажда първоначално в скрубер с пълнеж, преминава през тръба на Вентури, адсорбер с пълнеж и охлажда окончателно в колонен апарат. Некондензиралият газ се подава   към горелките на пеща за подържането на температурния режим на процеса.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Обектът ще бъде изграден в урегулиран поземлен имот, отреден за промишлени дейности – промишлена зона „Север“ на гр. Асеновград. Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на предвижданата дейност и обвързването на площадката със съществуващата техническа инфраструктура.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвиденият начин на третиране на отпадъците от каучукови изделия при спазване на нормативните изисквания не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000194 “Река Чая”, тъй като намерението ще се осъществи в съществуваща производствена сграда в урбанизирана територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 6851/27.11.2013г. РЗИ- Пловдив не е изразила конкретно  възражение във връзка с евентуалното възникване на здравен риск при реализиране на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил  за своето инвестиционно предложение кмета на Община Асеновград,  както и засегнатото население чрез обява на информационно табло и във вестник. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- Проектирането и изграждането на инсталацията следва да се извърши при спазване изискванията на Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ бр. 36 от 2013г.). Инсталацията трябва да се оборудва със средства за измерване съгласно изискванията на гл. IХ от същата Наредба.

- Във връзка с евентуалната употреба на получената като краен продукт течна фракция е необходимо да се изпълнят изискванията на чл. 5 от Закона за управление на отпадъците.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ…………………..                                                    16.12.2013г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив