РЕШЕНИЕ № ПВ–142–ПР/2014 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БДУВ ИБР Пловдив

# Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изпълнение на тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване, оросяване на зелени площи и измиване на площадки и вътрешни пътища на Газопълначна станция”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ II-000168, землище на с. Крумово, община Родопи.

Възложител: „СИГМА ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 56.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един брой тръбен кладенец в горецитирания имот, собственост на Възложителя. Необходимото годишно водно количество е 3 470 m3/годишно. Необходимият средно денонощен дебит ще бъде 0,13 l/s.

За питейно- битови нужди ще се използват диспенсъри за вода.

Водните количества, нужни за санитарно – битови нужди в Газопълначната станция ще се доставят с цистерни от водопроводната мрежа на град Пловдив. Предвижда се доставяне на резервоар с обем 2000 литра, който ще се захранва посредством водоноски веднъж на 20 дни.

Не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура, поради наличието на пряк излаз на асфалтов път.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000” и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близката защитена зона е BG0000194 „Река Чая” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.) на Министъра на околната среда и водите. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

# мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение, един брой тръбен кладенец, попадащо в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013- Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура от типа УРБ- 3АЗ, с права циркулация на промивката.

Водата от тръбния кладенец ще се ползва за следните нужди:

- За оросяване на зелени площи – 1500 m2, 7 месеца годишно.

- За измиване на площадки и вътрешни пътища - 1000 m2, през 10 месеца от годината, в периода март– декември. Измиването ще се извършва един път седмично.

- За противопожарни нужди ще бъде изграден открит стоманобетонов резервоар, който

ще се пълни с вода от проектирания тръбен кладенец. Общият обем на резервоара ще бъде 49 m3, а полезният му обем – 24,5 m3.

Шламът, получен при сондирането ще се събира в утайна яма. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

- Предвиденият тръбен кладенец ще бъде изграден след получаване на разрешително за ползване на воден обект с изграждане на водовземно съоръжение за подземни води от БДУВ ИБР Пловдив.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Дейностите по време на изпълнението на тръбния кладенец ще се осъществяват само върху УПИ II-000168, землище на с. Крумово, община Родопи и няма да засегнат съседните имоти.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Във връзка с поискано становище, определящо степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 7092/25.11.2014г. РЗИ-Пловдив е потвърдила липсата на здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение.

- С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видове, предмета на опазване на най-близката защитена зона BG0000194 „Река Чая”.

- С писмо изх. № КД-04-358/22.10.2014г. БДУВ ИБР Пловдив е представила заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на Плановете за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и постигане целите на околната среда при спазване на условието поставено в това решение.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на сондажния кладенец.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Родопи и с.Крумово, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по реда на чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следното условие:

Проектният тръбен кладенец да бъде прокаран на дълбочина не повече от 25м, като водовземането да се извърши само от подземно водно тяло BG3G000000Q013.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                           11.12.2014г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив

: