РЕШЕНИЕ № ПВ –147-ПР/2014 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС  и становищe от РЗИ Пловдив

# Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Мотел, заведение за обществено хранене, магазин за промишлени стоки със склад и офис, ТИР паркинг“,  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Mестоположение: в имот № 002188, землище на с.Белащица, община Родопи.

Възложител: „ДРИЙМ ХОУМ 1”  ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Русе” № 14.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Възложителят е собственик на горепосочения имот с площ от 3,6 дка, с настоящ начин на трайно ползване „Овощна градина”. След промяна предназначението на земята ще се изгради крайпътен търговски комплекс, включващ мотел, заведение за обществено хранене (ЗОХ), магазин за промишлени стоки със склад и офис, ТИР паркинг. За бъдещия обект ще се използва новопроектирана инфраструктурна мрежа след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – транспортният достъп до имота ще се осъществява след изграждане на пътна връзка за имота от околовръстно шосе на град Пловдив – Път № ІІ-86 „Южна дъга”.

Водоснабдяване– ще се използва вода от сондажен кладенец в съседен имот с издадено разрешително за водовземане от БД ИБР Пловдив.

Електроснабдяване- след присъединяване към съществуваща електрическа мрежа, съгласно становище на "ЕВН България Електроразпределение" АД, гр. Пловдив.

Заустване на отпадните води– Битово- фекалните отпадни води ще се отвеждат във водоплътни бетонови ями. Замърсените с кал и масла води от паркинга ще преминават през каломаслоуловител, а замърсените с мазнини отпадни води от ЗОХ след мазнинозадържател ще се заустват във водоплътна яма.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т.10, буква “б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ.бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП  не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG0001033 „Брестовица” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.) на Министъра на околната среда и водите. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

# мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Реализирането на обекта и обслужващата инфраструктура ще стане съгласно утвърден ПУП и работни проекти при спазване на ограничителните и задължителните  линии на застрояване. Предвижда се изграждането следните части:

- мотел със застроена площ 150 кв.м,

- заведение за обществено хранене със застроена площ 70 кв.м,

- магазин за промишлени стоки със застроена площ  220 кв.м,

- паркинг за 12 броя автомобили,

- склад за промишлени стоки със застроена площ  250 кв.м,

- офис със застроена площ 230 кв.м.

Общата застроена площ на обекта се предвижда да е 920 кв.м.

Строителството ще се извърши по стандартни методи- монолитно със стоманобетонова конструкция.

●   В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.

●     При строителните дейности се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- За дейностите с отпадъци, генерирани при строителството и експлоатацията на обекта е предвидено да се изпълнят изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/ 2012г.).

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Местоположението на имота, върху който ще се реализира инвестиционното намерение е съобразено с дейността, която ще се развива и е благоприятно, предвид непосредствената си близост до Околовръстно шосе на гр.Пловдив- Път № ІІ-86 „Южна дъга” и други обекти с обществено обслужващи функции.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видове, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0001033 „Брестовица”, тъй като намерението ще се осъществи  извън границите на зоната.

- Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

- С писмо изх. № 7619/18.12.2014г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Родопи и с. Белащица, както и засегнатото население чрез обява във вестник. Осигурен е обществен достъп до информацията по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                    23.12.2014г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив