РЕШЕНИЕ № ПВ –14 -ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на тунелни полиетиленови оранжерии с обща площ 7936 кв.м и метален отворен навес с площ от 108 кв.м.“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в имот № 11845.16.14, землище с.Войводиново, община Марица, Област Пловдив.

Възложител: ЗП И. Павлов

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тунелни оранжерии, без отопление за отглеждане на ягоди, върху обща площ от 7936 кв.м с хидромелиоративно съоръжение- система за капково напояване и система за мъглуване. Оранжериите ще бъдат разположени в имот № 11845.16.14, землище с.Войводиново, община Марица, нает под наем от Възложителя.

За обезпечаване нуждите от вода за оранжериите се предвижда разполагане на резервоар на площадката, захранван с вода от съществуващ сондажен кладенец.

Строително - монтажните работи по реализацията на системата за капково напояване се свеждат до изкопни работи по трасетата на магистралните тръбопроводи на поливните крила, командните възли и обратното засипване на изкопите. Магистралните тръбопроводи е предвидено да се изпълнят с тръби ПЕ ф 63мм, останалите ПЕ ф32мм и ПЕ ф 20мм и капков маркуч.

В обекта ще бъде изграден отворен, метален навес с площ 108кв.м за съхранение на земеделска техника и продукция.

Предвижда се закупуване на следната земеделска техника: трактор, роторна фреза, пръскачка, стандартен плуг с три тела и ремарке.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение /ИП/ е в обхвата на  т.1, буква “в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 год.) и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0002016 „Рибарници Пловдив” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр14/2009 г.) на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация  и  на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

      - В хода на експлоатация на обекта не се предполага замърсяване и дискомфорт на околната среда. Осъществяването на инвестиционното намерение има изцяло положителен ефект, свързан с отглеждане на насажденията с минимален разход на вода, равномерно напояване, поддържане постоянно ниво на влажност на почвата.

- При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Реализацията и експлоатацията на оранжериите не e свързана с генериране на отпадъци и емисии, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Всички генерирани от дейността отпадъци ще бъдат извозвани на база сключен договор.

      - Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух, тъй като инвестиционното намерение не предвижда наличие на горивна инсталация.

      - Съгласно представената документация, възложителят декларира, че на обекта няма да се съхраняват опасни химични вещества и смеси.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

●    Дейностите по време на изпълнение и експлоатация ще се осъществяват само в цитирания имот и няма да засегнат съседните имоти.

●	    Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

●   Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив”.

●   Поради това и отдалечеността на имота от защитената зона и характера на дейността, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

●   Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху  защитената зона и нейните елементи.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строително-монтажните дейности и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на гореописания имот.

- Не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 183/11.01.2017г. РЗИ- Пловдив е определила, че не се очаква негативно влияние върху факторите на жизнена среда и риск за човешкото здраве при реализация на инвестиционното намерение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Марица и Кметство с.Войводиново. Община Марица и Кметство с.Войводиново са информирали РИОСВ- Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/  или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                           31.01.2017г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив