РЕШЕНИЕ № ПВ–154–ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район“ (БД ИБР)

# Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на Оранжерия за отглеждане на листни зеленчуци - по хидропонна система, включително изграждане на водовземно съоражение за добив на подземна вода“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ I-17,77,123 - производствена дейност, в землището на с. Ведраре, община Карлово

Възложител: „СНАЙЛ” ООД, село Ведраре,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Общата застроена площ за „ОРАНЖЕРИЯ” ще бъде 2 177,29 m2, от които 1 497,18 m2 са предвидени за производствена площ, а 331,12 m2 – обслужващи площи. В оранжерията ще се отглеждат листни зеленчуци – салати, рукола, малуря, мента, магданоз – хидропонна система – в басейни. Готовите листни зеленчуци ще се подават за рязане на корените и подреждане в касетки.

„ВОДОИЗТОЧНИК ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ”

Проектният кладенец ще бъде с дълбочина до 30-50 m и ще експлоатира водоносният хоризонт част от ПВТ: Порови води в Неоген - Кватернер – Карловска котловина, (код BG3G0000NQ002). Необходимото водно количество – общо за обекта ще бъде до 30-50 m3 (до 0,6 l/s).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000429 „Река Стряма” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

# След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

# мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Общата застроена площ за „ОРАНЖЕРИЯ” ще бъде 2 177,29 m2, от които 1 497,18 m2 са предвидени за производствена площ, а 331,12 m2 – обслужващи площи. В оранжерията ще се отглеждат листни зеленчуци – салати, рукола, малуря, мента, магданоз – хидропонна система – в басейни. Готовите листни зеленчуци ще се подават

за рязане на корените и подреждане в касетки. След това ще се съхраняват в хладилникамери и ще се експедират – за покупко-продажба.

Оранжерията ще се изгради от метална конструкция, с остъкляване и частично с термопанели.

Извън сградата ще има контейнери (69,26 m2) от термопанели предвидени за: котелно – котел на пелети с мощност 150 КВт; за персонала; за съхранение на торове (течна форма); за съхранение на пелети. Басейните за отглеждане на листни зеленчуци (заедно с обслужващите пътеки) ще имат площ 1 312,24 m2. Дълбочина 0,40 m и височина от кота нула - 0,90 m.

Проектният кладенец ще се изгради, както е обичайно за района посредством сондажна апаратура (или земекопна техника), с PVC или метални тръби, съгласно предварително одобрен хидрогеоложки проект и издадено разрешително за водовземане от подземни води – чрез нови водовземни съоръжения от страна на БДИБР – град Пловдив. На устието на кладенеца ще се изгради шахти (подземна или надземна), за препазване оборудването от атмосферни влияния, предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

- При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани незначителни количества земни и скални маси. Експлоатацията на тръбния кладенец не е свързана с генериране на отпадъци.

- Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.

- Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на водоизто	чници на минерални води.

- С писмо изх. № КД-04-430/27.09.2016г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

●	Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000429 „Река Стряма”.

- Поради отдалечеността на имота от защитената зона и характера на дейността, няма вероятност реализацията на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на изграждането и експлоатацията на горецитираното инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

- Предвид характера и мащабността на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда.

- Въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Инвестиционното предложение не е източник на вибрации и лъчения.

- С писмо изх. № 7005/02.11.2016 г. РЗИ - Пловдив е определила, че предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение, при спазване на нормативното законодателство не се очаква здравен риск за населението.

- От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение Кметовете на Община Карлово и кметство с. Ведраре, а засегнатото население чрез публична обява.

- В изпълнение на изискванията на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Общината и кметството.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на    околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                          07.12.2016г.

Директор на РИОСВ - Пловдив