РЕШЕНИЕ № ПВ – 18 - ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на обредна зала с крематориум”

Местоположение:  имот № 56784.14.39, землище на  гр. Пловдив-Север

Възложители: Т.Посланников, М. Посланникова,  К. Посланников

Характеристика на инвестиционното предложение:

Цел на инвестиционното намерение  е  осъществяване на погребални обреди и кремиране на покойници. Очаква се извършване на около 20 кремации дневно.  Възложителите са собственици на гореописания имот с площ от 8,4 дка и предвиждат изграждане на обредна сграда и крематориум с обслужващи подразделения. Инфраструктурната схема за бъдещия обект включва:

Пътна част – съществуващата пътна връзка ще бъде реконструирана

Водоснабдяване –  ще бъде изграден свързващ водопровод, захранен от обществено водоснабдяване /ВиК/, съгласно становище на “ВиК”, ЕАД гр. Пловдив

Заустване на отпадни битово-фекални води -  чрез изграждане на канално отклонение  в наличен градски колектор, източно от имота. Дъждовните води ще се оттичат повърхностно и ще напояват тревните площи.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху най-близката защитена зона „Река Марица” с код BG 0000578. Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т.11, буква “и“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл. 2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Съгласно предварителното задание на инвеститора в проекта освен помещенията за подготовка и кремация на покойника ще се предвидят  за изграждане и магазин за църковни и погребални принадлежности, обредна зала за изпращане на покойника, малък параклис, санитарно-битови подразделения, складове и др.  Функционалното разпределение на отделните подразделения ще бъде изяснено на етап инвестиционно проектиранe . В  участъка за кремация ще се монтира пещен агрегат с топлинна  мощност около 0,4 МВт -  комплексна доставка. Най-често срещаният дизайн на инсинератор е с две камери,  в първата от които се извършва пряко кремацията на ковчега с тялото, а във втората - горят  отработените газове на вредни примеси и твърди частици дим, генерираща. Необходимото гориво – природен газ ще се доставя чрез бутилкова мобилна инсталация.

Санитарно-битово обслужване – ще се изградят кабинет, склад, приемни, рецепция, стая за почивка на персонала и санитарни възли за персонала и опечалените.

- При строителството  се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Опазване чистотата на атмосферния въздух – според представената от Възложителя информация, комплексната доставка на оборудването включва пещ за кремация, оборудвана с камера за двустепенно изгаряне, осигуряваща намаляване на присъстващите въглеводороди. Целият технологичен процес ще е компютизиран, като горивния процес ще се води напълно автоматично. Подаването на първичен и вторичен въздух, газоподаването, режимът на работа на горелката, охлаждането и следенето на изходящите газове се осъществява от централен компютър, доставен в комплект с необходимия софтуер от фирмата, изпълнител на проекта. В комплектацията на оборудването влизат и комплект филтри на изхода на охладения въздух. Ще се работи на принципа на пълен инженеринг и шеф монтаж до ключ. Резултатът – на изхода  през оразмерения  комин, част от оборудването,  при правилно функциониране на инсталацията за изгаряне ще се отделя пречистен въздух без  мирис и частици от дима.  Автоматичния контрол на димните газове ще осигурява липсата на дим и мирис. Всяко потенциално увеличение на дима ще се разпознава незабавно от  системата, която ще вкарва допълнително количество въздух,  така че отпадъчните газове напълно да изгарят при достатъчно висока температура и да се елиминират миризмите. Изходните димни газове ще се отвеждат през подземен канал под нивото на земята  и изхвърляни в атмосферата през стоманен комин.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Имот № 56784.14.39 е разположен в   землището на гр. Пловдив-север.

- Не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

- Качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района няма да бъдат засегнати.

- С писмо изх. № 1886/28.03.2012г. РЗИ - Пловдив е представила становище относно определяне на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Становището изисква извършване на ОВОС, поради  наличие на съгласувани дейности за обект, подлежащ на здравна защита в имот № 56784.15.112 – производство на плодови сокове.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Инвестиционното предложение ще се реализира  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително отрицателно въздействие върху елементите на националната екологична мрежа.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община „Пловдив” и Кметство Район „Северен”, както и засегнатото население чрез обява във вестник. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА  ……………..                             ……………….…...2012г.

Директор   на Регионална инспекция

по околна среда и води - Пловдив