РЕШЕНИЕ № ПВ–19–ПР/2015 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газоснабдяване на Община Марица“, подобекти: „Отклонения от разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на Община Марица – клон 2 – етап 2015”, с изграждане на подземни разпределителни  газопроводи в землищата на с. Царацово и с. Радиново, община Марица”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: изграждане на подземни разпределителни газопроводи в землищата на с. Царацово и с. Радиново, община Марица

Възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда, газоснабдяване на община Марица, отклонения от разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на община Марица – клон 2 – етап 2015, с изграждане на подземни разпределителни газопроводи в землищата на с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив, което се явява продължение на изграден газопровод захранващ с. Царацово, с. Радиново и с. Костиево, община Марица.

Диаметър на газопроводите от Ф 110 до ф32 мм, материал РЕ 100 и  дължина L~ 2 000 м. Елементите на газопровода се предвижда да се разположат подземно така, че през срока на тяхната експлоатация да не се налага преместването им във връзка с извършване на ново строителство, предвиждано с действащите устройствени планове.

Разработването на ПУП-ПП и работни проекти за газопроводите извън урбанизираната територия ще се съобразят с устройствените схеми и планове по трасето, а разпределителните газопроводи  в урбанизираната територия с план-схемите за газоснабдяване.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, буква „б” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близката защитена зона е BG0002086 „Оризища Цалапица” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-368/16.06.2008 г. (ДВ бр. 56/2008г.) на министъра на околната среда и водите. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното намерение включва следните видове работи: - трасиране на газопровода; извършване на траншеен изкоп; хоризонтално сондиране (при подземното преминаване под съществуващи съоръжения); доставка на тръби; изолация на тръбите; полагане в изкоп; заваряване на тръбите; частична изолация на заварките; безразрушителен 100% контрол на заварките; магнитопрахова дефектоскопия; катодна защита; изпитване на газопровода; засипване на тръбите; маркиране на трасето; свързване с газоразпределителната мрежа.

      - Разпределителният газопровод ще се полага подземно по селскостопански пътища извън урбанизираната територия и ще служи за транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

- Дейността при изграждане на разпределителните газопроводи и тяхната експлоатация не предполага отделяне на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- С реализацията на инвестиционното предложение не се засяга и не се очаква влошаване състоянието на предмета на опазване на най-близката защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица”.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видове, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица” за опазване на природни местообитания и дивата флора и фауна.

- Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на околната среда.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Не се очаква намерението за: „отклонения от разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на Община Марица – клон 2 – етап 2015, с изграждане на подземни разпределителни газопроводи в землищата на с. Царацово и с. Радиново, община Марица” да окаже отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух, тъй като не е свързано с емитиране на вредни емисии. Инвестиционното предложение не предвижда дейности, които да водят до наднормени шум и вибрации.

- Газопроводите извън урбанизираната територия ще бъдат разположени изцяло в селскостопански пътища и не пресичат или граничат с охранителни вододайни зони.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде локално и дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 1006/11.02.2015 г. РЗИ - Пловдив е определила, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква да възникне здравен риск вследствие реализацията на инвестиционното предложение.

- От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Марица, с. Царацово и с. Радиново, както и засегнатото население чрез обява на интернет страницата на Ситигаз България - ЕАД. Извършено е уведомяване по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                      27.02.2015г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив

………