РЕШЕНИЕ № ПВ – 1 - ЕО/2013 год.

за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична  оценка

Относно: План/Програма

На основание чл.85, ал.4  и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ - /ДВ бр.91 от 2002 год./, чл.14 , ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредба за ЕО),/ДВ бр.3 от 2006г.,изм. ДВ бр. 94 от 2012г./, чл.31 ал.6 от Закона за биологично разнообразие, чл.37, ал.4  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите  на опазване на защитените зони, представена документация  от Възложителя и становище на РЗИ Пловдив

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ в  части:

Част ПУП – Проект за изменение на ПУП - План за застрояване за реконструкция на   съществуващото езеро и подземно застрояване в УПИ Парк, кв.130 по плана на ЦГЧ,  Пловдив

Инвестиционен проект  за обект:  Реконструкция и обновяване на „Цар-Симеоновата градина

Възложител: Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. “Стефан Стамболов” № 1

Характеристика на  плана:

С Решение №341/02.08.2012г. на Общински съвет – Пловдив е разрешено провеждането на процедура по изменение на ПУП във връзка с реконструкция и обновяване на „Цар-Симеоновата градина”, находяща се в УПИ  Парк, кв.130 по плана на ЦГЧ Пловдив озеленяване и благоустрояване. Планово-техническото задание за гореописания обект е одобрено с Решение № 341, взето с Протокол №14 от 02.08 2012 г. на Общински съвет – Пловдив.

Основна цел на проекта е реконструкция и обновяване на „Цар-Симеоновата градина”,  като спешна мярка, целяща: запазване на съхраненото до този момент,  подобряване на условията за  ежедневен отдих  и развлечения на гражданите и гостите на областния град, възстановяване на водната площ,  като съществен елемент от територията на градината, както и обновяването на подземна и надземна инфраструктура, градско обзавеждане и техническа съоръженост в  парка.  Предвижда се:

-  Прочистване на съществуваща суха и във влошено състояние растителност, както и на агресивни, издънкови и други неподходящи видове с оглед осигуряване условия за развитие на съществуващата и новопредложена растителност. Внасяне на по-голямо обемно и цветово-колоритно разнообразие, съобразено с техния първообраз;

- Внасяне на дървета-солитери с високи декоративни свойства.

- Създаване на кътовете за почивка и изгледни площадки, оборудвани с необходимите съоръжения и паркова мебел, подходящи за средата;

- Ремонтни дейности на настилки там, където това е необходимо, както и изпълняване на нови настилки;

- Ще се търси икономичност и практичност на решението с оглед силно натоварената и урбанизирана среда и осигуряване възможности за бъдещо високо-механизирано/автоматизирано/ поливане и поддържане на площите;

- В рамките на съществуващото езеро ще се проектира обществен подземен паркинг  с полезна площ до 5 000 кв.м. и възможност за паркиране на около 170 автомобила.  Проектът ще предложи основна реконструкция на коритото на езерото, като строителните работи ще се извършват в съществуващите  граници на водната площ  съгласно геодезическата снимка.

Мотиви:

1. Съдържанието на предлагания проект е в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на гр. Пловдив, съгласуван от Директора на РИОСВ Пловдив със становище ПВ-01-V/2007г. Действащият ПУП за територията, в която попада „Цар-Симеоновата градина” – Паметник на градинското и парково изкуство е одобрен със заповед № 1155 от 29.11.1982г. на Общински Съвет-Пловдив .

2.  Територията, предмет на проекта  е  извън границите на защитени  зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологично разнообразие, като не се очаква влошаване състоянието на предмета на опазване в най-близката  защитена зона „Река Марица” с код BG 0000578.

3. Оформянето на  „Зелена  градска  среда” в централната градска част на Пловдив ще бъде в  съответствие с общоприетите европейски норми и параметри. Съгласно представеното от Възложителя експертно становище, изготвено от озеленител и ландшафни архитекти, предвидените изкопни работи няма да засегнат кореновата система на прилежащата растителност, а вероятността от директни или индиректни промени в условията на средата е определена, като нищожна.

4. Съгласно становище изх. № 33-НН-604/08.11.2012г., издадено от Министерство на Културата, намесата не би се отразила на вегетативните площи и съществуващата растителност и  предложението е допустимо по отношение на опазването на недвижимата културна ценност на парковото и градинско изкуство.

5. Реализацията на този проект ще бъде сериозен опит за разрешаването на проблема с автомобилният достъп и обслужването на Парк „Цар-Симеоновата градина“, както и на оформилите се в нея и новосъздадени зони и обекти на обществена и социална активност. Концепцията за вентилация на подземния паркинг определя поддържането на надналягане чрез нагнетяване на свеж въздух и изхвърляне на отработения въздух над нивото на водното огледало, като разстоянието от външния ръб на вентилационните отвори до най-близката  алейна мрежа ще е  над 35м.

6. Характерът на предвидените от Възложителя дейности, свързани с ремонта и реконструкцията не предполага  превишаване на  стандарти и норми за качеството на околната среда. Въздействието може да се определи, като локално по обхват, с временен характер, незначително и обратимо.

7. Инвестиционното предложение, предвидено в устройствения план  ще се реализира извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

8. Съгласно становище с изх. № 7140/28.11.2012г. на  РЗИ Пловдив, при  реализацията на плана  от здравно-хигиенна точка не се очаква възникване на здравен риск.

Заключение: При прилагането на разглеждания план и осъществяване на инвестиционното намерение не се предполага значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

При изпълнение на следните условия и мерки:

- Отработените газове, изпускани при експлоатацията на подземния паркинг да не водят до превишаване на пределно-допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух.

- Максималното ниво на генерирания от бъдещия паркинг шум да не надвишава граничните стойности на показателите за шум в близкостоящите нормирани зони, определени, съгласно наредба 6 (ДВ бр. 58/18.07.2006г.)

Настоящото Решение не отменя задълженията на възложителя  по Закона за опазване на околната среда  и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане   на отговорността му , съгласно действуващата нормативна уредба.

При промяна на плана, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ e длъжен да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Димитър Димитров   .............................

За Директор на Регионална Инспекция по околната среда и водите – Пловдив,

съгласно Заповед на Министъра на ОСВ № РД-443/06.06.20