РЕШЕНИЕ № ПВ –27 -ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Преустройство, реконструкция и разширение на предприятие за млекопреработка с достигане на капацитет 165 т/ден сурово мляко”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в имот № 36498.504.3040, гр. Карлово, Община Карлово.

Възложител:  „Ем Джей Дериз” ЕООД, гр. Карлово

Характеристика на инвестиционното предложение:

Към настоящият момент предприятието е действащо, с капацитет за преработка на 100 тона сурово мляко на ден. Инвестиционното предложение включва преустройство, реконструкция и разширение на съществуващо предприятие за млекопреработка с достигане на капацитет 165 тона сурово мляко на ден в имот с площ 22,8 дка, собственост на Възложителя. Предвижда се смяна на стари машини и инсталации с нови такива и извършване на строително- ремонтни работи в партерно ниво корпус 1.

За обекта ще се използват налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Запазва се съществуващия подход за автомобили и хора.

Водоснабдяване – чрез използване на наличната водопроводна мрежа на града.

Заустване - след преминаване през локално пречиствателно съоръжение, производствените отпадни води ще се събират в общ колектор с битово- фекалните и ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа на населеното място.

Инвестиционното предложение /ИП/ е в обхвата на  т. 7, буква “в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП   не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е „Централен Балкан- Буфер” с код BG 0002128 за опазване на дивите птици, приета от МС със Решение № 335/26.05.2011 г. (ДВ бр. 41/2011 г.). Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение включва реконструкция на съществуващи мощности и преработка на 30 000 литра суроватка дневно и разфасоване и опаковане на получените 6000 кг бели и жълти сирена.

Приемане и термична обработка на суровината

Приемането се осъществява с триприемни линии, към който се предвижда електронен разходомер за мляко. Следва охлаждане на млякото до температура 2о÷6оС посредством пластинчати охладители, разположени до приемните линии.

Производство на бяло саламурено сирене – II-и етаж

Суровото мляко се подлага на очистване в сепаратор, след което следва нормализация, а после пастьоризация на млякото при температура 72÷80оС за кравето и 67÷75оС за овче, козе и биволско. Пастьоризираното мляко се охлажда до температурата за подсирване 32÷34оС.

Подсирването на млякото става в сиренарски вани, заслани с полиетиленово фолио, като се прибавя закваска. Готовата подсирка се нарязва. Сиренината се пресува , следва нарязване и сухо осоляване. Сиренето зрее в камера при определена температура за 45 дни, след което се съхранява в хладилна камера 12 месеца, в метални тенекии, а после се разфасова.

Производство на кашкавал – II-и етаж

Млякото се приема с помощта на оборудваната приемна линия, следва пречистване в поток, посредством метален филтър.

След нормализация млякото се подсирва, полученият коагулум се нарязва и раздробява в сиренеизговител. Получените зърна се изпичат до определена плътност и преминават през отцеждащ барабан. Сирената маса се пресова в количка- преса, нарязва се на призми и се оставя за чедеризация. Чедеризиралата сиренина се нарязва на късове и се подава за парене, омесване и осоляван в агрегат за парене. Отделените форми се измиват в специално помещение. Кашкавалът зрее в хладилни камери 45 дни. Съхранява се в хладилни зали при температура 0-6оС, в продължение на няколко месеца.

Производство на „Моцарела” – II-и етаж

Подсирването на млякото се извършва в сиренеизготвители, след предварителна пастьоризация и охлаждане до необходимата температура. След получаване на средно стегнат коагулум, той се нарязва. Получените парчета се раздробяват. След изпичане, сиренината се пресова в специална количка, при което се отделя суроватката. Добре чедеризиралата сиренинна маса се меси, нарязва се на филийки, след което се пари в агрегат за парене при определена температура на водния разтвор. В отделен сектор на изпарващия агрегат се извършва формирането на моцарелата на паралепипедни форми. Осоляването става в саламура. Съхранява се в хладилни зали 12 месеца.

Производство на специални сирена – сирене за пържене и печене „Халуми”, „Акауи” и „Лабне” – II-и етаж

Тези видове сирена се произвеждат по специални технологични документации, като линията за производство е ситуирана на втория етаж на производствената сграда. Тя е действаща и не е предмет на промяна.

Производство на суроватъчна извара – I-и етаж

Линията за производство на извара ще се разположи на първия етаж. Част от отделената при преработката на суровото мляко суроватка, ще се оползотворява при производството на извара, а останалата част се предава за храна на животни.

Суроватката, получена при производството на кашкавал, бели и жълти сирена и мътеницата от маслото постъпва в 2 броя извароизготвители. В тези съдове суроватката се загрява, до пресичане на суроватъчните белтъчини и получаване на извара. Отделеният цвик, с помпа се транспортира в резервоари и се предава за храна на животни. Изварата се опакова в полиетиленови торби и се пренася за охлаждане и съхранение в хладилна камера, до експедиция.

Разфасовка и опаковане на жълти сирена – I-и етаж

С помощта на машини се нарязват на определени порции, премерват се и с конвейр се подават в тарелки към линейна машина за вакуумно опаковане с полимерно фолио. Поставят се етикети и отново с конвейр готовите опакови се поставят в предварително подходящо сгънати картонени кашони.

Разфасовка и опаковане на бяло саламурено сирене – I-и етаж

След изцеждане от саламурата се отварят тенекиите, узрялото сирене се транспортира с неръждаеми колички в цеха за разфасоване на бяло сирене. Сиренето от количките се подава на машина за порционно нарязване с фиксирано тегло.

Нарязаните и претеглени парчета с конвейер се подават към опаковъчните вакуум машини. Етикетираните опаковки се подават конвейерно към сгънати автоматично картонени кашони. Пълните запечатани кашони се транспортират до хладилна зала, за съхранение до експедиция.

Измиване на технологичните съоръжения, машини и тръбопроводи

В проекта е предвидено технологичните тръбопроводи и съоръжения да се измиват в циркулация с миещи разтвори и промиване с вода, чрез централна измиваща станция (ЦИС), която се състои от три резервоара. Използваните препарати са на алкална и кисела основа, с ниска концентрация, от порядъка на 2÷5 %.

      - В хода на експлоатация на обекта не се предполага  замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Обектът се намира в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за хранително-вкусовата промишленост”.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус.

- Няма  вероятност инвестиционното предложение  да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона „Централен Балкан- Буфер” с код BG 0002128, тъй като намерението ще се осъществи извън границите на зоната.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона „Река Марица” с код BG 0000578, тъй като намерението ще се осъществи  в урбанизирана територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

- Естеството на развиваната дейност не предполага емисии във води, въздух и почви, включително генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоната, респективно върху видовете, предмет на опазване.

- Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

- С писмо изх. № 1583/11.03.2013 г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализация на инвестиционното намерение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметА на Община „Карлово”, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/  или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА /п/…………                                                          12.03.2013г.

Директор   на Регионална инспекция

по околната среда и водите - Пловдив