РЕШЕНИЕ № ПВ – 29 -ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на разпределителен газопровод с диаметър Ф 63х 5.8 мм, материал  PE 100 и дължина 1500 м за захранване на резиденция Кричим”

местоположение:  в землището на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски”

Координатен регистър на определящите точки по

трасето на газопровода

| № | Х(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4537891.102 | 8596576.188 |
| 2 | 4537896.774 | 8596573.096 |
| 3 | 4537947.795 | 8596579.154 |
| 4 | 4537988.659 | 8596585.924 |
| 5 | 4538028.368 | 8596589.839 |
| 6 | 4538023.985 | 8596609.095 |
| 7 | 4538009.880 | 8596651.374 |
| 8 | 4538008.271 | 8596663.810 |
| 9 | 4538021.100 | 8596677.482 |
| 10 | 4538059.723 | 8596698.466 |
| 11 | 4538037.983 | 8596771.988 |
| 12 | 4538020.750 | 8596818.242 |
| 13 | 4538023.832 | 8596835.189 |
| 14 | 4538035.560 | 8596856.342 |
| 15 | 4538029.724 | 8596902.423 |
| 16 | 4537995.505 | 8596953.243 |
| 17 | 4537957.491 | 8596967.462 |
| 18 | 4537866.264 | 8596908.043 |
| 19 | 4537811.118 | 8597004.556 |
| 20 | 4537870.398 | 8597075.235 |
| 21 | 4537736.332 | 8597186.490 |
| 22 | 4537626.195 | 8597276.848 |
| 23 | 4537627.986 | 8597279.006 |

Възложител: „Ситигаз– България” ЕАД, гр. София

Характеристика на инвестиционното предложение /ИП/:

Трасето на разпределителния газопровод от обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски”, подобект ”Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на с. Куртово Конаре за захранване на резиденция – Кричим” се явява продължение на газоразпределителна мрежа на с. Куртово Конаре, който е въведен в редовна експлоатация.

Разработването на ПУП-ПП и работни проекти за газопроводите извън урбанизираната территория ще се съобразят с устройствените схеми и планове по трасето.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 3, буква “б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000” - „Река Въча-Тракия” BG0000424 включена в списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС №122/02.03.2007/21.2007 г. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното намерение включва следните видове работи: - трасиране на газопровода; извършване на траншеен изкоп; хоризонтално сондиране (при подземното преминаване под съществуващи съоръжения); доставка на тръби; изолация на тръбите; полагане в изкопа; заваряване на тръбите; частична изолация на заварките; безразрушителен 100% контрол на заварките; магнитопрахова дефектоскопия; катодна защита; изпитване на газопровода; зариване на тръбите; маркиране на трасето; свързване с газоразпределителната мрежа; приемане на обекта и въвеждане в експлоатация.

Разпределителният газопровод ще се полага подземно по селскостопански пътища извън урбанизираната територия и ще служи за транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи.

- В хода на строителството и експлоатацията на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

- Така предлаганата технология няма да допусне замърсяване на околната среда, което да е над определените норми за допустими емисии по отношение на атмосферния въздух, почвите, водите и шума.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Разглежданият обект е линейно съоръжение и  строителната площадка ще съответства на трасето на преминаване на газопровода. Газопровода ще бъде разположен изцяло в полски пътища и няма да пресича охранителни вододайни зони,  водни обекти и др. инфраструктура.)

- Част от трасето (50 м.) попада в границите на защитена зона «Река Въча-Тракия» (BG0000424).

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус.

- Гореописаните имоти не засягат природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона „Река Въча-Тракия” BG0000424.

- Не се очаква да настъпи фрагментация на  местообитания  и/или популации на видовете, предмет на опазване в защитената зона спрямо първоначалното им състояние.

- Не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитените зони в резултат от реализацията на настоящето инвестиционно предложение.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имотите.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде локално и  дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 1445/05.03.2013г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализацията на инвестиционното намерение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кмета на Община „Стамболийски” и кметство с. Куртово Конаре, както и засегнатото население чрез обява  на информационно табло. Осигурен е обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Димитър Димитров /п/…………….                                                       21.03.2013 год.

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-118/13.02.2013г.