РЕШЕНИЕ № ПВ–5- ПР/2015 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становища от РЗИ Пловдив и БДУВ ИБР Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с.Кръстевич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в имот с № 001488, землище на с. Кръстевич, община Хисаря.

Възложител: Община Хисаря, гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко” № 14.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Възложителят възнамерява да изгради един брой тръбен кладенц за питейно- битово водоснабдяване на село Кръстевич със следните параметри и координати:

-  проектна дълбочина - 64.0 м;

- проектен дебит – около 8 л/сек;

- координати N 42°28’14.2”  E 24°26’24.9”.

Към водовземното съоръжение ще бъде изградена помпена станция и ще бъде свързанa към ВиК мрежата на селото за осигуряване на необходимото количество вода при недостиг от основния източник. Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот публична  общинска собственост, с площ от 20,529 дка и НТП- дере.

Инвестиционното предложение /ИП/ е в обхвата на  т.2, буква “г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС.

Част от имота попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000” -  BG0001039 „Попинци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. (ДВ бр.85/2007г.). Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане тръбен кладенец, попадащ в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013- Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура УРБ-3А3, роторно с права циркулация на промивната течност. Предвиденият тръбен кладенец ще има следната конструкция: експлоатационна колона от етернитови тръби Ф300, етернитови филтри във водоприемните части (24-64м) и засипка в задтръбното пространство от промит речен чакъл фракция 5-30, с глинест тампонаж над обсипката. За изолиране на плиткозалягащите водоносни пластове, ще бъде изпълнена задтръбна изолация на експлоатационната колона в интервала от 0 до 24 м.

Шламът, получен при сондирането ще се депонира в утайна яма. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

●   Предвиденият тръбен кладенец ще  бъде изграден след получаване на разрешително за ползване на воден обект с изграждане на водовземно съоръжение за подземни води от БДУВ ИБР Пловдив и учредяване на Санитарно охранителна зона около водоизточника.

- При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

● За обслужването на обекта ще се използва съществуващата пътна инфраструктура без промяна и без изграждане на нова. Достъпът до обекта ще се осъществи чрез съществуващ полски път, граничещ с имота.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Дейностите по време на изпълнението на тръбния кладенец ще се осъществяват само в имот № 001488, землище на с.Кръстевич, община Хисаря и няма да засегнат съседните имоти.

● С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001039 „Попинци”.

● Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената  зона и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус.

●	 Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

●	 Инвестиционното предложение попада в СОЗ- пояс III на термоминералните находища в Хисарски район.

● Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Характерът и капацитетът на инвестиционното предложение не предполагат значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

- БДУВ ИБР Пловдив със становище изх. № КД-04-392/27.11.2014г. е дала заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. Степента на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на гореописания имот.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на сондажния кладенец.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 318/22.01.2015г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализация на инвестиционното намерение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение засегнатото население на община Хисаря и с.Кръстевич чрез обява на информационно табло и интернет сайта на общината. Извършено е уведомяването по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/  или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                      23.01.2015г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив