РЕШЕНИЕ № ПВ –60-ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС  и становища от РЗИ Пловдив и БД УВ ИБР Пловдив

# Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури”,  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение:  имот № 171122, Селскостопански двор, с. Розино, община  „Карлово”

Възложител: „ Брайтърс ЕООД”, гр. София

Характеристика на инвестиционното предложение:

Възложителят е собственик на поземления имот (с площ от 4,52 дка), в който ще се реализира инвестиционното предложение. Ще се изгради сграда на две нива – производствен цех от стоманена конструкция, затворена с термопанели,  склад готова продукция, битова част /трапезария, помещения за почивка, санитарен възел/ и Административно битова  част на второ ниво.

За бъдещия обект ще се използва налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще се използва съществуващата, която е в добро състояние.

Водоснабдяване- ще се изгради сондажен кладенец за промишлени и битови нужди.

Електроснабдяване- чрез използване на наличната в стопанския двор ел. мрежа съгласно договор с „ЕВН България Електроразпределение” АД

Отпадните води от обекта с битово- фекален характер ще се заустват във водоплътна яма.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 7, буква “а“ и т.3, буква „а” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП  не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG 0001493,  „Централен Балкан-буфер” включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007г.(ДВ бр. 107/2007). Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

# мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Производствената част ще е оборудвана с 2 бр. дестилационни апарата /казани/ с обем 2,5 куб.м. и 1 бр. 1,5 куб.м.   Към дестилерията е предвидено и котелно помещение с парогенератор (1000 кг/ч пара – 1 МВт), който ще работи с компресиран природен газ /CNG/, За пречистване и утаяване на производствените отпадъчни води ще се изградят  басейни с три-стъпална водоочистка:  сито оцедвач за отстраняване на листната масса,  първично утаяване на отпадъчните води за отстраняване на тичинки , механичен филтър. Пречистените отпадъчни води ще се извозват с автомобил – цистерна до насажденията за напояване.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- При извършване на строително-монтажни работи са възможни локални и временни  въздействия върху околната среда от повишени прахови и шумови емисии при извършване на строителните дейности.

- По време на експлоатация на обекта, ще се образуват  растителни отпадъци  - джибри до 8м3 /за денонощие или до 240м3 за годишна кампания от 30 дни. Ще се сушат, компостират и използуват за наторяване на  насаждения.

- С писмо изх. № КД-04-144/28.05.2013г. БДУВ ИБР Пловдив е дала заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на  постигане целите на околната среда. Няма вероятност от значимо негативното въздействие върху водите и водните екосистеми.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Имот № 171122, с. Розино, община „Карлово” е урбанизирана територия  с начин на трайно ползуване „стопански двор”.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG  0001493,  „Централен Балкан-буфер”,  тъй като намерението ще се осъществи  в урбанизирана територия, извън границите на зоната и без изграждане на допълнителна инфраструктура.

- Естеството на развиваната на площадката дейност не предполага емисии във води, въздух и почви, включително генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоната, респективно върху видовете, предмет на опазване.

- Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

- С писмо изх. № 2871/14.05.2013г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Общината и селото, както и засегнатото население чрез обява  на информационно табло и във вестник. Осигурен е достъп до информацията за инвестиционното предложение по реда на  чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии(ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр. 45 от 1996г/.  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух /ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп. / емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба №6 /99 год. / ДВ бр.31/1999 год./.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА

Директор   на Регионална инспекция                                                           14.06.2013 г.

по околната среда и водите - Пловдив