РЕШЕНИЕ № ПВ –61-ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС  и становища от РЗИ Пловдив и БД УВ ИБР Пловдив

# Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение /ИП/: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с анаеробно стъпало и производство на биогаз, към Млекопреработвателно предприятие в УПИ- 019042, 019001 землище с. Домлян, община Карлово”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ №№ 019042, 019001 в землището на с. Домлян, община Карлово.

Възложител: „ПОЛИДЕЙ- 2” ООД, гр. Карлово

Характеристика на инвестиционното предложение:

Възложителят е собственик на поземления имот (с площ 5.948 дка), в който ще се реализира инвестиционното предложение, като площта на терена, върху който ще бъде изградена новата ПСОВ е около 300 кв.м. Строително- монтажните работи ще бъдат извършени чрез монолитно строителство и железобетон, на два етапа. На първи етап ще се изградят резервоари от желязобетон, за приемане на отпадната вода, на втори етап ще се монтират пречиствателните съоръжения- анаеробен реактор и аеробно стъпало, заедно с газхолдера. Съоръжението ще бъде изцяло надземно, с изключение на довеждащата тръба с отпадна вода и захранващия електрически кабел.

Ще се използва наличната в момента пътна инфраструктура.

Пречиствателната станция е предвидено да пречиства промишлени отпадни води (цвик, суроватка, измивни води) и битово- фекални води с капацитет до 150 куб.м. отпадни води на ден.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т.11, буква “в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП  не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG 0000429 „Река Стряма” включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № РД-122/02.03.2007г.(ДВ бр.21/2007). Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

# мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Реализацията на инвестиционното предложение ще замени напълно съществуващото на площадката пречиствателно съоръжение, което е с недостатъчен капацитет и не използващо енергията от възобновяем източник.

Технологичната схема за пречистване на отпадъчните води включва анаеробно, аеробно третиране и избистряне на изходната вода. Полученият биогаз в анаеробните реактори се съхранява в газхолдер, от където се подава към котела на млекопреработвателното предприятие.

- Утайката, която ще се формира след пречистването на водите, ще бъде уплътнена до максимум, минерализирана и депонирана в контейнер.

- Обработените в пречиствателната станция води ще се заустват  в повърхностен воден обект - р. Домлянска, за което „Полидей-2” ООД има Разрешително № 0999/22.05.2006г. на БДУВ ИБР Пловдив и Решение № 572/19.02.2009г. за продължаване срока на действие на Разрешителното.

- При реализацията  на предложението не се очаква  замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Не се очаква изхвърлянето на емисии замърсяващи атмосферния въздух, както и повишаване на шумовите нива в района.

- При извършване на строително-монтажни работи са възможни локални и временни  въздействия върху околната среда от повишени прахови и шумови емисии при извършване на строителните дейности.

- С писмо изх. № 3242/04.06.2013г. РЗИ- Пловдив е потвърдила допустимостта на инвестиционното предложение.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Имот № 019001, землище на с. Домлян, община Карлово.

- Качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му. Високата степен на пречистване на отпадната вода, ще подобри състоянието на водите, почвите и ландшафта в района.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Общината и селото, както и засегнатото население чрез обява във вестник и в сайта на Общината. Осигурен е достъп до информацията за инвестиционното предложение по реда на  чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

Да се спази разрешителния режим по реда на Закона за водите относно заустваните води.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение: …………………………….                                                          18.06.2013

Димитър Димитров

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-118/13.02.2013г.