РЕШЕНИЕ № ПВ –64-ПР/2014 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) / ДВ.бр.91 /2002 год./; чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: «Електрическа централа за производство на енергия чрез термична газификация на биомаса,  с инсталирана мощност до 1,5 MВт ( комбинирано производство на 0,8 МВт електрическа и 0,7 МВт топлинна енергия), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение:  в УПИ-III и УПИ-IV, кв. 156 по плана на с. Белозем, община „Раковски“

Възложител: „Хъск Био Енерджи” ООД,  гр. Раковски, ул. „Цанко          Дюстабанов“ № 12

Характеристика на инвестиционното предложение(ИП):

Урегулираните имоти, в които ще се реализира ИП са собственост на Възложителя и са с обща площ 1,86  дка. Централата ще произвежда електрическа и топлинна енергия чрез термична газификация на биомаса (основно от оризови органични отпадъци) и/ или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци. Произведената топлинна енергия от когенерацията ще е за собствени нужди и производство на допълнителна електрическа енергия чрез технологичен метод на Органичен Цикъл на Ренкин. Произвежданата електрическа енергия ще е с мощност от 800 кВт, а топлинната енергия - 700 кВт. За бъдещия обект ще се използват налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна– Бъдещият обект е транспортно обезпечен и липсва необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обекта ще се осигури чрез съществуващ  общински път.

Водоснабдяване –  Захранването на площадката с технологична, битова и противопожарна вода ще се осъществява от съществуващ селски водопровод чрез изграждане на ново водопроводно  отклонение. Технологичните водни количества ще се включат в оборотен цикъл. Битовите отпадни води ще се заустват в селска канализация.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 3, буква “a“ от Приложение № 2 на ЗООС  и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП   не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е „Река Марица” с код BG 0000578, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с РМС № 122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Цялостният комплекс ще се обособи от: технологично помещение за приемане и временно съхранение на биомасата, технологична инсталация за газификация на биомасата, когенерационна система, административна сграда . Необходимо количество биомаса за централата за 1 час е 1 т., за 24 часа е 24 т., за 7000 часа е 7000 тона (предвижда се електроцентралата да работи 7000 часа годишно).

Основните процеси са:

-	Приемане в закрит плосък склад за временно съхранение и пневмотранспортиране на суровината да газификатора, без необходимост от допълнително третиране на суровината;

-	Термична газификация на биомасата при висока температура 800 - 850°С и получаване на синтетичен горивен газ от 700 до 800 м3/час с долна топлина на изгаряне от около 2600-3000 Ккал. и пречистване на получения газ от прахови частици и катрани;

-	- Използване на биогаза за комбинирано производство на енергия -  Произведеният биогаз ще се подава в газов двигател с вътрешно горене, куплиран с електрогенератор – когенератор с електрическа мощност до 800 кВт;

-	Производство на топлинна енергия от когенератор от 700 кВт;

-	Производство на електрическа енергия до 30 кВт, чрез органичен Цикъл на Ренкин от част от произведената топлинна енергия. Получената,  като отпадък пепел ще се използува в селското стопанство за наторяване.

. В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район. Системата ще се разположи в звукоизолирано помещение.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение представлява урегулирани имоти,  разположени в урбанизирана територия – с. Белозем.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвиденият начин на обработка на възобновяемите източници не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000578 “Река Марица”, тъй като намерението ще се осъществи върху  урбанизирана територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 3335/12.06.2014г. РЗИ- Пловдив е изразила становище, че не се очаква здравен риск при есплоатацията на бъдещия обект.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община „Раковски“ и с. Белозем, както и засегнатото население чрез обяви на   информационното табло и общински сайт. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996г).  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп.) емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба № 6  (ДВ бр.31/1999 год.).

- Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се изпълнят  изискванията на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), относно оползотворяването на биомасата и да се сключат договори с доставчиците на отпадъчна биомаса в съответствие със ЗУО.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                         23.06.2014г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив