РЕШЕНИЕ №  ПВ – 69-ПР/2011 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

На основание:  чл. 93, ал. 1  и ал.5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(НУРИОСПППИППЦОЗЗ), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на инсинератор(за собствени нужди) за обезвреждане на странични животински продукти с капацитет 5 т/ден”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

местоположение: имот № 11845.28.6, с. Войводиново, Община „Марица”

Възложител: „Унитемп” ООД

Характеристика на инвестиционното предложение: Възложителят е собственик на гореописания урегулиран имот с площ от 59,9 дка и възнамерява да изгради инсенератор към съществуващо месопреработвателно предприятие. Като гориво ще се използува природен газ.  Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху най-близката защитена зона „Рибарници- Пловдив” с код BG 0002016. Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 11, буква “и“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ДВ.бр.91 от2002 год./  и чл.2 ал.1, т. 1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти

В инсенератора ще се извършва двустепенно изгаряне на  продуктите - пиролитично в първична камера и в режим на принудително вторично окисляване, протичащо при висока температура и наличие на голямо количество въздух във вторичната камера. Това гарантира  пълноценното изгаряне на страничните животински  отпадъци в първична камера  и неутрализацията на получените димни газове. Остатъчното сухо вещество от процеса на изгаряне представлява 3-5% от първоначалното тегло. Допълнителна обработка на димните газове се извършва в адсорбер и циклонен филтър,  в  който се извършва обезвреждане, допълнително окисляване и неутрализиране на ненаситените  окисни съединения и сепариране на твърдите частици в тях.

Не се очаква значителен дискомфорт и увеличаване на въздействието върху околната среда.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се очаква влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията

- Водоснабдяването ще се извършва от налична  ВиК мрежа.

- С писмо изх. № 08/15.06.2011г. документацията е изпратена в РЗИ – Пловдив. В законноустановения срок от 14 дни не е получено становище относно степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

II.Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Имот № 11845.28.6, с. Войводиново, Община „Марица”. Малка е вероятността от засягане на  качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III.Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина , комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за инвестиционно си предложение засегнатото население чрез обява във вестник, както и Кметовете на Общината и селото. Не са изразени   възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

1. При експлоатацията на бъдещия обект да се спазват нормите по приложение № 1 към чл.2, ал.4  и изискванията  на чл.12 и глава ІХ от  Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ бр. 78 от 2004г.).

2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, Възложителят да изпълни изискванията на чл. 12 от ЗУО (ДВ бр. 86 от 2003 г.,  изм. ДВ. бр.33 от 2011г.)

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

............................                                                                      27.07.2011г.

Димитър Димитров

За Директор на  РИОСВ – Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ  РД-186/25.02.2010г.