РЕШЕНИЕ № ПВ –81-ПР/2015 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) /ДВ. бр.91 от 2002 год./; чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на Цех за дехидратация на спирт и помпена станция за спирт на територията на Спиртна фабрика Катуница“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в УПИ І-135,137,138,139,855, кв.32, производствена и складова дейност, с. Катуница, община Садово.

Възложител: „Винпром Пещера” АД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение цели изграждане на инсталация за дехидратация на спирт, където произведеният спирт (95,5 °GL) ще бъде подлаган на вторична преработка, след която ще се получава дехидратиран спирт (99,8 °GL). То включва изграждане на Цех за дехидратация с РЗП 118,5 кв.м и помпената станция с РЗП 21,9 кв.м. Капацитетът на инсталацията ще бъде 90 m3/ден дехидратиран (преработен) спирт.

За развитието на ИП ще се използва наличната площадкова инфраструктура, след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Првдвижда се новата инсталация да бъдат захранени с вода от съществуващите  сондажни кладенци на територията на фабриката. Необходимите количества охлаждаща вода са 1,3 m3/h (за допълване на оборотната, с охлаждаща кула) и промивна вода 0,45  m3/h. Отпадъчните води, получени при процеса на регенерация на зеолита и почистване на оборудването ще бъдат включени в площадковата канализация и отвеждани за третиране във Вътрешнозаводско оборотно пречиствателно съоръжение (ВОПС), преди заустване в общински канал.

За обезпечаване с топлоенергия, Цехът за дехидратация на спирт ще бъде свързан чрез съществуващата топлопреносна мрежа, към паро- котелната централа. Необходимото количество пара ще е 2,2 t/h при налягане 7,5 bar.

Спиртът, който ще постъпва за преработка и дехидратираният спирт, ще се доставя и отвежда по тръби от и до съществуващото складово стопанство на фабриката.

Инвестиционно предложение следва да се разглежда като разширение на дейност, попадаща в приложение 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и  на основание чл.93, ал.1, т.3 от ЗООС от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП не е в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG0000194 “Река Чая”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Реализцията на ИП предвижда събаряне на старата помпена станция за меласа и изграждане на Цех за дехидратация, представляващ едноетажна сграда с обособени три технологични нива (етажерки – кота ±0.00, кота +6.00 и кота +12.00), от стоманена носеща конструкция, затворена с панели тип „сандвич”, с двустранно метално покритие и помпена станция за спирт (полувкопана стоманобетонна монолитна сграда).

Технологичният процес за производство на етилов алкохол с качество от 99,8 °GL представлява отнемане на съдържащите се в произведения етилов алкохол водни молекули, посредством система от молекулярни сита (зеолит). За целта алкохолът с чистота 95,5 °GL, ще преминава през плочков топлообменик (работещ с пара) след което ще постъпва в колона, където ще се изпарява, посредством преминаване през супернагревател. Супер нагретите пари ще навлизат в молекулярните филтри два броя, където зеолитът ще задържи водата, което ще позволи повишаване на концентрацията на спирта до 99,8 °GL. Дехидратираният спирт ще се насочи към кондензатори, където ще се втечнява, събира в буферен съд и ще се изпомпва към резервоарите за дехидратиран спирт. Едновременно с процеса на дехидратация през единия филтър, ще протича и процес на регенерация на зеолита в другия филтър.

- При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда.

- Не се очаква замърсяване на околната среда, което да е над определените норми за допустими емисии по отношение на атмосферния въздух, почвите, водите и шума.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

- Отпадъците образувани по време на строителството и експлоатацията ще бъдат упралявани, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Обектът ще бъде обособен на територията на съществуващо предприятие за производство на спирт, разположено в регулацията на с.Катуница, община Садово, граничещо с жилищни сгарди и жп линия.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвидената технология на работа не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видове, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000194 “Река Чая”.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 3698/23.06.2015г. РЗИ- Пловдив е потвърдила липсата на здравен риск за населението при реализиране на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Садово и кметство с. Катуница, както и засегнатото население чрез обява в общински сайт и на информационно табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следното условие:

Да се подаде информация за планираната промяна (чл.125, ал.1 от ЗООС) до Изпълнителна агенция по околна среда съгласно Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ бр. 97 от 2009 г.)

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

инж. Валя Атанасова                                                               13.07.2015г.

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-231/08.04.2015г.