РЕШЕНИЕ №  ПВ – 92 - ПР/2011 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху  околната среда

На основание:  чл. 93, ал. 1  и ал.5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(НУРИОСПППИППЦОЗЗ), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за биогаз и когенератор с електрическа мощност 300 кВт. и топлинна мощност 330 кВт.”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: в УПИ ІІІ - 162, 171  по плана на  телеугоителен комплекс с. Поповица, общ. Садово.

Възложител: „ЕЛИТ 95” ООД

Характеристика на инвестиционното предложение: Възложителят е собственик на терена с обща площ 6482 м²., На площ около 1000 м ще се изгради инсталация за анаеробно дижестиране на животински отпадъци (тор) с производство на биогаз и когенератор за получаване на електрическа и топлинна енергия. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху най-близката защитена зона „Река Марица”  с код BG 0000578. Инвестиционното предложение  е включено в обхвата на  т. 3, буква “а“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: Предвидено е съоръжението да третира до 150 м³/24 часа оборски тор, който е отпадък от животновъдната дейност на ферма “ЕЛИТ 95” ООД. След като отпадъкът (тор и отпадни води) се изведе от оборите, той попада в канал, от  където се отвежда до сепаратори на твърди частици. От там суспензията попада в анаеробен филтър (реактор), където започват процесите на анаеробно дижестиране при температура 35-37 С°. След престой 3-4 дни течността продължава анаеробното си разграждане в други два доизгнивателя (2 броя реактори) – 10-15 дни, където се отделя останалото количество биогаз. Дижестираната суспензия е стабилизирана и  обеззаразена и се извежда в съществуваща лагуна, годна е за директно наторяване на земеделски земи. Другият продукт от реакцията е биогаз с 55% до 60% съдържание на метан. Очакваното количество произведен биогаз е 3200 м³/ден- разпределени в 1600 м³/ден произведени от анаеробния филтър и 1600 м³/ден произведени в доизгнивателите. Полученият биогаз ще се изгаря на място в когенерационен модул с номинална електрическа изходна мощност 300 кВт. и максимална топлинна изходна мощност 330 кВт. До 20% от произведената топлинна енергия се използва за подгряване на реакторите. В случаи на излишно количество на биогаз или по време на планови ремонти и рехабилитация, биогаза ще се изгаря в горелки

- В хода на експлоатация на обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се предвижда известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се очаква влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията.

- Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортния достъп до обекта ще се осъществява от съществуващи общински пътища.

- При инсталиране и експлоатация на инсталацията не се очаква замърсяване на атмосферния въздух. Всички съоръжения са закрити и полувкопани в земята. Няма открити водни площи в новата инсталация

- Предвидената технология за анаеробно разграждане на оборски тор с производство на биогаз и изгарянето му в когенерационния модул не изисква използване на вода за производствени нужди. Дружеството има издадено Разрешително за водовземане №31520242/21.03.2011, издадено от БДУВ – ИБР гр. Пловдив.

- С писмо изх. № 5364/29.08.2011г. РЗИ - Пловдив е изразила съгласие с осъществяването на  инвестиционното предложение.

- II.Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района :

В УПИ ІІІ-162, 171  по плана на  телеугоителен комплекс с. Поповица, общ. Садово. Не се очакват отрицателни въздействия, свързани с наднормен шум и вибрации.

Малка е вероятността от засягане на  качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III.Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границaтa на защитена зона, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина , комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

- Възложителят е уведомил Кметовете  на с. Поповица и  Община Садово  за своето инвестиционно предложение. Засегнатото население е уведомено  чрез обява в местата за публично обявяване в Общината и кметство на 18.07.2011г. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ  АТАНАСОВА

Директор   на РИОСВ Пловдив                                            	02.09.2011г.