РЕШЕНИЕ №  ПВ – 95-ПР/2011 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

На основание:  чл. 93, ал. 1  и ал.5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(НУРИОСПППИППЦОЗЗ), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на централа за производство на  електроенергия от възобновяеми източници, на база газификация на биомаса с  електрическа мощност 5 МВт и топлинна мощност 8 МВт”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

местоположение:  В част от поземлен имот № 38950.20.73, землище на с. Костиево, община „Марица”

Възложител: „Грийн Форест Проджект”АД

Характеристика на инвестиционното предложение: Възложителят е наемател на терена с площ 5 дка., находящи се в югоизточната част на поземлен имот № 38950.20.73, землище на с. Костиево и възнамерява да изгради централа за производство на енергия от възобновяеми източници на база газификация на биомаса с електрическа мощност 5 МВт и топлинна мощност 8 МВт и производство на пелети. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие  върху най-близката защитена зона „Оризища Цалапица” с код BG 0002086. Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 3, буква “а“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ

мотиви:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти

Като първичен енергоносител ще се използват два вида суровинна биомаса – отпадъци от дървопреработващата промишленост и сурова дървесина. Инсталацията е с капацитет 50 тона биомаса/ден. След раздробяване и изсушаване, биомасата се подава на газифициращата система. Получената смес от горими газове се подава към два модула за производството на електрическа енергия , включващи  газови двигатели с вътрешно горене и генератори. Топлинна енергия се произвежда от два отделни източника -  от газификатора и от генераторите. Трите газификатори ще имат обща пневмосистема за отвеждане на дървесния прах, който ще се произвеждат пелети.

Не се очаква значителен дискомфорт и увеличаване на въздействието върху околната среда.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се очаква влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията

- Водоснабдяването ще се извършва от наличен селски водопровод на с. Костиево.

- Отпадните битово-фекални води след преминаване през локална пречиствателна станция ще се заустват в общински отводнителен канал на общ. Марица, вливащ се в р. Потока.

- С писмо изх. № 5391/30.08.2011г. РЗИ- Пловдив е потвърдила  допустимостта на инвестиционното предложение.

- С писмо изх. № ОВОС- 471/22.08.2011г. до БДУВ ИБР гр. Пловдив е изпратено искане за  становище  относно допустимостта на инвестиционното предложение. В законоустановения срок от 7 дни не е получено такова.

II.Местоположение в това число чувствителност на средата,съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

На 5  дка. находящи се в югоизточната част на поземлен имот № 38950.20.73, землище на с. Костиево, община „Марица”. Малка е вероятността от засягане на  качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III.Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина , комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил Кметовете на Община „Марица” и с. Костиево, както и засегнатото население за своето инвестиционно предложение. Не са изразени възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4,ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии(ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр. 45 от 1996г/.  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух /ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп. / емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба №6 /99 год. / ДВбр.31/1999 год./.

- Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се изпълнят  изискванията на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), относно оползотворяването(изгарянето) на биомасата и да се сключат договори с доставчиците на отпадъчна биомаса в съответствие с чл.5 от ЗУО.

- Заустването на отпадъчни води от площадката на обекта  в общински отводнителен канал, вливащ се в р. Потока да се съгласува с БДУВ ИБР – Пловдив. Да се изпълнят изискванията на Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999г.) относно заустването на отпадните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Димитър Димитров							08.09.2011

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ

РД-186/25.02.2010г.