РЕШЕНИЕ № ПВ–95–ПР/2017 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР-Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: в поземлен имот с ИД 56784.505.184, землище на гр.Пловдив, община Пловдив

Възложител: „Ауто - Импас” ЕООД, ЕИК 204489099, гр. Пловдив, ул. „Стоян Заимов” № 22

Характеристика на инвестиционното предложение:

Целта на настоящето инвестиционно намерение е издаване от Басейнова дирекция –„Източнобеломорски район“  на разрешително за водовземане от подземни води  чрез ново водовземно съоръжение. Предвижда се изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина до 17,0m. Тръбният кладенец ще обслужва нуждите от вода за измиване на автомобили ( автомивка на самообслужване) в имот с ИД 56784.505.184 по кадастралната карта на гр.Пловдив, община Пловдив.

Проеткния тръбен кладенец, спрямо разглежданата територия попада в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“  с код BG3G000000Q013.

Не е необходима промяна на съществуваща пътна инфраструктура или изграждане на нова.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ с идентификатор 56784.505.184 по КК на гр. Пловдив в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води. В разглежданата територия свободен ресурс от подземни води има в подземното водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“  с код BG3G000000Q013. Необходимите среднодневни водни количества за добив са до  1,5 l/s. За осигуряване на тези количества ще бъде изграден един тръбен кладенец  с дълбочина до 17,0м.

Съоръжението  ще бъде изградено след получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение  от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Сондажните работи ще се извършват със сондажна машина УРБ 3А3  с глинеста промивка. Сондирането ще се извърши роторно с “права” циркулация на промивната течност.  За промивна течност ще се използва глинеста промивка (воден разтвор на активиран бентонит). Предвид това не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

- Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на сондажния кладенец ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация площадка в имота и няма да излизат с влиянието си извън нея.

- При изграждане на водовземното съоръжение ще бъдат генерирани незначителни количества земни и скални маси. Експлоатацията на тръбния кладенец не е свързана с генериране на отпадъци. Предвид, което не се очаква замърсяване с отпадъци, територията на инвестиционното предложение и около нея.

- За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Общата площ на имота, в който ще се реализира инвестиционното намерение е  329,00 кв.м. представляващи имот с ИД 56784.505.184 по кадастралната карта на гр. Пловдив. Площадката, която ще бъде заета по време на изпълнението на инвестиционното предложение попада напълно в площта на имота и е с размери равни на мястото, необходимо за разполагане на сондажната техника и обслужващата механизация ( приблизителна площ 10- 20 кв.м. ).

- С писмо изх. № КД-04-144/03.04.2017г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на постигане на целите на околната среда.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на ите зони, поради следните мотиви:

1.	Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона  BG0000578 „Река Марица”

2.	Имота попада в урбанизирана територия в регулационните граници на гр. Пловдив.  Поради това, както и отдалечеността на имота от защитената зона и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяване на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3.	Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и     отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху  защитената зона и нейните елементи.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на тръбния кладенец е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. За реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде необходимо усвояването на допълнителни площи извън границите на площадката.

- Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда – атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

- Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.

- Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- С писмо изх. № 4005/05.05.2017 г. РЗИ - Пловдив е определила, че предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, при спазване на нормативното законодателство не се очаква риск за човешкото здраве.

- От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

•	В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2 от Възложителя и е представено копие от документацията на Община Пловдив и  кметство Район Северен. Общината и кметствота са  информирали РИОСВ Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

•	 Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

- Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следните условия:

- Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                   22.05.2017 г.

Директор на РИОСВ - Пловдив