РЕШЕНИЕ № ПВ –97 – ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разширение на дейността на съществуваща площадка за отпадъци от черни и цветни метали с нови дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от хартия и картон, пластмаса, включително и такива от опаковки, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в имот № 062001 (УПИ 062001-производствена и складова дейност/пункт за изкупуване на цветни и черни метали), в землището на с. Триводици, община Стамболийски, Област Пловдив.

Възложител: „Дарок Метал“ ООД,

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за разширение на съществуваща площадка за отпадъци от черни и цветни метали, с цел включване на дейности с отпадъци от ИУМПС и отпадъци от хартия, картон, пластмаси, включително и такива от опаковки, в имот с площ от 1 335 кв.м, нает под наем от Възложителя.

Имотът е с начин за трайно ползване- “Др. складов терен”.

Максималното количество отпадъци, което ще се съхранява на площадката в даден момент e в диапазона от 15 т до 25 т.

Площадката е с изградена инженерна инфраструктура- електрозахранване, водоснабдяване и съществуваща водоплътна яма.

Не се предвижда промяна в наличната пътна инфраструктура. Имотът граничи от юг с общински път IV клас.

Инвестиционно предложение се явява разширение на дейност попадаща в приложение № 2 (т.11, буква „д“) от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и попада в обхвата на чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имот №062001, землище на гр. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, предмет на инвестиционното предложение, попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-786/29.10.2008 (ДВ бр106/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”,определен със заповедта за обявяването й.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона.

# мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение не предвижда ново строителство. Имотът е застроен с необходимите основни и спомагателни сгради. Под съществуващ навес ще се извършват дейностите по:

- Събиране на отпадъци от ИУМПС, предварително третиране (разглобяване) и търговия с авточасти втора употреба,

- Събиране, предварително третиране (разделяне, сортиране, уплътняване, пресоване)  и търговия с отпадъци от хартрия, картон, пластмаси, включително и такива от опаковки.

● Местата, където ще се извършват дейностите с опасни отпадъци са покрити и с непропоскливо бетоново покритие.

● Генерираните от разкомплектоването на ИУМПС отпадъци ще се съхраняват разделно, съгласно свойства и вид и ще се предават на фирми, притежаващи необходимото разрешение за дейности със съответния вид отпадък, за последващо третиране.

●  При този вид дейност се постига увеличение на количествата на рециклирани, оползотворени и екологосъобразно обезвредени отпадъци.

● За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура и изменение на съществуващата пътна инфраструктура до площадката.

● В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. Всички дейности по време на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение ще се ограничат в границите на площадката без да са необходими допълнителни площи.

● Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

● Предлаганата дейност ще се осъществи в имот № 062001 (УПИ 062001-производствена и складова дейност/пункт за изкупуване на цветни и черни метали), в землището на с. Триводици, община Стамболийски, извън населеното място.

●  Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

● Имотът представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „др.склад.терен“ в границите на който има съществуваща площадка за отпадъци от черни и цветни метали, поради което на територията на имота липсват местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона

● Към настоящият момент имота в който ще се осъществи инвестиционното предложение е застроен със спомагателни и основни сгради. На терена не се предвижда изграждане на нови сгради и съоръжение, поради което не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментацията местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

● Предвид характера на инвестиционното предложение не се предполага значително по степен безпокойство на животинските видове, предмет на опазване на защитената зона.

● За осъществяването на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуваща инфраструктура и не е необходимо изграждане на нова такава. Инвестиционното предложение ще се реализира на площ от 1 335 кв.м в границите на имота. Това не предполага усвояване на допълнителни площи, които да доведат до увреждане или унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона и няма вероятност от намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус.

● Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението на имота.

● Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

● Предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на инвестиционното предложение не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху защитените зони  и техните елементи от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

● Реализирането на инвестиционното предложение не предполага  генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на  експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания обект.

- На площадката ще са налични опасни вещества по приложение №3 на ЗООС (отработени хидравлични и смазочни масла, спирачни течности, антифризни течности, излезли от употреба оловни акумулаторни батерии и други). Възложителят е представил доклад за класификацията на предприятието/съоръжението и съгласно заключението не се класифицира, като такъв с нисък или висок рисков потенциал.

- С писмо изх. № 4757/27.07.2016г. РЗИ – Пловдив е определила, че не се очаква здравен риск, вследствие реализацията на инвестиционното предложение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение 2, като са представени копия от документацията на Община Стамболийски и Кметство с. Триводици. Община Стамболийски и Кметство с. Триводици са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

Към момента на издаване на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следното условие:

Преди стартиране на дейността да се изпълнят изискванията на чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (ДВ бр. 53 от 2012г.)

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев                                                                  15.08.2016г.

Директор на  РИОСВ – Пловдив